# 工业厂房彩钢板围护结构施工技术论文_王超,张强,汪锋,王毅,陈禹衡

中建钢构有限公司北方大区 天津市 300000

摘要：在目前我国工业厂房的建设中，大多使用钢板维护结构作为增强结构有效的工作，钢板维护结构能够在厂房稳定的基础上做出有效的加强手段。以天津一汽丰田汽车有限公司新第一生产线项目这个工程来说，在已经拥有如：建筑面积约73908.9平方米，最大单体建筑面积50678.9平方米，单跨跨度30米，以及基坑深度约7米，这些精准的数据的情况下，可以对彩钢板的采购数量进行计算和安排，在节省资金支出的同时对施工做出详细的计划。但是在钢板维护结构的施工上还存在着些许问题，因此对具体施工上做出合理的优化，以便为项目厂房更好的服务于生产。

关键字：工业；彩钢板；围护结构；施工技术

引言：随着时代的发展，生活的质量也相对的提升。在生活的质量这一方面一直都是人们关注的核心，全面经济的提升，使其对资金并不怎么看重，反而在工业上引起了相对的重视。生产厂房作为工业的核心，其稳定性以及安全性都关乎着对于生活的应用。而钢结构在我国的结构应用上已经有了相当时间的发展历程，施工手艺相对来说比较完善，但仍存在些许欠缺，随着钢结构的发展，促生了彩钢板围护结构的出现。在施工上，结构作为工厂的核心，应对其进行有效的施工手段，确保厂房在生产时避免基础的问题产生。

一、彩钢板结构的优势

简单来说，彩钢板是指一种带有有机涂层的钢板。彩钢板本身具有着诸多优点，使其一经问世便受到广大工业建筑商的青睐。首先，彩钢板的重量上，每平方米的重量只有10-14kg，相对于砌墙来说只有1/30，在双层厂房上能够为其承重建筑商减少相应的负担。在实际使用上，具有一定的保温隔热性能，彩钢板生产时的芯材导热系数为λ<=0.041w/mk，这一特性大大减轻了生活上面对不可抗拒因素时的影响。

二、工程示例

在天津一汽丰田汽车有限公司新第一生产线项目这个工程项目中，使用的便是彩钢板围护结构施工技术。在具体的彩钢板施工过程中，在钢结构的上段利用檩托板焊接固定，檩托与檩条以普通螺栓连结。在屋面的构成上用镀铝锌单层钢板进行拼接，单片CS-900屋面底板长约为6m～8m搭接，檩条与屋面底板间以自攻螺丝形式相连。在彩钢板边缘上，安装外天沟形式的檐口。屋面底板工厂生产，屋面底板在有檩条处搭接。这项工程充分的利用了彩钢房围护结构的施工工艺，将彩钢板的优势做到了最大化，无论是在工厂实际生产上还是在其他厂房的建筑商都提供了有效的帮助和经验值参考。

三、彩钢板安装固定方式

1、穿透式安装固定

穿透式固定是在厂房的屋面和墙面彩钢板安装的最常见方式，通俗来说就是利用自攻螺丝或者铆钉将彩钢板固定在支撑件上，利用支撑件的稳固性与彩钢板围护特性进行结合从而达到厂房施工建筑快速搭建的过程。

2、暗扣隐蔽式安装固定

暗扣隐蔽式安装固定方式相对来说比穿透式的辅助器械具有一定的难度性，需要利用暗扣彩钢板配套的特制暗扣预先固定在支撑件上，用彩钢板的母肋与暗扣进行中心肋齿合的固定方法进行固定。在外观上较于穿透式有一定的美观性，但是这种方式一般只用于屋面板的安装。

四、彩钢板的安装

一般在正常情况下来说，彩板的规格要与厂房的规格进行吻合，避免多于或者缺少的情况出现。因此在施工前，可利用方程式计算出厂房所需彩钢板的具体面积，利用得出的面积数据进行采购物资，一来可以有效的节省资金消耗，造成不必要的浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆二来，对于厂房建设厂提供一定的施工效率。在具体的彩钢板安装过程中应严格按照施工工艺进行安装，彩钢板之间的扣结位置是安装中最容易忽视的问题，彩钢板之间的扣结质量直接影响着厂房里的透水性，如天降暴雨时便有可能从彩钢板的扣结处渗透进来，从而给厂房的生产造成额外的损失。同时为避免彩钢板出现隆起的问题时，可充分的利用自攻螺丝对彩钢板进行多处固定，利用支撑件的优势来解决彩钢板安装上出现的问题。但是在利用自攻螺丝对彩钢板固定的同时，也要避免在自攻螺丝固定上出现施工问题，避免因为自攻螺丝过松导致破坏彩钢板自身的隔水性。在漏水方面，可充分的利用厂房头顶部的的安装设计，对彩钢板进行一定的倾斜安装，檐口处采用外天沟或者局部内天沟形式，彩板雨水管亦外露。使降水时不会在厂房顶部形成囤积水的现象，从而避免彩钢板应长期涉水而对自身造成损害。

五、施工质量的控制要点以及自攻螺丝的选用

彩钢板的施工方面对于整体结构来说是非常重要的一点，施工的规范性以及彩钢板的质量都会直接影响到工业厂房的整体质量，因此对于工厂的彩钢板具体施工方面必须得到足够的重视。在彩钢板具体的施工过程中往往会因为一些外在因素而对其本身产生影响，例如在运输过程中出现的碰撞、施工工艺的不成熟、彩钢板之间扣合不恰当等，都会给彩钢板的安装造成一定的困难，从而导致安装之后出现彩钢板结合部分不齐、结构渗透、彩钢板质感不平整以及变形划伤等现象。在安装过程中，彩钢板的扣合部分是最容易出现问题的位置，透水性以及腐蚀点都会在在结合位置出现。因此对于施工前，针对彩钢板的结合部位进行处理，对檩条进行清洁并涂抹防锈漆等防腐措施。在安装过程中严格按照使用顺序进行施工，在彩钢板彼此之间的扣合阶段进行细节上的处理。

六、彩钢板结构的具体细节

在彩钢板结构的施工经验上来看，在用于施工过程的金属中，钢的热装冷缩的程度是目前为止最低的。但是就具体分析来看，在彩钢板的顶端和最后支撑点之间的膨胀或者收缩产生的位移是数据中对消的部分，一般来说，彩钢板与支撑件的固定点不会产生变化，发生金属现象的通常出现在顶端或者末端。因此针对于这个现象，在彩钢板安装是应尽量向顶端靠拢，使现象带来的影响最小化。

根据不同地区的工业建筑风格的不同，面对地理环境因素带来的影响也不同。比如南方，在南方搭建厂房时，要充充分的考虑太阳辐射所带来的影响。墙面采用现场复合彩板墙面，在钢柱上焊接檩托，檩托与檩条以普通螺栓连结，檩条内侧与CR-900内墙板间以自攻螺丝形式与檩条相连，檩条外侧与AR-806F外墙板间以自攻螺丝形式连接，外墙板与檩条间竖向铺设16k100mm厚（局部16k75mm厚）的玻璃棉隔热工法。出于对太阳光辐射因素的考虑，可以在彩钢板的内侧装入隔热层，或者在安装彩钢板前在檩条或者板条上铺上一层双面反射铂薄膜，这种技术不仅可以有效的减少太阳光辐射进入厂房内部，还能够有效的作为蒸汽隔离，并减少凝聚作用。

结束语

综上所述，在工业厂房对于彩钢板建筑施工技术已经十分普及，但是钢结构的彩钢板搭建的工艺却还存在着相对较大的发挥空间。同时，虽然彩钢板的安装工艺看起来十分简单，但是具体的施工方面以及细节上却还存在这一定的困难程度。因此对于彩钢板的安装过程一定要细致细致再细致，从以往利用彩钢板的搭建工业厂房的施工工艺上来看，其中不乏一些因为安装方面不细致而导致的后续问题。因此只有在安装时进行严格准确的施工手段才能避免后续引发的诸多问题，从而为彩钢板结构技术上提供有效的发展。

参考文献

[1]李淑宁, 彭芹. 工业厂房彩钢板围护结构施工注意要点[J]. 工业c, 2015(39):213-213.

[2]刘志霞. 浅谈工业厂房彩钢板围护结构施工要点[J]. 建材发展导向, 2015, 13(8):53-55.

[3]郭二军. 工业厂房彩钢板围护结构施工要点浅析[J]. 工业b, 2016(1):00106-00106.

论文作者:王超,张强,汪锋,王毅,陈禹衡

论文发表刊物:《基层建设》2017年第8期

论文发表时间:2017/7/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/32d1a84764514e2b8e4f5cb5.html