# 城市桥梁检查与结构检测分析论文_王旭

淮北市建设工程质量检测中心 安徽省淮北市 235037

摘要：目前，现代城市基础设施建设已经基本完善，而城市之间的沟通交流主要依靠公路桥梁交通，对于城市经济的发展有着重要影响。若是城市桥梁建筑出现问题，就会直接影响到人们的出行安全以及城市交通运输，需要对其进行科学检查与检测。本文将结合实际情况，对城市桥梁检查与结构检测进行详细分析，以期为今后开展的有关工作提供宝贵参考。

关键词：城市桥梁检查；结构；检测

桥梁工程是现如今城市基本的施工项目，其质量将会直接关系到城市交通安全问题。由于桥梁工程本身就具有复杂性特，且容易受到环境、地质、水文、施工等多方面因素的影响，出现质量不达标的问题，需要施工单位引起相应的重视。因此，从实际角度出发来对城市桥梁检查与结构检测进行详细分析是十分必要的。

一、城市桥梁检查的主要内容

目前城市桥梁检查的主要内容，可以从两个层面来进行分析：第一，按照时间来进行具体划分。在时间上，检查可以分为经常性检查与定期性检查。经常性检查主要是指在桥梁施工的过程中的实际作业情况、结构变异、交通标记、现在标记、桥面系等等方面进行日常、常规检查。这种形式的检查通常都是一样目测为主。定期检查，还分为常规定期检查、结构定期检查两方面内容。常规定期检查是每年一次，根据城市桥梁后续使用的实际情况，来进行常规检查，来对常规检查的次数进行调控[1]。结构定期检查，则是要求在规定的时间间隔内来对桥梁的状况进行科学检查，确保桥梁质量能够达到预期要求。第二，按照检查项目进行划分。根据桥梁建筑自身的特点来看，现下主要的检查项目包括上部构造与下部构造两个部分。上部构造检查主要是针对一系列可能出现的病害情况，如轻微裂缝、严重裂缝、坑槽、车辙、磨光与起皮等情况。另外还有沥青桥面铺装是否平整，以及表面构造的深度是否能够达到预期要求。排水系统也是较为重要的检查部分，是为了避免桥梁出现积水无法排出的情况，影响桥梁交通。下部构造检查，则是包括桥梁基础是否出现异动与下沉的情况，墩台身、盖梁、系梁等是否存在缺陷，支座位置、桥梁受力、变形等也应该作为必要的检查项目。

二、城市桥梁结构检测技术分析

城市桥梁结构检测是一项较为困难的工作，且容易受到多方面因素的影响，出现结构检测不够精准的情况，对此检测单位必须要根据桥梁的实际情况，来选择结构检测技术手段，确保检测的精准度。

（一）桥梁结构材料检测

在对桥梁外观存在的病害进行检测的过程中，对于破坏较为严重的桥梁，就应该进行桥梁结构材料检测，进而了解到有关桥梁结构材料的实际状态，以及可能会存在的一些不利影响因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆涉及到的检测技术有混凝土强度检测、钢筋锈蚀检测、钢筋分布与混凝土保护层厚度检测几项内容。混凝土强度检测主要是借助回弹法、超声法来完成，根据回弹值与超声波的传播速度的关系，将混凝土的强度推算出来。钢筋锈蚀检测技术在实际应用的过程中，需要充分考虑到钢筋所处在的一个客观环境，以及钢筋的自然电位检测结果，来对其锈蚀程度进行最终的评估。钢筋分布与混凝土保护层厚度检测，要求检测人员使用专门的仪器设备，通过现场采样、数据记录等，结合材料结构检测数据来对整体工作状态以及问题成因进行分析，具有复杂性。

（二）静态检测技术

一般情况下，静载试验是桥梁实现静态检测的有效技术手段，可以检测出桥梁本体的抗裂性与挠度。然后依据这些数据，来对桥梁结构的实际状态进行判断，以确保桥梁本身的质量能够达到预期要求。目前，桥梁静载试验主要包括以下内容：第一，静应变测量。检测人员需要根据静态应变量的实际检测结果与数据，分析出桥梁在实际应用过程中的结构截面应力分布情况、混凝土与钢筋共同作用情况等等，为判断桥梁实际情况提供数据参考[2]。第二，静位移测量。测量的目标，是桥梁的挠度、水平方向桥梁的活动端位移与桥墩顶部位移。根据上述的试验测量，能够为技术人员的分析工作提供参考，并获取桥梁自身内力的各项数据，与理论计算值形成强烈的对比，而这也是静态检测技术在实际应用过程中的一个最主要标志。

（三）动态检测技术

桥梁在实际应用的过程中，除了会受到外在力的影响，同时也会受到自身自重、附加恒载力量的影响，且风载、气候等也都会成为影响桥梁使用安全性与稳定性的最直接因素。因此，针对桥梁结构开展动态检测是十分必要的。这一检测的主要目的在于，要对桥梁本身的动力性能有着充分的了解，具体检测内容包括抗风试验、疲劳试验、荷载识别、模拟地震试验、桥梁健康监测与状态评估等等。这些评估项目，都可以成为桥梁实际状态检测的主要参考依据。因此，在今后开展的各项工作中，应充分考虑到各个方面的影响因素，根据桥梁的实际情况来确定最终的检测方案，使得动态检测技术能够充分发挥其积极作用，为桥梁检测提供科学指导，避免出现桥梁质量不合格情况的出现，为城市交通体系建设，保证人们出行安全提供充要保障。

结束语：

综上所述，在经济、科技快速发展的时代背景下，城市交通量不断增加，尤其是车辆轴承数量，这也就为桥梁工程质量提出了更高的要求，必须要通过检查、合理应用结构检测技术等方式，确保桥梁质量能够满足车辆行驶要求。目前常规的城市桥梁结构检测技术有桥梁结构材料检测、静态检测技术、动态检测技术，可以根据桥梁的实际情况来科学选择检测技术形式。

参考文献：

[1]徐正峰.城市桥梁检查与结构检测[J].绿色环保建材，2017，（003）：122.

[2]孙元，万罗为.中小型城市桥梁检查检测标准要求[J].市政设施管理，2018，（2）：16-18.

论文作者:王旭

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/32e2d825e4032ee8ee52aa59.html