# 基于测绘新技术在测绘工程测量中的应用研究论文_姜红

山东拓普地理信息工程有限公司 山东烟台 264000

摘要：随着科学技术的发展，我国的测绘技术有了很大进展。测绘技术是工程测量的基础，而工程测量作为施工建设过程中必不可少的关键环节，也是工程建设对质量进行约束和评判的手段。因此，测绘技术的发展，是工程建设质量进步的保障。本文从当前测绘行业的热点新技术出发，简述几个技术方法的原理与特点，以及现今的应用情况和对未来应用的展望。

关键词：测绘新技术；工程测量；3S；GNSS；GIS

引言

由于在测绘工程中地质环境比较复杂，传统的人工测量的精准性比较低，使测绘工程的质量随之降低，影响了测量工程的效率。所以我国在测绘工程中采用了测绘新技术，这在一定程度上提高了工程测量的质量，并且提高了测量的效率。在测量的过程中也减少人力和物力的浪费，并且为企业的可持续发展具有重要的意义。

1工程测量的作用

所谓过程测量，主要是对施工过程中一些建筑物的地理位置、施工角度等数据的测量，这项测量工作是很多施工项目中的重要部分，比如城市建筑物的设计、桥梁隧道的建造、交通工程、水利项目等等。为了确保这些工程项目在实施过程中能够顺利进行，必须要使测量工作严格、高标准、高准确度。为了满足这些要求，新技术的研发工作一直在进行。新型测绘方式层出不穷，为这一行业的发展带来了许多可能性。不仅能保证测量的精准，新型技术还能实现数据的智能化处理、信息化显示，迅速而准确地提供测量数据，这些优势都大大降低了低准确度造成的严重损害。综上，新型测绘方式值得被广泛应用。

2测绘的新技术应用

2.1地理信息技术

地理信息技术（以下简称GIS）作为一种新型、先进的测量手段，它融合了计算机、信息、管理等多个学科的知识和技术，并广泛应用于多个领域以及地学空间，主要是进行信息显示工作。同时，它也是一项高度集成的技术，不仅高效地收集和保存各种数据信息，而且对这些杂乱的信息进行科学规范地分类管理，最后在三维空间展示处理结果。在测绘项目中，除了对施工过程做出空间提醒，提前给出警示，GIS还能作为参考依据，帮助完成一些决定性的工作。随着这一技术发展地越来越成熟，除了测绘，其他环境检测、矿产项目、土地项目等都需要这一技术的支持。把该技术和数据库、扫描矢量化等先进技术合用，便能够达到预想不到的效果，实现信息化测量，不仅准确性有所提高，而且规范化、合理程度都有所改善。

2.2 GNSS全球卫星定位导航系统

3S之一的GNSS（GlobalNavigationSatelliteSystem）是测绘新技术中最为大众所知，应用层面也最为广泛的技术手段。不仅在专业高精度测绘领域发展非常成熟，在民用低精度定位领域也有着丰富的应用。GNSS是一个概念性的统称，包括各国或组织自主研发的覆盖全球或区域性的卫星系统。其中,美国的GPS是最知名的卫星系统，还有俄罗斯的GLONASS、欧洲Galileo以及中国的BeiDou。GNSS还包括其他辅助性的星基增强系统，如美国的WAAS（广域增强系统）、欧洲的EGNOS（欧洲静地导航重叠系统）和日本的MSAS（多功能运输卫星增强系统）等，这些星基增强系统统称为SBAS。GNSS的原理可以概括为通过计算众多卫星到用户接收机的距离以及卫星自身的位置，从而推导出接收机在地面的坐标。单个GNSS接收机一般能达到亚米级的定位精度。如果有多个GNSS接收机进行RTK载波相位差分技术，定位精度能达到更高的厘米级别。GNSS的使用条件比较宽松，一般只要在没有严重遮挡的情况下，就可以不受时段和通视的影响进行高精度作业，在工程测量中可用于多种场景。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如通过静态RTK进行控制测量，以及施工过程的放样采集，GNSSRTK的精确高效是广大测量人员有目共睹的。

2.3遥感技术

RS是指遥感技术，遥感技术在工程测绘中运用非常广泛且是一项非常重要的技术，遥感技术能够通过航空摄影大面积同步观测获取项目的基本地形。通过遥感技术不仅可以实时更新数据，保证数据的准确性，还能够同步获取其他的数据和信息，像是城市的规划中，利用遥感技术能够获得比价小的比例尺地形数据，来收集城市区域地形，同时还可以获取城市的其他数据信息，以便做进一步的规划，所以RS在测绘中也发挥着不可替代的重要作用。在工程测量中，GPS、GIS、RS合成3S技术，这3S技术的综合运用能够相互取长补短，形成一个完整的测绘系统，由GPS定位，RS通过大面积同步观察获取定位区域的具体信息，GIS记录数据后进行区域信息的详细分析，从而形成三维立体的空间，帮助测绘者进行工程给整体测绘。

2.4激光扫描测量技术

传统的测绘测量只能单点测量，一次测量耗时长且严重受限于环境。GNSS技术解决了耗时长的问题，也降低了测量的环境条件门槛。而激光扫描技术，将测绘技术从单点测量发展为多点测量，由点测量发展为面测量，是一个全新的突破。尽管GNSS已经是应用最广泛的测绘技术，但激光三维扫描也有GNSS无法取代的先天优势。GNSS依靠天上的卫星，尽管不太受限于地理环境，但一旦遮挡足够严重，性能便会大打折扣直至失效。所以在一定时间内，GNSS虽然在室外测量中几乎完全取代了传统手段，但对于建筑物内部的测量却并无办法。激光三维扫描能够弥补GNSS这一缺陷，且技术成熟，应用于建筑物内部的测量。对于结构复杂的场景，激光扫描能快速、高精度地绘制出三维模型。激光三维扫描除了输出测量点云的位置信息外，还能测出物体的RGB色彩值，得到非常直观的三维测量结果。

2.5数字化成图技术

对于一些大比例尺的地图，在测绘工作时需要引用数字化成图技术。在传统项目中，这一类地形图往往是项目施工中的重难点，按照传统的手段，不仅施工量大，而且操作难度高，各种数据冗杂，绘图工作也很难进行，需要的时间长，再加上单一乏味的产品结构，已经不能适用于当前项目工程的许多要求。因此，科研人员逐渐发明了数字化成图技术，这一新型技术不仅超越了传统的方法，改进了缺点，便利性和精确性都提高了，并且能够迅速保存，方便之后的整理和显示。当前的技术水平下，这种技术主要是利用全站仪、电子手簿等设备对外来数据进行收集，先进设备的应用大大降低了对人为劳动力的需求，而且使偶然误差和系统误差降到最低，使数据更加精确。并且高效的工作极大地减少了施工时间，质量和速度的优势使得该技术普遍应用于各个领域。

结语

综上所述，从目前的情况来看，测绘新技术的发展不仅停留于理论层面，还在实际工程测量和整个工程施工中广泛应用。其中，GNSS无疑是最为成熟的一项技术，无论在民用领域还是专业测量领域都为人们带来了不可忽视的便利。而GIS、遥感技术和激光扫描测量技术、无人机测绘技术虽然没有如GNSS般广泛普及，但也在工程测量的不同层面各自发挥着新技术的优势。当前测绘新技术的应用已经成功有效地对工程建设起到了积极的影响，但新技术仍有尚未完全挖掘出的潜力，还需要广大学者和技术人员共同努力，继续推动测绘新技术的发展和应用。

参考文献

［1］胡耀辉，姚正明，刘爽.浅析工程测量中测绘新技术的应用［J］.测绘与空间地理信息，2018，41（6）：177-179.

［2］李红炜.测绘新技术在测绘工程测量中的应用分析［J］.工程建设与设计，2018（14）：272-273.

［3］张元.测绘新技术在工程测量中的应用及其发展前景［J］.工程建设与设计，2018（15）：35-36.

论文作者:姜红

论文发表刊物:《基层建设》2019年第5期

论文发表时间:2019/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/32f80e6d05aa480293355d74.html