# 房屋建筑混凝土施工技术分析论文_刘晓雪

山东建业工程科技有限公司 山东省临沂市 276000

摘要：近些年来，我国的房建行业进入了一个飞速发展的阶段，越来越多的建筑浮现在我们的眼前。然而，房建行业的市场竞争也越来越激烈， 这样也为房建行业的发展带来了一定的挑战。在激烈的市场竞争中房建行业要想站稳脚步，就需要将自身的施工质量提升上来。基于此，本文着重分析房建工程施工中常用的混凝土施工技术。

关键词：房屋建筑；混凝土施工；施工技术

引言

在当代建筑工程施工中，混凝土施工技术是应用比较广泛的施工技术，也是建筑行业得到快速发展的技术保障。在建筑项目中，混凝土施工要包含很多的项目，因此，对其施工技术进行分析非常必要。最好混凝土施工技术中的每个部分，都会推动这项技术向着更加科学合理的方向发展。建筑工程数量的增加也是为了更好的满足经济社会发展的要求，满足人们在住房方面的需求，因此，在施工中，对质量一定要进行提高，提高整体施工质量对施工技术水平就要进行提高，这样才能保证建筑工程在使用中不会出现更多的问题。

1、房屋建筑施工建设中所采用的混凝土施工方法

1.1、基础施工

在房屋建筑中，地基的施工会应用到混凝土施工技术。在对地基进行挖掘时，要采取由浅入深的方法，在施工过程中要先开始深基础施工， 然后进行浅基础施工，这样能够对地基施工周边的建筑物安全进行保障。在地基施工中，对基坑的排水工作以及降水工作要进行格外的重视，这样能够对地基安全进行保证。

1.2、承台施工

依据房屋的标准高度开展针对性的测量就是承台施工，房屋承台要以间隔水平分割为主，通常在主楼的基础是以两层楼的施工为主，因此，两层通常都要进行混凝土的浇筑，混凝土的浇筑时间一般要以六天为间隔。

对两层之间的厚度也要进行严格要求，一般在一米半以上，层与层之间也要采取一定的间隔措施，可以利用抗拉钢筋为间隔工具。在施工中， 这种方法不仅仅能够对混凝土内部的温度进行降低，同时，也能节省施工成本，对资源进行节约。

1.3、严格遵守混凝土施工顺序

在房屋建筑施工中，混凝土施工一定要按照施工顺序来开展施工， 一般都是由远到近的施工，但是，因为施工中会出现很多的不可控因素， 在不平坦的施工地点施工有时无法避免，在这种施工地点进行施工，一定要保证首次浇筑就要成功，然后到另外一边进行施工，最后在顶端进行施工。整个施工过程中，混凝土一定要由输送泵运输到施工现场，而且，对混凝土的温度也要进行控制，避免在运输过程中出现离析现象，影响工程的施工质量。

2、房屋建筑中混凝土施工的要点分析

2.1、施工准备

将混凝土施工的前期准备工作要做好。

首先，对施工中及混凝土施工项目需要注意的地方施工队员要予以明确，例如梁板、剪力墙等；其次，天气容易影响到混凝土的施工，特别是在浇筑混凝土的时候，所以，施工人员一定要将防高温和防雨的设备和材料准备出来，保证混凝土的浇筑质量；

再次，地混凝土施工项目别的材料的规格、品种和质量上施工人员要细致的分析和严格的检查，在验收中需根据严格的验收标准进行，保证材料服务标注之后才可以使用。

2.2、施工中的技术

（1）运输混凝土

运输混凝土也会对其质量上带来一定的影响，将有关的质量保证措施在对混凝土进行运输的时候也要予以应用，对合理的运输方式上进行使用。运输混凝土对时间上一定要严格的控制，对运输最好在短时间内给予完成，过长的时间会将一定的负面影响带给混凝土的性质和质量，进而会将混凝土的粘合性降低。要按照混凝土的不同性质和要去对混凝土进行分批次的运输，防止相互混合混凝土，对施工以后的质量上带来一定的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）搅拌混凝土

在施工的过程中，将所有的材料施工人员一定要确定好，在设计配比的时候将一部分选择出来，之后，对少量的混凝土在现场进行调配，对其性能和质量进行检验，符合标注之后，就需要依据对混凝土配比的确定的，来搅拌混凝土。

此外，在施工的时候，对骨料和混凝土的含水量上也要予以注意， 在搅拌混凝土和其它东西的时候，对拌合物的坍落度和质量上也要进行关注，要严格的根据配比和拌合进行操作。混凝土要保证自身同水能够有效的融合，搅拌一定要充分，在实际搅拌中，要按照混凝土的特质和搅拌量来确定，合理控制搅拌的时间。

2.3、浇筑混凝土

对模板和钢筋进行检查是浇筑混凝土前不能忽视的一个重要环节， 对被浇筑的条件上给予满足是其中的主要目的所在。同时，确保混凝土下落的高度小于 3 米，是浇筑过程中需要注意的。在浇筑结束以后，对施工的位置要立刻的进行振捣，令混凝土可以紧密、均匀的向钢筋模板中填充， 防止有孔洞和空隙的情况出现在模板的部分角落当中，确保施工的质量和外观。

一旦对别的浇筑方法上进行了使用，需要根据具体情况而定。例如分层的浇筑方法，需要与结构的特性和钢筋的密集状态结合起来，进而对每一层的高度上进行确定。

2.4、振捣混凝土

在对混凝土进行了浇筑之后要立刻的进行振捣，令混凝土对模板的各个角落都能够有效的充盈，是振捣的主要目的所在，在振捣的时候一定要均匀，防止有孔洞和蜂窝等情况的出现，并且，这项工作要由专业的人员来完成。

2.5、养护混凝土

混凝土的部件终结完成了之后，养护必须要立刻的进行。利用养护， 可以令混凝土获得强度和僵化的提升。在进行养护的时候，对湿润的状态上一定要给予保证，确保湿度和温度，通常进行养护的策略是将水洒在混凝土的表面上，并且将草帘覆盖在上面，在冬季的时候，需要将保温的措施设置出来，对于养护的时间上有一定的要求，通常的时候维护的时间要高于 14 天。

3、房屋建筑混凝土施工技术的强化措施

在房建行业，混凝土作为房屋建筑施工过程中重要应用的材料之一， 具有抗压性好、成本低、粘结性好、易于加工等优点，其混凝土构件是建筑结构最重要荷载承力的组件。混凝土是一种用地方材料制作而成的产品， 它是一种混合物，主要由水泥、粗集料、细集料、添加剂和水等组成。在拌合过程中，混凝土在水的作用下发生水化反应，进而凝固成型，成为一个整体。

3.1、强化混凝土施工技术的创新与研究

房屋建筑中应用的混凝土施工技术一般都是沿用以前的施工技术， 在创新以及科研方面没有进行过多的投入，因此，对混凝土施工技术进行创新和研究非常必要，对改善落后的技术以及提高施工技术水平有很大的促进作用。

国内房建行业管理部门要对时代发展要求进行顺应，重视科研项目的开展，组织专业的人员进行混凝土施工技术创新和研究工作，为其具有更好的适用性以及科学性提供保证。房屋建筑施工技术管理人员对混凝土施工技术的工作经验也要进行积累和总结，利用长时间的经验总结能够更好的提出合理化的建议，同时，也能在工作中找到技术问题的解决方法。

3.2、强化混凝土施工技术交流环节的作用

房屋建筑混凝土施工在全面开展以前，技术管理人员要对复杂环节的施工要点进行交流，交流的主要对象就是设计单位和监理单位。混凝土在施工钱，技术管理人员要对施工技术要求以及质量检验标准等问题进行掌握，并且结合施工现场的人员素质、施工材料以及机械设备等实际情况制定科学合理的混凝土施工方案。混凝土施工技术的交流还要对工程的整体进度以及质量提高进行重视，促进工程的经济效益以及社会效益可以实现。

结束语

近年来，随着人们生活水平的提高，房建工程的建设标准也在不断的提高，正因为如此，房建施工技术也要不断的进行革新和改善。在房建施工中，混凝土施工技术其中应用比较广泛的技术，而且，在不断发展过程中出现了越来越多的新技术、新材料，对混凝土施工技术的发展以及应用空间也进行了提升。因此，也更好的促进了我国建筑行业的快速发展，为我国社会经济发展起积极作用。

参考文献：

[1]朱靖宇. 有关房屋建筑混凝土施工技术的分析[J]. 《工程建设标准化》 , 2015 (3)

[2]刘庆忠. 分析房屋建筑混凝土施工技术 [J]. 《建材与装饰》 , 2016 (3)

论文作者:刘晓雪

论文发表刊物:《基层建设》2018年第26期

论文发表时间:2018/10/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/32fd49355848ebb5a078cf2d.html