# FDD-LTE无线通信室分深度覆盖与优化方法研究论文_林镭

广州市汇源通信建设监理有限公司 510000

摘要：随着4G时代的到来，各大网络通信运营商都在进行网络服务质量的提升，以期获得更大的市场竞争优势。而对FDD-TLE的室分深度覆盖进行完善，则能够更好的推进LTE网络的建设。基于这种认识，本文对FDD-LTE无线通信的室分深度覆盖问题展开了分析，然后对其优化方法展开了探讨，从而为关注这一话题的人们提供参考。

关键词：FDD-LTE无线通信；室分深度覆盖；优化方法

引言：随着通信技术的发展，无线通信网络开始向着智能化、宽带化和多元化的方向发展。就目前来看，FDD-LET无线通信网络已经得到了广泛建设应用，但是其室分规划仍然处在初步阶段，在深度覆盖方面还急需完善。因此，相关人员有必要对该类网络系统的室分深度覆盖与优化方法展开研究，以便更好的促进国内通信事业的发展。

1 FDD-LTE无线通信的室分深度覆盖

1.1建网流程

FDD-LTE无线通信网络为第三代移动通信网络的升级网络，拥有类似的网络规划流程。首先，需要完成室分覆盖区的现场勘查，以确定覆盖范围和区域热口密度等内容，从而进行建网策略的制定。其次，需要完成室分容量、干扰规避和覆盖等内容的估算。想要完成室分系统设计，还要先通过链路预算进行小区半径的确定，然后进行系统容量的估算。在对室分覆盖进行规划时，需要根据链路传播损耗进行出信源输出功率和覆盖半径的确定，从而为天线的布放提供依据。而通过干扰规避，则能够了解室内各种通信系统的渗透率，从而通过制定频段规划避免系统之间形成相互干扰。再者，在进行室分建设时，需要评估综合覆盖区内的已有网络资源，然后考虑是否进行室分分布的新建。在这一阶段，还要做好建设模式的选择[1]。最后，需要通过仿真完成容量和覆盖的判断，以确定采取的方案能否满足室分规划要求。此外，还要对系统的无线参数进行确定。

1.2覆盖方案

就目前来看，想要实现FDD-LTE无线通信室分深度覆盖，需要使用F频段为覆盖层，并且使用D频段为容量层。在覆盖方式上，可以使用低频段广覆盖和高频段为容量的分层覆盖方案。采取该方法，能够使F/D频段产生明显的深度覆盖差异。在室外，视距场景F/D的深度覆盖差异将能达到2.9dB，非视距场景的差异将能达到4.5dB。在室内，综合覆盖差异将达到6.3dB，其中深度覆盖差异为7.8dB，浅层覆盖为4.9dB。为实现室内外协同覆盖的问题，还要采取立体网络和宏微协同的室分建设模式。采取该种技术方案，可以使用宏蜂窝进行大范围覆盖，能够实现室外连续覆盖，并且完成部分小区居民话务的吸收[2]。而使用微蜂窝，则能够实现精准覆盖，从而使盲区和热区需求得到高效的解决。所以，采取该技术方案能够实现室分重点和热点区域的深度覆盖，并且能够解决话务热点和高层热点的覆盖问题。

在具体进行方案实施的过程中，可以采取Nanocell模式（如下图1所示）进行蜂窝聚合，并且实现WLAN网络的深度融合。此外，也可以使用pRRU设备实现基带射频分离，同时实现数字化信号传输和多模小型化，从而通过软件的灵活配置完成小区的通信调整，继而使不同区域的话务需求得到满足。

图1 Nanocell模式

2 FDD-LTE无线通信室分深度覆盖的优化方法

2.1优化业务性能

想要实现FDD-LTE无线通信室分深度覆盖的优化，还要先进行系统业务性能的优化。首先，可以根据测试指标对存在问题的区域进行确定，然后根据室分系统建设模式对其覆盖情况展开评估。通过检查天线布放位置、信源发射功率和链路损耗等情况，则能够了解覆盖孔洞和越区覆盖等问题。按照“小功率、多天线”的思想进行站点覆盖的优化控制，要求进行系统无源器件和损耗的整改，则能够使室内弱覆盖问题得到解决。其次，还要对室分系统的信号外泄情况展开评估，然后对天线进行整改。通常的情况下，从室外测试点得到的小区RSRP平均达到-85dBm以上，就需要将小区天线整改为定向天线。再者，需要对持续不达标的覆盖类指标进行优化，以确保各项业务的质量[3]。就目前来看，数据业务优化是FDD-LTE无线通信网络需要解决的重要问题，解决该问题将能使室分站点数据业务下载慢的问题得到解决。

2.2实现室内外协同优化

为优化室分深度覆盖，还要实现室内外的协同优化。一方面，需要实现室内外的切换优化。具体来讲，就是需要做好容易发生切换的室内区域的覆盖规划，以免用户发生频繁切换。比如针对由多个服务小区覆盖楼宇，就需要引入两个小区信号进行电梯井的覆盖，同时完成覆盖小区切换参数的合理设置。针对窗边弱覆盖问题，需要将天线布置在窗边位置，并且使终端留在室内小区，从而避免室内外信号的频频切换。另一方面，在室内外容量和覆盖规划方面，为避免室内小区受到室外小区的干扰，需要在室分建设时完成覆盖预测试，以确定室内接收到的室外小区信号强度和数量。针对存在严重干扰的站点，需要完成天线位置和站址的调整，并且实现室内外相邻区域的统筹规划。此外，针对热点区域，需要有针对性的完成室内网络的建设，并且通过实现硬件扩容提高室分系统容量，从而使容量黑洞得到消除。

2.3加强干扰排查

就目前来看，室分系统性能降低主要是由室分干扰引起的，容易导致系统的有效覆盖遭到降低。在遭受上行干扰的情况下，语音和数据业务性能将会下降。在遭受下行干扰的情况下，网络容量将会遭到影响。想要排除外部干扰，还要对超出上行干扰门限值的小区进行统计，并且对其变化规律展开分析，以便了解其与话务量的关系。如果二者不存在关系，但是话务量增长呈现出一定的规律，就可以认为该小区为外部干扰源，并且采取扫频方式确定其类型，然后进行干扰源的消除。针对内部干扰，需要开展干扰指标检测和告警测试验证等工作，以便完成网内干扰的确认[4]。在对网内干扰进行消除时，可以采取调整室外宏站发射方位角和功率参数等方式，也可以采取切换策略实现室内外切换比例的合理控制。

结论：总之，为降低网络运营成本，并改善网络通信质量，目前全球的通信运营商都在进行LTE网络的建设。而使用FDD-LTE无线通信网络，还要实现室分深度覆盖，才能够提供更好的通信服务。因此，相信本文对FDD-LTE无线通信网络的室分深度覆盖和优化方法展开的研究，可以为相关工作的开展提供指导。

参考文献：

[1]谢卫浩,张文,彭海涛.校园高话务区FDD-LTE覆盖方式分析[J].移动通信,2014,24:5-10.

[2]蓝万顺.多角度提升TD-LTE深度覆盖水平[J].通讯世界,2015,11:90-92.

[3]刘志科.基于多维度评估的FDD-LTE无线网络技术应用与设计[J].中国新通信,2016,12:61-62.

[4]查昊.不同场景下LTEFDD深度覆盖解决方案[J].移动通信,2016,09:30-38.

论文作者:林镭

论文发表刊物:《基层建设》2016年18期

论文发表时间:2016/11/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/334e9a57db08a068410f4bec.html