# 智能变电站继电保护装置安全运行问题及对策论文_黄立君

摘要：近些年随着技术水平的快速提升以及社会发展的需要，智能变电站作为电网的重要组成部分，得到了越来越多的应用。对于智能变电站来说，继电保护是非常重要的部分，对于整个电力系统都带来了非常大的提升。但是因为各方面因素的影响造成继电保护存在一定问题，需要对其实施必要的检修作业安全风险管控，以保证智能变电站继电保护装置的安全运行。

关键词：智能变电站；继电保护；运行维护

引言

继电保护系统对于智能变电站日常供电的影响十分大，与传统的自变电站相比较，智能变电站更加贴近时代发展的脚步，智能变电站中用到电子信息技术的地方非常多，如计算机数字处理、自动检测等功能。在功能更加先进的同时也凸显出了很多弊端，智能变电站的继电保护系统维护起来比较麻烦，需要注意的地方很多。本文针对智能变电站继电保护装置运维中存在问题进行研究分析，并制定出相应的对策。

1继电保护在智能变电站中的重要作用

为了保障智能变电站供电设备并不会受到更为严重的破坏，因此要去对于受到损坏的元器件使其能够从智能变电站里完成隔离，把其产生的影响控制在有效合理的范围中。智能变电站运行发生故障，继电保护装置可以自动的发出警报信号，从而将故障产生影响控制在合理有效的范围中，对于智能变电站执行给予了切实合理的监控。同时，在智能变电站故障中，继电保护装置可以将故障的区域与整体电力系统完成有效隔离，进而降低故障产生影响的危害范围。

2智能变电站继电保护装置运行存在问题

2.1在线检修不够准确

继电保护系统中的在线检修功能应用于大量的智能变电站，通过该功能可以对设备的故障状态进行实时监测。但是该装置容易受到外界信号及其他不确定因素的干扰，导致检修结果不够准确，难以对实际发生的故障进行精准检修。

2.2设备维修的时效性问题

智能变电站的维修工作通常是在事故发生后进行，这也是常见的设备维修方式，但总体上来讲这种方式具有一定的滞后性。因为事故已经发生，所造成的损失难以挽回，对于设备的维修也难以保证下次不会出现同样的故障，再加上智能变电站的环境比较特殊且复杂，导致了智能变电站设备维修的时效性较差。智能变电站在运行过程中对继电保护系统的依赖性较强，根据目前的情况来看，系统的保养和维护还是没有做到位，无法消除潜在隐患。

3加强智能变电站继电保护装置安全运行对策

3.1提升工作人员安全责任意识以及专业技能水平

第一， 变电站继电保护检修过程的安全管控最根本的就是要确保相应人员具有较高的安全责任意识，只有具有较高的安全责任意识才可以加强对检修作业的重视，才会在实际检修作业中逐渐形成“安全第一”的基本理念和作业准则，这样就会逐渐完成安全观念的根本性转变，从而在根本上提升检修作业的安全风险管控水平，防止风险事故发生。第二，要不断提升检修作业人员的专业技能水平。要加强检修作业人员的专业知识培训，提升专业知识的基础上在具体工作过程中逐渐提升相应工作技能，这样才能够更加准确的把控检修作业现场情况，能够对检修现场危险点更加了解，从而对于异常情况进行更加准确的分析及处理。可以通过定期培训、进修教育、专家讲座、同业经验交流等多种方式来提升检修人员的专业技能，并且要充分利用现代网络技术进行检修专业知识的学习，提升学习效率的同时能够掌握最新检修知识。

3.2智能变电站过程层故障快速诊断

首先将智能变电站的SCD文件和间隔层的CID文件导入智能变电站过程层故障诊断及定位系统，解析完成后将获得智能变电站内的二次设备及二次回路信息，以及相应设备间的通信信息，以此为依据作为状态监测的基础数据。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

过程层设备抓包故障录波，通过SV/GOOSE网络传输分析平台，同时，过程层设备还会将通信状态信息上送间隔层设备，间隔层设备则通过MMS网络上送分析平台；系统通过对站控层网络抓包，获取站内通信链路（二次回路）的状态；最终，系统将获取的二次设备和二次回路的状态信息与SCD文件进行比对，验证SCD的数据集配置和过程层通信链路的一致性，进行故障诊断。智能变电站过程层的故障诊断结果，是进行变电站故障定位的依据。为实现智能变电站的快速准确定位，将变电站的逻辑接口模型和功能层与变电站的拓扑结构进行有机结合，为智能变电站的故障定位提供链路路径。同时，将变电站的监控系统与IED信息模型和信息交相服务的模型相结合，为提高智能变电站的故障定位技术提供保障。

3.3 间隔合并单元故障

合并单元故障时当前智能变电站内出现频率最高的故障类型，因此在设备的检修与维护时应给予重点关注，并研究其出现故障的原因。对于单套配置的间隔，应立即申请相应的间隔单元开关并退出运行；对于双套配置的间隔，若出现合并单元故障，必须立即推出本间隔与故障合并单元对应的保护出口压板，还应推出与故障合并单元对应的母线保护装置。

3.4 智能终端故障

在智能变电站中，智能终端主要负责开关设备的跳合闸，因此，智能终端故障会直接影响到智能变电站运行设备的跳合闸。若出现智能终端故障，首先应考虑立即推出该智能终端的出口压板，防止因故障导致的智能终端无跳闸，然后再查明智能终端出现故障的原因并进行处理。

3.5交换机故障

若出现交换机故障，首先应根据GOOSE网络图、监控网络图等资料分析故障交换机造成的网络影响，然后判断故障交换机的类型，若过程层GOOSE网间隔交换机出现故障，影响到本间隔交换机构成的GOOSE链路，则可视为失去本交换机所连接的保护。

3.6检修方案的有效设计

为了最大程度上保证检修作业的安全性，在方案设计过程中一定要严格参照相应作业标准规范来进行，从而将风险降到最低程度。在检修方案设计过程中，由于检修过程以及检修内容相对较为复杂，所以需要对关键性因素所具有的风险进行等级划分，并且对其进行有效赋值，这样可以给关键要素的风险识别建立起重要依据。例如可以对因为事故所造成的人身伤害进行等级划分，并且要根据不同等级的变化情况进行不同分数的赋值（一般按照1-100分来进行），这样能够将检修作业设计的非常具体，便于检修作业的安全管控。

3.7完善智能变电站检修机制

对于智能变电站来说，检修机制具有非常重要的作用，特别是对于继电保护检修安全来说更是如此。对于智能变电站继电保护装置来说，检修状态的实现主要是利用检修硬压板来进行的，但是这些检修压板无法实现远程控制。一旦检修压板投入后就传送相应信息，装置的告警灯亮起，只有在检修压板投入时装置参数和配置文件才可以下装。完成配置下装之后要进行必要的试验，确定其准确性。在实施母差保护带间隔断路器传动试验过程中，因为其余间隔设备都在运行，所以母差保护试验也需要在检修状态下进行，利用检修不一致等功能能够避免误跳运行间隔断路器，这样就便于检修工作安全性的提升。

4结束语

在当前智能变电站的继电保护运行维护方面仍存在问题，因此继电保护系统的相关工作人员仍需要不断地对日常运行维护中的其他问题进行探索和研究，并制定相应的解决方案，以保证变电站的供电工作能够稳定开展，促进智能变电站的可持续发展。

参考文献

[1] 佘运佳.智能变电站继电保护检修作业安全风险管控解析[J].装备维修技术， 2019(03)

[2] 苏迪华.智能变电站继电保护系统可靠性要点探析[J].通讯世界，2017(18)

[3] 任泓源.智能变电站继电保护的优化改进研究[J].南方农机，2019(08)

[4] 苏迪华.智能变电站继电保护检修作业的安全管理工作要点分析[J].自动化应 用，2018(01)

论文作者:黄立君

论文发表刊物:《中国电业》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/335756069785a77feeed8d03.html