# 探究基坑支护技术在土木工程施工中的应用论文_黎斌

摘要：随着我国经济的快速发展，城市化步伐加快，建筑行业取得了突飞猛进的进展，高层住宅建筑不断增加，基础埋深也随之不断增大。本文通过工程实例探讨了基坑边坡支护施工技术，并提出了相应的安全保障措施，以达到基坑工程顺利实施。国论文

关键词：基坑支护；土木工程；应用

1、 基坑支护施工技术简要介绍

在建造现代的大型建筑时，为了确保地下结构的施工安全和基坑周围环境的可靠性，会运用到深基坑支护施工技术。土建基础施工中的深基坑支护技术一般有四种类型：第一种是排桩支护，就是用钢筋混凝土挖孔和灌注桩来挡土，然后通过桩与桩之间疏排或紧密排列的的方式进行支护。第二种是地下连续墙，一般应用于低于地下水位的沙土和粘土中或是施工环境比较复杂的地段，应用范围比较广，防渗防水，支护效果良好。第三种是钢板桩支护，主要是将热轧材料做成的钢板桩按一定顺序连接成钢板墙，起到支护作用，这种支护优势在于能遮挡水土，局限性在于容易影响到周围的环境。第四种是深层搅拌支护，是先在机械设备中搅拌水泥与固化剂的结合物，再强行搅拌软土剂与固化剂，使固化剂发生物理或化学反应而产生硬化以增强施工的稳定性。

2、基坑支护的设计

根据施工实际需求设计基坑支护体，通过基坑侧壁的安全等级和重要程度的分析进行严谨的方案制定与设计，应充分做到以下几点：（1）避免盲目套用传统的基坑设计理念，充分以新的技术、理念为利用中心，具体分析具体情况。由于目前在基坑结构设计领域里还没有对深基坑的支护结构公认的计算公式，基本上一直处于试探的过程。因此，该结构设计要求与其他设计领域区别开来，通过改变传统的设计观念，充分利用施工中的监测来及时反馈动态的信息来指引整个设计体系的完成。（2）提高对支护结构理论的学习和认识，重视对材料及理论的试验研究，通过大量的试验研究来掌握正确的理论。我国的深基坑支护结构在实验上与发达国家相比还有很多不足之处，我国经济正处于飞速发展的时期，高层建筑大量的涌现出来，虽然能够拥有大量一手施工数据，但是却严重缺乏对数据的科学测试，因此无法形成理论，这一点值得人们高度重视。（3）加大创新力度，勇于在支护结构的设计中进行思路的开拓和新的尝试。由于，深基坑支护的结构由多种元素结合而成，它们之间互相联系。而且，基坑支护结构特殊，不同的支护结构被运用在不同的地方，因此，设计基坑支护时要从整体出发，不断发现新的设计思路和设计灵感，寻求最好的计算方法，通过分析具体的问题来选择更为合适经济的支护结构。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、基坑处理技术的具体应用

施工环节是技术使用中需要重点关注的环节之一，能否合理有效的提高施工技术的使用效果，与整个施工过程中施工技术的处理以及应用准确性具有明显的联系作用。

3.1 基坑支护的施工流程

一般通过人工挖孔支护桩，在利用钢筋混凝土作为护壁，操作联系梁时要在开挖基槽后再进行验收，验收合格才能浇筑抗渗墙混凝土，然后才可以对联系梁进行施工。当基坑挖到锚杆的标准指高后，工作人员开始钻孔，制作锚头并穿锚索，然后注浆并安装联系梁，完成穿外锚具个锚固工作后进行锚杆试验。利用分层开挖的办法来开挖土方，保证挖出土随出随走，及时清理坑内的土。整个施工的流程，都要时时监测工程的进行，最是了解工程的最新情况，保证施工的安全。

3.2 施工前准备

一是图纸会审。施工图完成后要立即组织技术人员，结合图纸情况及合同要求，进行熟悉及会审联系业主、协作单位划分项目对各自工作范围进行明确。然后向业主、工程监理设计部门提交图纸中的问题及建议，共同协商重大工程变更，力争在施工前基本完成。二是基于施工质量计划和策划的编制，质量目标进行明确，对影响质量目标完成的影响因素进行分析，制定有效防控措施，予以防范。三是编制施工方案过程中参加施工人员要充分发表意见。对施工方案进行集思广益，反复探讨以使施工方案更加科学合理，更具有实际操作性。

3.3 开挖深基坑方法及注意事项

要采用分层分段方法对深基坑进行开挖分层开挖，土方厚度要小于2米，深基坑开挖要根据施工方案部署，进行乱挖导致支护系统产生不均匀受力，测量放线人员要对开挖深度和位置进行随时监测，避免施工中的开挖深度高于基坑底产生超挖现象，超挖会对人工、成本、进度以及后续排水等工作造成不利影响。基坑土方开挖的每一段落都要将一定的被动土保留于支护系统前，被动土的开挖要在开挖基坑土方施工完成后，进行河使基坑荷载积累，减少避免支护系统变形。为保证深基坑底部土体结构减少坑底超挖现象，要将其挖至设计底标高200mm时就采用人工开挖方式，开挖大面积要统一生产力厂段挖好后要及时铺设垫层，以避免基坑底部土层暴露时间过长，使基坑保持良好的稳定性。

3.4 降排水方法

结合地质勘探报告及预先的实地考察。开挖深基坑前要以明排水方式，集中排水开挖深基坑后对坑底采取'轻型并点降水"措施，使坑底作业在无水情况下进行，施工深基坑工程时尽管采取止水防渗措施，但坑壁容易出现渗水现象河采用'疏"和'堵"的控制方法深基坑，坑壁出现较小的渗水时要对渗水采用干海绵、导流管向排。坑排出当深基坑坑壁出现较大的渗水时要暂保留此处土体，再对其进行压实，渗漏部位采用注浆方式进行封实。

3.5 施工安全技术措施

深基坑处理技术的使用目的是为了提高民用建筑的使用质量，为人们生活的健康稳定提供保障。但是在施工使用深基坑处理技术同时，一定需要注意的问题之一就是施工的安全质量保障，在确保建筑质量的前提下保障施工人员的安全，也是至关重要的。所以，在开展深基坑处理技术应用的同时，应用合理的安全技术措施，必然能够确保施工技术的顺利应用。

在深基坑施工中要采取以下十一点安全措施：一是开挖土方前要对施工区域内的电缆、光缆、地下管道等设施与甲方有关人员进行会同确认，以采取适宜的防护措施进行施工。二是结合地质勘察报告，若开挖基坑工程的土质良好，对边坡支护可不考虑，否则对边坡需采取必要的支护。三是按照定位测量的轴线点对基坑施工范围进行确定分层。开挖遵循施工顺序及时运出土方基坑周围不能堆土。四是挖土前要对水管道位置、走向、埋深与甲方进行会同确定，便于挖土时采取有效控制措施，以免造成水管道爆裂的施工事故。五是施工过程中要将部分土方预留于给水管道周围。采取人工清理方式将水管道露出。

结束语

在建筑施工中，基坑支护施工是一个临时性比较强的工程，它的施工质量对整个地下工程施工都有着十分重要的影响，在施工方案的选择上一定要选择科学合理的施工方案，因为施工预案的选择对施工质量有很大的影响，同时其也会对整个工程的安全构成十分关键的影响，所以在实际的施工过程中，一定要结合当地的实际情况做好支护预案选择，同时严格按照要求展开施工，这样才能保证施工的质量，提高施工的稳定性。

参考文献

[1]张建华.浆液渗流过程中压力损失影响因素分析[J].河南城建学院学报，2015（05）：22-29.

[2]薛文华，杨丽娜.高速公路路基加宽桩网复合处理技术原理分析与数值模拟[J].重庆交通大学学报（自然科学版），2014（09）：65-70.

[3]张家昂.人工挖孔桩施工技术[J].创新科技，2014（30）：209.

论文作者:黎斌

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/336b8a7da4681610ffcbd784.html