# 浅谈下水铸铁管的维修论文_邵庆军

大庆油田矿区服务事业部物业三公司解放分公司 黑龙江大庆市 163000

摘要：铸铁管耐腐蚀，事故率低，在排水工程中相比埋设钢管经济得多，故在下水系统中被广泛运用。可是，下水铸铁管管壁薄，性子脆，容易产生暴管，如断裂、裂痕等，高发生于年龄两季。本文就下水铸铁管易发生的故障，提出常用的补救方法，并进行全方面的分析。

关键词：下水铸铁管；维修工程；技术创新

在我国进入高速发展阶段甫始，排水用管材可选择性低，大多居民楼及其他建筑都使用铸铁管作为下水管道。目前，这一部分铸铁下水管道经过多年使用进入老化期，极易发生各种故障。因此在日常生活中，掌握相关知识存在必要性，熟悉各种管道故障及其维修方法和日常维护方法十分必要，防止给人民生活带来不必要的困扰。

1.铸铁管损坏原因

铸铁管性子较脆，容易产生暴管，高发生于年龄两季。由于铸铁管铸造工序的原因，也时有砂眼现象造成漏水。铸铁管管材质量也存在极大的差异，管材的好坏也直接影响着管道系统的使用寿命。因为铸铁管相较于钢管在生产上对证量的请求更低，有些厂家为了压缩本钱铸铁管锻造质量差，达不到国家标准，因此更容易产生变乱。同时，施工方对工程施工标准及把控也对事故发生率有极大的影响。施工质量的好坏，也直接影响铸铁管道在下水系统中的使用，最主要影响因素有沟槽施工的基础，沟槽的深度，接口焊接质量的高低，试压方式的选择。别的，冬日时用户俄然排放高温热水也是造成下水铸铁管道发生裂口的主要原因［1］。

2对铸铁管裂口的修复

2-1局部更换法

铸铁管道发生裂口故障后，相关维修工作人员应先使用焊机把发生裂口的铸铁管段进行拆除工作，然后再在此基础上更换新的尺寸合适的管材并对接口重新进行打灰口处理（施工人员及维护人员应注意24h内不得再用水）。经局部更换法处理的裂口管道具有完好如初的优点。但是，经此方法处理故障管道后续拆装极其不易、修复费用高，并且在修复时会影响管道系统的正常使用。综合此方法的优缺点，它主要适用于距离自由端较近的发生裂口事故的管段修复。

2-2套袖水泥打口法

在发生裂口故障之后，维修施工人员应首先测量裂口管道段的尺寸等相关数据。并且依照得出数据截取一段符合要求的新铸铁管材。然后使用管材切割工具将管材沿管的纵向切割成两部分。完成切割工作后，将处理好的管材套在发生裂口管段的外缘处。在此基础上，工人应使用焊接机器将两片切割后的管材焊接起来（要求焊接管材做成承口状套袖），待焊接工作完成后，向焊件与管道缝隙之间充入水泥，打灰口。用此方法处理管道不影响管道系统的使用，优势极其明显，但其工作量极大，操作要求较高。此方式首要适用于利用频率高及不容易拆装的主立管道裂口的修复［2］。

2-3卡箍抹胶法

在找到裂口发生处之后，应首先使用锉刀或锯条等工具处理裂口周围的污物，使其彻底清洁。在清洁后的管道裂口处使用铸工胶或其他同类型功能胶覆盖裂口处。待注胶处理完毕后，工人还应对其进行加固处理，防止二次开裂的发生。具体操作为，首先应丈量铸管承口外径尺寸，按照铸管承口外径的尺寸用扁铁建造一对环莆形卡箍，然后把建造好的卡箍卡在裂痕的承口处。卡箍利用螺栓拧紧，避免其脱落。同时，卡箍可以在承口外壁对管体产生一种预压应力对胶体粘连提供辅助作用。当裂口再次因突然导流高温热水受热时，卡箍就能发挥抑制管道向外膨胀的作用，防止胶粘裂口再次开裂的发生。这种方法相较于局部更换法和套袖水泥打口法操作方法更简单，并且此方法适用于各种情况下的下水铸铁管裂口的修复工作。

2-4铁丝扎捆抹胶法

此方法初步处理与卡箍抹胶法类似，首先应将管壁进行充分清洁，并对发生裂口处进行注胶处理。待注胶处理完毕后，用8号铁丝双股对裂口处管道进行环绕处理。铁丝结尾用钳子夹住环抱铁丝另一端使劲环绕纠缠，使铁丝牢牢系缚在铸管发生裂口处，并使铁丝对裂口发生预压应力，避免其再次开裂［3］。此方法是四种方法中最为简单的一种方式，主要适用于承口裂缝比较短小的情况，裂口较大或裂缝较长的情况不适用。

3.防治措施

在施工前应选择合适国家标准的管材，对管材质量严酷把控［4］。选择正规大型厂家生产的优质管材，应具有合格证、实验报告、鉴定保质合同等配套文件。同时，施工方应对进货和运输中发生管道碰裂制定预防措施。工程进行中，应注意合理施工。铸铁管一般采用天然地基进行安装，但是在松土区进行施工时不得直接安装，必须进行配套的基础处理，否则工程完成后极易出现故障。压法、夯实法、换土法等都是对松土区域管道基础处理的常用方法。

总结

铸铁下水管因其自身性质和使用途径特殊发生裂口故障较为普遍，修复应对的方法也是多样的。在实际操作过程中，相关工作人员必须根据实际情况，将理论与实践相互结合，挑选出最佳修复方案，做到修复质量过硬，保证修复代价压缩。

参考文献：

[1]王春.铸铁下水管道渗漏修复一法[J].建筑工人，2006（06）：27.

[2]孙清典.室内下水铸铁管产生裂口的原因极其修复、预防措施[J].中国给水排水，2003（01）：22.

[3]吴景.巧检下水铸铁管壁厚[J].建筑工人，1997（05）：55.

[4]程士友，张桂荣，陈栋梁，赵文田.下水铸铁管承口破裂原因及改进措施[J].建筑技术，1984（05）：46-49.

论文作者:邵庆军

论文发表刊物:《基层建设》2019年第10期

论文发表时间:2019/7/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/337f4528e5968ac3b0f315ff.html