# 大气污染物的预防与治理论文_曹学彦

摘要：近几年，经济和社会的发展速度不断提升，随之而来的问题就是雾霾天气变得越来越严重，与之前相比，不仅持续的时间更长，影响范围和污染物浓度都具有明显的增加。随着雾霾天气发生频率的提高，人们出现呼吸过敏、呼吸道感染等疾病的几率，也呈现出了较为明显的增加趋势，可以说，人们的生活和生命安全，均在不同程度上受到了化工污染所导致的雾霾天气的影响，因此，控制化工污染并对大气雾霾加以防治，成为了研究的重点。

关键词：大气污染物；预防；治理

1.工业大气污染总量控制思路

1.1推进能源结构持续优化，严格控制新增量

严格执行国家产业政策，全面落实淘汰落后产能要求，进一步加严产业结构调整，遏制高耗能、高污染产业，严格控制污染物新增量。对新建项目必须按照先进的生产技术和最严格的环保要求进行控制，大幅度降低污染物排放强度，其中电力行业新建燃煤机组全部配套低氮燃烧技术并建设脱硫、脱硝设施，冶金行业新建烧结机全部脱硫，机动车实行国四排放标准、供应配套油品。进一步改善能源消费结构，控制煤炭消费增量，促进经济发展的绿色转型。

1.2推进电力行业氮氧化物排放控制，突出重点行业和重点区域减排

氮氧化物排放控制以电力行业为重点，强化重点区域减排。电力行业全面推行低氮燃烧技术，新建机组安装高效烟气脱硝设施，现役机组应因地制宜、因煤制宜、因炉制宜地加快烟气脱硝设施建设，强化已建脱硝设施的运行管理冶金、水泥行业以及燃煤锅炉推行低氮燃烧技术或烟气脱硝示范工程建设，其他工业行业加快氮氧化物控制技术的研发和产业化进程。

2采取各种措施,减少工业企业中污染物的产生

2.1全面规划,合理布局

大气污染综合防治,必须从协调地区经济发展和保护环境之间的关系出发,对该地区各污染源所排放的各类污染物质的种类、数量、空间分布做全面的调查研究,在此基础上制定控制污染物的最佳方案。例如:工业生产区应设在城市主导风向的下风向;在工厂区与城市生活区之间,要有一定间隔距离,并营造城市绿化带,以减轻大气污染的危害。严格对新建、改建、扩建项目审批,对无污染治理设施或污染治理设施不完善的要责令其停工限期整改,对于现有污染严重、资源浪费、治理无望的企业,要坚决采取关、停等措施。

2.2 改善能源结构,提高能源有效利用率

我国是燃煤大国,煤炭燃烧过程中释放出大量的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳以及悬浮颗粒等污染物。我国以煤炭为主的能源结构在短时间内不会有根本改变,因此应优先推广型煤和低硫等洗选煤的生产和使用,降低烟尘和二氧化硫的排放量。此外,要根本解决大气污染问题,还要从改善能源结构入手。例如,使用天然气和焦化煤气、石油液化气等二次能源,加大对太阳能、风能、地热、潮汐能、生物能和核聚变能等清洁能源的利用。

2.3 在工业企业中实行区域采暖和集中供热

利用工业生产中的各种余热采暖，烧水小锅炉排放大量二氧化硫和烟尘是造成大气环境恶化的一个重要原因。采取区域采暖,集中供热措施,能够很好地解决这一问题。区域采暖,集中供热的好处表现在:一是可以提高锅炉设备利用率,降低燃料消耗量;二是可以充分利用热能,提高热利用率;三是便于采用高效率除尘设备,大大降低粉尘排放量。四是减少燃料的运输量,从而减少运输设备的使用,间接减少大气污染物的排放。

3.采用各种专业技术,控制污染物排放

3.1颗粒状污染物的治理

大气中的烟尘(主要由颗粒状污染物组成)大部分是由于固体燃料(煤)的燃烧产生的。去除大气中颗粒状污染物的方法很多,根据其作用和原理,可分为以下几种类型:一是干法去除颗粒状污染物。利用机械力(重力、离心力)将粉尘从气流中分离出来,达到净化的目的。常用的设备有重力沉降室、惯性除尘器和旋风除尘器等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其中最简单、廉价、易于操作维修的是沉降室。携带尘粒的气流由管道进入宽大的沉降室时,速度和压力降低,其中较大的颗粒(直径大于40μm)则因重力而沉降下来。旋风除尘器的作用原理是使气流在分离旋转,尘粒在离心作用下被甩往外壁,沉降到分离器的底部而被分离清除。这种方法对5μm以上尘粒去除效率可达50%~80%。二是湿法去除颗粒状污染物。该方法是用水或其他液体使颗粒湿润,进而加以埔集去除的方法。常用的方法有喷雾塔式、填斜塔式、离心式分离除尘器、文丘里式除尘器等多种,这些方法能除去直径大于10μm的颗粒,如果采用离心式分离除尘器,其去除率可达90%左右,但这种方法的缺点是能耗较高,同时存在污水处理问题。

3.2二氧化硫污染物的治理

二氧化硫不仅在大气中形成酸雨,造成空气污染,而且严重腐蚀锅炉尾部设备,影响生产和安全运行。因此,烟气脱硫对我国来说更为重要。烟气脱硫技术包括燃料脱硫(目前主要是重油脱硫)和烟气脱硫2种。重油脱硫是采用加氢脱硫催化法,使重油中有机硫化物中的C—S键断裂,硫变成简单的气体或固体化合物而从重油中分离出来。含硫量较高的重油首先进行脱硫处理,再提供给用户,主要应用在那些没有烟气脱硫能力的中小工厂,而大型工业企业则要求安装烟气脱硫设施。

烟气脱硫可分为干法和湿法2种,湿法是把烟气中的SO2和SO3转化为液体或固体化合物,从而把它们从烟气中分离出来,湿法脱硫主要包括碱液吸收法、氨吸收法和石灰吸收法等。碱吸收法是用氢氧化钾、氢氧化钠水溶液等作为吸收剂;氨吸收法用氨气作为吸收剂;石灰乳法使用石灰浆作吸收剂,同时可回收石膏。

4.VOCs排放的控制对策

4.1借鉴发达国家的相关经验

制定适合我国国情的行业标准及VOCs排放清单，严格控制VOCs的排放量。环保部门要根据企业排放的类型和排放量制定不同的排放清单和行业标准，这样不仅可以有效地控制VOCs的排放量，还可以对企业进行管辖，加强生产设备，提高企业发展速度，促进企业的社会责任感。

4.2加强技术革新

借鉴发达国家的经验同时，引进先进的管理技术与设施设备。政府应当加强鼓励企业进行技术改革，学习和引进先进的技术与设备，适当的时候政府可以对其进行补贴，提高我国的环境质量；企业也要根据发展需求进行技术革新，淘汰落后的生产设备，从源头上减少VOCs的排放，在环境保护的同时，也提高企业的形象。

4.3加强建立政府、企业与公众的三方监督管理机制

VOCs的控制与治理不是单方面就可以完成的，它需要全社会共同努力。国家应该加大对VOCs排放的重视力度，构建政府监督检测机构，根据企业排放污染物的种类、数量进行严格的把控，对超标排放的企业或单位要采取经济手段或其他手段进行严肃处理。同时政府还要向社会公众公布排放VOCs企业的相关数据，以便公众更好地了解和参与监督和管理。其次，排放VOCs企业也应该主动的向外公布自身的排污情况与减排进程，自觉接受政府和公众的监督。作为公众在对政府和企业进行有效的监督时，也要提高自身对环境的保护，有效的控制VOCs排放，促进三方监督管理机制的建立。

4.4运用经济手段来控制企业VOCs的排放

加大排污收费标准与体制。通过科学的计算方法，对企业排放VOCs治理成本进行数据统计，获取高于排放量治理成本的税收，从而刺激排污企业进行自我内部治理，控制企业VOCs排放。

结束语

防治大气污染物的根本方法,是从污染源头着手,通过削减污染物的排放量,促进污染物扩散稀释等措施来保证大气环境质量,同时从区域环境的整体出发,充分考虑该地区的环境特征,对能够影响大气质量的各个因素进行全面、系统的分析,充分利用环境本体的自净能力,采用最佳的防治方法,已达到控制大气环境质量,减轻大气污染的目的。

参考文献：

[1] 黄振中.中国大气污染防治技术综述[J].世界科技研究与发展,2004,26(2):30-35.

[2] 黄成.我国城市大气污染现状及防治对策[J].科技信息,2008(21):136,137.

论文作者:曹学彦

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/338201d8a21711f8f4bdd835.html