# 高层建筑冲孔灌注桩常见问题及措施论文_黄禄

摘要：现阶段我国冲击成孔灌注桩技术适用于粘性土、人工杂填土中，对于存在孤石的砂砾层、坚硬土层、岩石层中特别适用，而在流沙层中则需要提高技术含量，对施工过程中存在的问题进行克服。随着建筑行业的发展，尤其是对于冲孔灌注桩来说，要做好分析工作，找出其中存在的问题，从而提高高层建筑的质量。本文针对高层建筑冲孔灌注桩进行了简要阐述，以供参考。

关键词：高层建筑;冲孔灌注桩技术;问题分析

1.高层建筑冲孔灌注桩施工重点

在社会经济的快速发展下，房地产行业得到了发展，但是受到国土资源限制等因素的影响，高层建筑规模有了明显增加。在开展高层建筑施工中，冲孔灌注桩作为一种极为有效的施工技术对不同类型的土层都有着极强的实用性。所以说在建筑工业发展中要清楚认识到高层建筑的重要性，找出施工中存在的问题。如一些高层建筑在完工后一定期限内出现了墙面裂缝或是倒塌等问题，不仅威胁到了居民的生命安全，同时也对财产安全等产生出了较大的影响。所以说在开展高层建筑施工中，要从冲孔灌注桩技术上人手，做好调整工作，在满足施工要求的基础上来提升施工质量[1] 。

2.冲孔灌注桩施工中存在的问题

2.1成孔存在偏斜问题

在开展高层建筑冲孔灌注桩施工中，受到施工场地土质相对较软与施工检测不到位等问题的影响，很容易发生成孔偏斜以及冲孔位置偏移等问题。所以在面对这一类型问题时，就可以在开展施工工作以前对施工现场进行处理，或是通过铺设枕木等来支撑机械设备，确保支架能够满足施工要求。对于已经发生偏斜的成孔来说，要做好孔洞的调整工作，如果偏移位置较大，那么要及时进行填筑，在夯实土质的基础上来重新成孔[2] 。

2.2孔壁发生坍塌问题

在采取冲孔灌注桩施工过程中，要确保孔壁的牢固性，避免出现坍塌等问题。但是从实际施工来说很容易受到冲击锤等因素的影响而发生磕碰钢筋支架等问题，这样也就引发了孔壁坍塌等问题。所以想要预防这一问题，要在施工中保证操作上的精准性，并使用黏土等来对四周进行夯实处理。此外还要做好施工前的完善工作，在缩短灌注时间的基础上来避免发生孔壁坍塌问题。

2.3护筒发生冒水问题

在进行冲孔灌注施工时，如果护筒周边填埋度不足或是埋设深度不足，那么势必会在成护筒外壁发生冒水，从而造成护筒位置偏移，严重的还会造成地基下沉从而影响到施工的效果。所以在开展施工工作前，要及时对施工现场环境进行分析，综合分析当地水文情况，在确定好护筒填埋位置的基础上来进行施工。在填埋过程中还要严格遵守相关要求，做好施工设计准备工作。在施工中如果出现护筒冒水问题那么要及時停止冲孔工作，采取泥沙填筑方法，对于冒水比较严重的部位还要及时进行处理，做好重新安装，以此来保证施工安全。

2.4发生缩颈问题

对于缩颈来说其实就是在开展冲孔灌注桩施工中实际孔径小于设计孔径，究其原因就是因为受到地下水的影响，软土层发生一系列改变，从而引发了缩颈问题。所以针对这一现象，要及时进行扩充孔径处理，以此来保证后续施工的开展。在开展冲孔操作以前，就可以利用软土层的优势来进行护壁处理，当形成缩颈问题后要使用冲锤来进行冲孔操作，从而实现扩大孔径的目标[3] 。

2.5发生掉冲问题

在开展冲孔施T中很容易发生掉冲问题，究其原因就是因为钢丝绳发生老化现象，并没有及时进行更换，且在钢绳与冲锤的联系牢固程度不高，从而遗留下了安全隐患。当发生掉冲问题后，很容易引发孔洞坍塌事故，从而威胁到了施工人员的安全。所以在施工中要从做好预防工作上人手，在施T前借助机械设备来进行检查，当发现存在老化的钢索时要及时进行更换处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在发生掉冲事故时很容易携带相应的落物问题，所以要在最短时间里进行打捞，减少对建筑所造成的影响。

3.提高高层建筑冲孔灌注桩施工质量的措施

3.1做好施工准备工作

随着社会经济的不断发展，高层建筑数量有了明显的增加，冲孔灌注桩施工也逐渐成了最常用的施工工艺之一，但是由于冲孔灌注桩施工技术难度相对较高，所以就需要做好各程序之间的配合，明确施工环境，以此来找出影响的因素，从而保证施工质量。由于冲孔灌注桩施工大多是在潮湿或是水下环境中进行的，所以要做好施工前的准备工作，确保施工的安全。在施工设计阶段中通过对施工现场进行全面的检查，掌握当地土质情况，从而设计出适合当地施工的设计图。只有提高设计的科学性才能确保施工各阶段的有效衔接，才能严格执行相关的规范与标准，从而减少施工问题的出现。所以在施工中就需要相关人员要做好施工准备，确保各个环节的有序开展[4] 。

3.2做好钻孔控制

作为冲孔灌注桩施工中的重点环节之一，要提高钻孔施工的质量，在开展钻孔工作以前还要对涉及的施工设备进行检查，确保其处于良好的运行状态，所使用的材料进行有效设计，从而确保施工的顺利开展。在开展钻孔工作以前还要做好护筒的埋放处理，确定填埋的位置，从而保证设备处于水平、稳固的状态中。在开展钻孔施工中还要及时对成孔泥浆进行检测，并记录相应的数据，当发现数据存在产偏差时要及时进行纠正，确保钻孔的质量，为后续维修工作的开展提供支持。在钻孔过程中进行數据监控已经成了保证程成孔质量的基础，直接关系到了成桩的承载能力。所以在这一过程中要做好区分工作。在初期阶段中桩距主要是监控数据，同时还要确保桩身在成孔阶段中处于垂直的精度，从而保证沉放位置的准确。在施工过程中还要做好护筒的填埋监测，不论是填埋的高度还是深度，都对施工质量有着极大的影响。所以在施工中要做好施工设计工作，确保各个环节的合理性。同时还要保证护筒的中心性，结合相应的方法来进行确定处理。成孔的深度作为成桩中的重点，要严格按照相关设计与标准来进行，并做好核对工作，避免出现塌孔等问题的出现，从而保证施工的安全性。

3.3做好钢筋笼制作

作为冲孔灌注桩施工中的重点材料之一，钢筋笼有着极为重要的地位。所以要做好钢筋笼原材料质量的确定，并将其作为制作的基本保障。只有满足相关标准与要求后，才能进行后续检查工作。在吊放钢筋笼以前还要对连接处的焊接缝进行检查，确保焊接密实度。在吊放过程中还要做好实时监控，当发现问题时要及时进行就纠正，确保施工位置的准确。此外还要做好灌注桩钢筋含量的计算与确定，以此来保证施工的有序进行[5] 。

4.结语

综上所述可以看出，在今天发展中建筑行业已经成了发展中的重点。因此在开展高层建筑施工中要从基础施工环节上出发，做好冲孔灌注桩技术的运用工作，同时还要从高层建筑建设项目的重点与难点人手，主动进行分析，找出施工中存在的不足。只有与相关人员做好核对与方案确定工作后才能不断提升施工质量，才能满足建筑行业的发展要求。

参考文献：

[1] 廖辉.高层建筑冲孔灌注桩中常见问题及其措施[J].低碳世界，2017（13）：150-151.

[2] 姚新.高层建筑冲孔灌注桩中常见问题及其措施[J].建材发展导向（上），2017（8）：78-78.

[3] 王才丕.冲孔灌注桩施工中的常见问题及防治措施[J].福建建筑，2018（4）：75-76.

[4] 梁日安.冲孔灌注桩中常见质量问题及防治措施[J].企业科技与发展，2019（20）：148-150.

[5] 陈嘉威.论高层建筑的冲孔灌注桩施工技术[J].中华民居（下旬刊），2018（12）：78.

论文作者:黄禄

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3398bbdfdfd55a6e18d99c02.html