# 先进污水处理工艺节能减排效果比较与分析论文_于浩

哈药集团制药总厂

摘要：对于现在社会的不断发展，人们对于环保的重视程度也越来越高。在一定程度上来说，人们对于环保的初衷是为了减少污染的产生。对于污水的处理也逐渐得到了人们的重视。目前对于污水的处理的方法在于先进活性污泥法，和与之同步的脱氮除磷工艺。而对于这种方法在一定程度上还需要继续发展。因此本文主要针对于这种方法进行相关的总结，并针对这种方法的设计理论与实际应用的差异进行分析，并提出使得这种方法能够更好发展的一些建议。

关键词：活性污泥法；脱氮除磷；节能；减排；改造

对于现在社会的发展速度和工业科技的告诉发展，造成的污染也有一定的增加，尤其对于水源的污染也日益严重。各个城市也开始出现了大规模的水污染状况，这种水污染在一定程度上会对水资源环境造成相对严重的氮磷富营养化的污染，这种污染会导致一些水生植物大肆生长，比如水葫芦的疯狂生长，久而久之会对人的生存环境造成一定的危害。因此目前对于水污染的处理已经成为刻不容缓的一项工程。

一、污水对社会造成的一系列影响

在一定程度上污水的排放对于人们的日常生活环境会造成一定的影响。比如近年来由于污水的随意排放导致水源内含有的氮磷元素超标，形成富营养化的污染，这种污染在一定程度上导致了水生植物水葫芦的疯狂生长，给附近的居民的生活带来很大程度上的不利影响。而且水污染对于在水中生活的鱼虾也有很大的危害，这些污染会大幅度的导致在水中生活的鱼虾出现死亡的情况，而这些因为中毒死亡的鱼虾经常会被无良的商人拿来贩卖，人们吃了这种含有有害物质的鱼虾，就会导致人体受到一定的损害，长此以往，水污染的严重恶化将会对人们的身体健康有了很大的威胁。因此对于使用先进的污水处理方法已经成为社会发展过程中必须具备的一项手段。以下针对于对污水处理工艺中最为常见的几项工艺方法进行相应的比较与分析，并针对分析结果提出相对合理的建议，希望为今后进行水污染处理工作的人员提供一些合理有效的参考。

二、分段进水多级A/O工艺

（一）工程实践

以下对某市污水处理厂工艺改造项目进行简要介绍，改造所选工艺为四段进水多级A/O工艺。改造前的设计规模为20万t/d，A/O（除磷）工艺，运行稳定，出水水质达到GB8978-1996污水综合排放标准的二级排放标准。污水水质浓度较高，冬季水温偏低，碳氮（C/N）偏低。

（二）试验研究

关于此工艺对氮、磷的去除效果及特性，很多高校相继成功地开展了大量的中试试验研究。据文献报道，北京某高校对似工艺3段进水多级A/O工艺的中试试验结果表明，当进水碳氮比高于5∶1时，系统对氮和磷的去除率分别达到83%和88%，当进水TP约为5mg/L时，可以保证尾水TP低于1mg/L，达到一级B标准，其他指标均可高于一级A标准。当进水碳氮比低于5∶1时，则需另设辅助除磷化学投药系统以保证除磷效果。

（三）技术经济分析

对于这项污水处理技术的相关描述，其优越性在于以下三点。1）这种技术方法在很大程度上不需要对相关液体进行混合，这样大程度上可以降低能源的使用。2）对于远水中所含有的与偶记物质还可以得到更加充分的利用，节约了一些需要使用这些有机物能源的数量。3）如果进行相应的改造，还可以在原有的基础上进行改造，在一定程度上减少了改造投资。

工艺弊端：1）进水点较多，各段进水流量及溶解氧控制较严格，需设置比较多的流量计、DO在线检测仪表及控制回路，运行维护费用高；2）各好氧池的曝气量控制要求高，若控制不当，将造成曝气量过剩，浪费能量，甚至影响下游相邻缺氧段缺氧环境的形成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、二段复合活性污泥法工艺

（一）工程实践

二段复合活性污泥法是AB活性污泥法的改进版，改进后使原A段兼备除磷能力，原B段兼备脱氮能力。以下对东部某市污水厂改造工程进行简要介绍，以概要了解本工艺的高效脱氮除磷效果。

本改造项目的设计规模为7万t/d，二级处理工艺为常规活性污泥法。本厂进水主要为生活污水，以及少部分工业废水，出水要求达到一级B标准。本工艺类似于AB法的分段方式，主要分为两段。中沉池连同上游的好氧池、厌氧池一起主要完成除碳、除磷、部分硝化与反硝化功能；终沉池连同其上游的好氧池及缺氧池一起主要完成除碳、部分除磷、硝化和反硝化功能。

（二）工艺原理

工艺设计的主要理念是，将系统中的聚磷活性污泥和硝化活性污泥在一定程度上分离出来，分别控制其生长在一曝段和二曝段，仅通过少量的循环回流1，2建立一定的污泥接种关系，前段主要完成除磷除碳，后段则主要实现硝化反硝化。二段的剩余污泥很少，通过循环回流1将二段的混合液输送到一段，借助于中沉池完成排泥。

（三）技术经济分析

在不须引入生物膜法的情况下，本工艺成功地解决了传统活性污泥法工艺面临的低温环境下硝化菌和除磷菌的泥龄不易统一的矛盾，且脱氮除磷效果显著，操作运行简单，出水各项指标可稳定达到一级B标准。缺点是，回流管线比较多，多于常规脱氮除磷工艺如JHB工艺3个回流，构筑物及设备比较多，基建投资大，运行所需动力费用高出常规工艺15%～20%。综合考虑，本工艺比较适合于寒冷的北方地区对AB活性污泥法工艺的提标改造。

四、OWASA活性污泥法工艺

（一）工程实践

OWASA活性污泥法工艺的特点是，在A2/O工艺二级生化池前增设初沉池，并配套设置初沉污泥发酵池，通过专设管线将发酵之后的上清液分别引入厌氧段和缺氧段。本工艺的处理尾水可稳定达到一级B或A标准，其在世界范围内得到了广泛的应用，节能减排效果显著。

（二）工艺原理

在进水C/N比较低的情况下，进水中大颗粒悬浮态有机物在初沉池中被有效沉淀去除，然后在发酵池中被分解为易降解挥发性脂肪酸。富含大量挥发性脂肪酸的上清液被引入缺氧段和厌氧段，使进水中C/TN和C/TP被大幅提高，为除磷菌和反硝化菌额外增加了食料，进而使系统的反硝化及除磷能力得到了提高。

（三）技术经济分析

对于这项技术相比于之前介绍的两种污水处理方法来说，更适用于对老污水厂进行相关的处理。其跟班原因在于这种方法是对污水中的一系列有机物进行合理的分解，使得原本有害的有机物在进行分解的过程中，变废为宝。成为对社会发展有益处的物质。而且，这种污水处理技术还有一定的简洁性，很利于操作，因此这种污水处理技术更适用于对老污水厂的污水进行处理。

五、结束语

在现在社会的发展过程中，各项污问题也越来越严重，尤其水源的污染。这种污染的发生原因在很大程度上来自于工业对于排放污水不节制造成的。由于水源污染对人体造成的危害非常巨大，因此对于污水的处理已经成为当前社会发挥在那过程中不可忽视的一项工程。但是不同的污水处理方法有着不同的处理的结果。通过以上对较为常见的三种污水处理方法进行相应的分析，使得污水处理人员在进行污水处理的过程中有一定的参考依据，进一步使得污水处理工作得到更加有效的进行。

参考文献：

[1]郭振华.刍议城市污水处理工艺及可持续发展[J].门窗.2016（01）

[2]蒋美迪.污水处理异常诊断智能算法及其应用研究[D].吉林大学2015

[3]梁锐.城市污水处理厂运行能耗影响因素研究[D].北京交通大学2014

论文作者:于浩

论文发表刊物:《基层建设》2016年4期

论文发表时间:2016/6/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/339f683332ebfd647a1962f9.html