# 矿建用变频提升机与原论文_王学儒

摘要:矿井提升机是对于矿建工程来讲是非常重要的设备,变频提升机在矿建生产中刚刚兴起，提升机的电器传动及控制装置一直是各国传动界一个重要研究领域，以前有很多矿井开采点采用的是异步型的电动机串联电阻，并且是交流电的调速模式系统，运行起来效率不是很高，然而目前矿井在工作过程中多采用的是全数字式的变频调速技术，这种现代化的交流调速系统，使得矿建提升机的运行速度及效率方面处于领先地位。它的作用是在矿井中提升重物,并且矿井的咽喉设备,如果提升机出现了问题,矿建工作将会受到很大的影响,严重的可以影响到矿井的正常运行,还能够影响到生产效率。所以，在选择设备上，就需要全面的考虑安全可靠的因素，目前矿用提升机系统技术还存在着一些不足，需要对其进行改进，从而提高生产效率。

关键字：提升机、变频、TDK、电阻提升机、提升机 优缺点

引言：提升机TDK型电控是采用八段切电阻调速的，段与段之间有数的阶梯，电阻调速电能大量消耗、产生大量热、电阻易烧毁、机械受冲，采用变频调速恒减速变调停车，恒定加速变调启动。对于提升机来讲，它是矿井工作中比较重要的设备，在生产中，占有的比重也很大，因此对于设备的安全性及可开行都是非常重要的，但是，当前的电控系统中存在着一些缺陷，本文着重分析矿建用变频提升机及原TDK切电阻提升机优缺点，扬其所长，避其所短，最大程度的提高生产效率。

一、原TDK切电阻提升机缺点

提升机TDK型电控是采用八段切电阻调速的，段与段之间有数的阶梯，电阻调速电能大量消耗、产生大量热、电阻易烧毁、机械受冲，采用变频调速恒减速变调停车，以恒加速变调启动,并且其结构复杂、维修量大，比较容易发生故障。

二、变频提升机使用优缺点

1.变频提升机使用优点

1.1变频调速控制系统的保护功能较强，并且变频调速快并且通用性能强，可行性好且实用、方便，在使用变频器控制电机就有很快的动态反应并能呈现无极调速另外对电机参数做的补偿对电流缺相欠压、过压、过电流既做到很及时准备检测，而且能自动采取应变措施保护。其功能可靠显著提高，主要方面：

（1）原拖市系统是运动状态下进行抱闸的，采用变频调速后可以在基本停止的状态下进行抱闸，闸片的磨损降低

（2）采用变频后操作手柄的受力减小不易损坏

（3）控制系统故障率大为降低，原系统较为较为复杂的接触，继电器系统，进行控制，故障率较高，采用变频控制后，控制系统可能大大简化可靠性提高。

1.2绕线电机在低速运行时转子回路外接电阻消耗电能，采用变频后，非但接电阻消耗大量电能，还可以完全节约并提升机下发重物时，将重物释放的位能反馈给电网。

1.3在电网及电压方面，它能够增加或减少十分之二的电网电压，它能够适应不同状况的电网，这样能够更好的应对发生以外现象。

1.4它容易同外部的控制设备的接口相结合，使得现场的控制灵活，方面，当运行负荷超高的时候，它可以快速的解决这种情况，保证变频器的安全运行，并且节能方面的效果非常显著，工作效率也很好。

1.5变频器能够在很大程度上限制电动机的启动电流，这样能够减少电网产生的电压，使得产生的电流没有冲击性，也减少了电流对电机和电网的冲击。另外，变频器能够最大限度的减少无用功的功率，使得由于功率的原因增加线损和设备发热的现象。另外变频器可以采用电流进行闭环调节，并且这种调节是连续进行的，也可以是跳跃式的，能够充分使得两者之间进行方面的调换，充分实现点击转速的自动调节功能。变频器还可以在其发生故障的时候，能够锁住工频回路与变频回路，这样能够使得发生故障后可以尽快解决，恢复机器运转，恢复生产，增加生产效率。

1.6原TDK切电阻提升机优点是采用提升机专门用的变频器，这样的好处是当电动机启动及加载时，电流不会突然上升，而且上升平缓，当其软停的时候，不需要任何冲击就可达到，这样充分的避免电机的转子发生电流对其产生危害，也在很大程度上延长机器设备的使用寿命。在性能上优于TDK电控，变频器主要整流元件、高容量电容、逆变器和控制器，采用"交-直-交”变频方式，在惯性矩作用下，电机能量由逆变反馈到电网，具有节能功效。

2.提升机变频器缺点

2.1变频器的主要缺点是对其使用环境的要求比较高，其运行的环境中的温度计湿度和粉尘等都要严格符合变频器运行所需的条件，因此在机器运行周围一定不要使得周围空气及地面太过潮湿，温度也要控制在适当的温度，不能太高也不能太低，也就是不能结冰也不能有水雾出现，也就是最好在25度左右，并且空气干燥最为适合。

2.2提升机的变频器的造价非常高，并且变频器的技术要求也很高，其保密性极强，要求当变频器发生故障时，第一时间与厂家联系，使其提供技术维修，损坏或破损的元器件需要将其返回厂家，由厂家进行维修，这样会带来很多不便，也会影响生产效率。

2.3提升机的缺点是其高项谐波的危害，提升机工作过程中会由于输出电压中含有除了基波以外的谐波，然而较低项的谐波对于电机在负载方面影响是非常大的，它会引起转矩的脉动。当产生的谐波是高频的，就会使得变频器输出的电缆漏电流迅速增加，使得电机动力严重不足。变频器的控制端止电子也在CPU主板上，为主板内容之一，与外部控制线路相连接，外部引入异常电压造成故障率也较高。

三、对于煤建机电设备的检修

1.煤建企业的机电设备日常检修

煤建企业需要每天对机电设备的日常检修工作，这主要是由维修工负责，每个单位根据自身的实际情况进行安排，并且需要制定严密的检修计划，包括对生产线的检修，并且对于矿建企业中自身运行的设备也要定期进行检查，进行技术评定，做好设备的检修，使其处于良好的工作状态。

2.对机电设备的技术进行改进

对于当前的煤建企业来讲，如果这个企业想要提高自身的生产及设备的装备水平，就需要使其适应市场的发展与产业调整跟上整体的步伐，这就是需要技术方面的改造，这是矿业生产的前提，改造主要是以先进技术为主导，并且要投入资金少且收益高的原则，使得企业在同行业中处于不败之地。

3.煤建企业要大力加强质量标准

煤建企业的质量标准的好坏直接影响着其设备的运行安全及矿井的生产安全，需要做好质量方面的管理，充分发挥管理人员的积极性，能够最大程度上提高经济效益，质量的管理是长期并且是持续的，需要抓好机电的管理工作，并且不断的学习和吸收先进的生产管理经验，消除机电方面的安全隐患，确保设备正常运行及矿井工作的安全。

结语：本文通过对变频提升机及原TDK切电阻提升机优缺点进行分析及阐述，另外对机电设备的管理及定期检查维修也进行了分析，使提升机在变频调速后能够发挥其最大程度的运转，实现更大的价值，使得系统具有一定的节电节能的效果，使得设备的运行安全可靠，提高生产质量和生产效率。

参考文献

[1]李艳华，旭光山 简析现代化提升机变频器的优缺点及改进措施[J]. 吉林大学出版社2015（03）

[2]林锡湖.范世言 浅谈矿建提升机的发展现状与发展前景[J].矿井机电,2014年（03）

[3]赵秋晨 矿井提升机电控系统[J].机电一体化,2015年（07）

[4]蒋中云对于矿井交流提升系统的应用与研究[J].冶金矿山设计与建设，2015（08）

论文作者:王学儒

论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/33bd6aeb537511b1c5a83c82.html