# 对施工工地临时用电管理的几点思考陈永胜论文_陈永胜

摘要：在我国现代化建设的进程不断加快的背景下，我国建筑工程领域获得持续发展的培养土壤，建筑施工项目成为当前城市建设中的一道亮丽的风景线。与此同时，施工现场的用电范围不断的扩大，在这个过程中产生了诸多安全问题，威胁施工单位本身以及周围社区的安全。安全事故的频繁折射出的当前施工工地临时用电急需解决的现实问题，虽然我国采取多样的政策以及措施来加强对临时用电的管理，但仍然呈现出问题频发的现象。对于临时用电的管理关乎施工工地相关人员以及社区周围群众的生命安全，因此应对其给予高度的重视。因此，本文根据实际情况指出当前我国施工工地临时用电普遍存在的问题，然后针对性地提出相应的对策建议，旨在引起一些新的思考，以便更好的开展防范工作。

关键字：施工工地；用电管理；问题；措施

引言：

对于施工现场临时用电的管理与施工项目的安全性、科学化的正常开展息息相关，这是关乎施工前、施工进行中以及施工后期等具体工作的内容，也是必须要完全履行和保障的生产安全工作。现代化建设的快速发展，推动着施工建筑工程项目的高速推进，施工现场临时用电范围的扩大，对于临时用电的管理自然成为重中之重。但是虽然我国采取各种措施和对策来督促施工单位、施工人员加强对施工现场临时用电的重视，但是由于他们忽视其操作的规范性以及科学性，使得施工工地的工作开展并不顺利，并且也由此产生了一些难以弥补的安全事故和后续的隐患问题，对生命、财产构成持续的威胁。所以，只有在思想观念上加强对施工工地临时用电的重视度，并能够做到“知行合一”，内化为实际的行动，方能够实现管理施工工地临时用电的安全性和正常执行。

1.目前施工工地临时用电的普遍存在的问题

1.1针对施工用电的规范性不足

1.1.1三级配电二级漏电保护规定贯彻落实性不够

在《施工现场临时用电安全技术规范》相关规定中，对于施工现场临时用电里三相四线制低压电力系统，严格要求按照三级配电、二级漏电保护系统来执行。这一系统具体来讲指的是设计总配电箱、分配电箱以及开关电箱等三级系统，这样做的目的是为了达到分阶段监控和管理，以提高用电的安全性，避免漏电情况的产生。然而具体的操作中，却无法严格按照这一系统进行贯彻落实。例如对于一些停机设备，一闸常处于开电状态，这在很大程度上会引发停电甚至漏电。

1.1.2未完全遵从具体的标准原则

《供配电系统设计规范》中对于施工现场的配电箱的履行原则规定为“一机、一闸、一漏、一箱”制，然而却经常出现在电箱的单个开关处悬挂多条电缆的现象。这类现象是严格禁止的，因为每个用电设备都有固定的连接容量，一旦超过额定量，将可能产生停机的结果，甚至火灾等安全事故也有可能发生。

1.2线路架设存在问题

线路架设方面存在的问题具体来讲可以分为：一方面是在实际的施工过程中电线电缆拖地铺设，这与对施工电线电缆的铺设规定存在完全背道相驰的问题。在规范中的要求是电缆电线需要做到入地或者架在空中进行铺设。因为电线电缆接地铺设，将会可能产生腐蚀、损伤等结果。另一方面是对于施工现场的外漏电缆电线未能进行科学合理的架高设计，这就造成施工机械设备作业时经常会造成难以弥补的事故发生。

1.3配电、漏电装置不具备规范性要求

在《施工现场临时用电安全技术规范》中对配电箱、开关箱在隔离板上的具体要求进行了明确规定，要求必须采用具有绝缘性质的材料进行阻隔。另外不能够采用木质结构的配电箱安装板，但是在一些施工工地中仍然使用此类禁止的木质开关箱，这就为漏电、触电等事故的发生埋下了隐患。除此之外，还有一些安装漏电的开关用电设施未采取接零保护的相关工作，从而导致施工工作人员的生命安全得不到充足的保护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4施工用电机构相关设计的指导价值不高

在施工用电机构的相关设计中产生了一些问题：第一，存在部分施工单位将“临时用电设计”的工作交由非电气专业的人员来完成，这就使得在配电线路的设计、配电设配选择等方面欠缺科学性，并且滥竽充数的现象时有发生。第二，对于安全用电以及预防火灾安全的相关举措未能够严格遵守落实，部分电气专业的工作人员没有按照自身项目的实际情况来设计安全用电、预防火灾等的安全准则，而是选择剽窃他人的成果。第三，在施工现场临时用电上的电量需求总额无法掌握精确度，存在相当一部分的施工工地未能按照严格的标准来计算用电总量的现象，所以整体的指导价值不高。

2. 施工工地临时用电的应对措施

2.1完善施工现场的临时用电制度体系

完善施工现场的临时用电制度体系，需要秉性权责对等的原则，坚定将岗位责任工作落实和贯彻执行，规范施工现场临时用电，保证施工项目的正常持续的开展和进行。设计合理科学的制度体系，才能够实现制度管人、约束工作人员的目的，并且也能够实现以制度来激发员工工作热情，活力的目标。并在设计合理的施工现场临时用电制度体系之后，要求工作中的每位人员进行签订岗位责任书，以在思想上增强自身工作的责任感，进而对他们进行高效管理。同时，在施工现场对于临时用电的规范性还应当派遣专业的人员开展检查、维修工作，对现场的电力状况进行及时的登记，以做到预防的效果。

2.2配备符合工程项目的工作人员

对于施工工地的项目工作人员包括技术人员、管理人员等，应当按照严格的标准来进行招聘和录用，并在录用之后定期对他们进行电气安全教育工作以及专业的培训工作。使得施工现场的每位员工在思想意识上都树立“安全第一”的观念，并时刻保持一颗进取心，为施工单位服务和创造价值。在这个过程中，要达到让他们掌握用电安全的核心观念，并且熟知用电的专业技能以及用电的危险，不断提高自我防护意识，让每位工作人员都安心上岗工作，创造稳定安全的工作环境。

2.3依据标准进行相应的监督工作

对于施工工地临时用电的监督工作应当严格按照相应的规范标准来履行工作，《施工现场临时用电安全技术规范》中包含25条强制性的规定条文以及众多具体的细则，具有相对高水平的执行能力，但是在具体的实施中也需要对电气专业的人员做好讲解工作，对他们进行精心专业的教育和培训。在实地的监督管控过程中，配电箱是重点检查内容，具体包含配电箱的开关连接问题、灵敏度等。并且在选择施工工地的配电箱时应当选择有保障具有声誉的品牌商，具备正规资格认证的产品。

2.4提高对临时用电机构设计标准的水平

临时用电机构的设计是一项对专业技能要求非常高的工作内容，其作为安全设计工作中的关键内容，务必要做到设计科学合理的临时用电机构，以便能够科学合理的开展后续工作，进行专业的指导。对于临时用电的设计的范围划定包括手持电动工具、防雷、接地以及照明等，这些要与《施工现场临时用电安全技术规范》保持高度一致。另外，对于临时用电机构的设计变更问题，需要根据汇编、上交审核、批准执行等标准程序来实施。

3.结束语

综上所述，施工工地的临时用电管理问题不仅与经济效益相关联，而且也关乎施工现场每个人员的生命安全。所以结合普遍存在的问题，为了能够起到防护的效果以及保证生命财产安全的目的，应当从完善施工现场的临时用电制度体系、配备符合工程项目的工作人员、依据标准进行相应的监督工作以及高对临时用电机构设计标准的水平等方面来进行积极应对，提高监督管理水平，保证项目建筑工程的开展和进行。

参考文献：

[1]李慧.五种常见的建筑工地用电隐患[J].吉林劳动保护,2014(09):41.

[2]张伟.施工工地用电存在的不安全因素及有效预防[J].科技创新导报,2013(29):74.

[3]黄新悟.建筑施工工地用电安全的探讨[J].浙江建筑,2013,30(02):59-61.

[4]雒卫星.建筑施工工地的用电安全管理[J].河南科技,2011(18):77-78.

论文作者:陈永胜

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/33dc7ec4f2f8c8d010d456ae.html