# 建筑安装工程与土建施工配合的管理措施论文_王显毅

广东建诚监理咨询有限公司 528000

摘要：随着社会经济的不断进步，建筑行业也得到了良好的发展，人们在解决了居住问题后开始寻求更为舒适、安全的建筑，而建造这样的建筑也成为了各大公司共同的目标。为了迎合消费者的需求，建筑公司需要对自身的管理制度及相关施工工艺进行不断的改进和创新，这样才能增强自身的工艺水平，提高建筑物的质量。本文对建筑安装工程与土建施工配合的管理方法进行简要分析，希望对相关公司有所帮助。

关键词：建筑工程；安装工程；土建施工；配合管理

引言

建筑工程是一个较为庞大的概念，它由土建项目、安装工程、水电工程、取暖工程等众多工程项目组成。所以说在建筑工程的施工过程中，只对一种工程、一种技术进行管理和研究是远远不够的，忽略了其它工种的协同性也就意味着忽略了工程的整体质量。所以说只有将所有施工技术均实行统筹规划和管理，才可以提高建筑工程的质量。本文对建筑工程中安装工程与土建施工如何协同操作进行分析，并给出一定的管理办法。

1.建筑工程中安装工程与土建施工配合管理的意义

1.1 为安装工程施工的质量提供保障

将安装工程与土建工程实现配合管理，可以从用户的需求出发实现个性化的设计、满足用户的不同需求，同时保证了整体工程的质量水平。可以在土建施工时配合完成相应的安装工程，例如土建工程在进行墙面施工时填充相应的保温材料，这样就可以与安装工程中的取暖设备互相配合，发挥最大的功效。将这两个工程进行统筹的管理也可以有效防止二次返工的情况，避免因为安装工程的需要导致土建施工的拆除和返工，例如安装工程安装卫生间设施时需要提前预留位置，将两个工程一并施工可以加快工程的进度。同时在施工验收时将安装工程的测算参数与土建工程的施工参数进行共享和统一测算，可以保证建筑工程更加精细、质量更加完美。

1.2 为建筑施工的安全提供保障

在实际的建筑工程中，安装工程与土建施工的工艺差距较大，如果没有统筹的协调可能会加大工程的难度，甚至会因为沟通不当造成安全事故。例如安装工程在进行大型设备安装时，需要在墙面进行凿洞甚至掏空操作，如果没有土建施工相关负责人提供图纸和说明随意进行凿洞作业的话，一旦开凿的墙体是承重结构，会对整个房屋受力的结构进行改变，甚至造成安全事故。所以将安装工程与土建工程进行良好的配合，统一管理、统筹规划是十分有必要的，可以为建筑施工的安全提供一定的保障。

1.3 加快建筑施工的进度

将安装工程与土建施工进行统一管理、紧密配合还可以提高建筑工程的效率，加快施工的进度。尤其是当安装工程也肩负着水电系统的安装操作时，可以在土建施工之前沟通好水电预留管道的位置，由土建施工相关部门负责制作相应的浇筑模型，这样可以在墙体浇筑完毕后直接进行水电系统的安装工作，实现了无缝的连接，大大缩短了施工的时间，同时也节省了建筑公司运营的成本。

2.如何实现建筑安装工程与土建施工相配合的管理办法

实现安装工程与土建施工的相互配合需要从安装工程的预期目标入手，通过分析安装工程的安装任务是否可以嵌入土建施工中，或者是土建施工可以为该安装任务提供便捷，这样才进行统一的协调管理，以下通过几个安装工程与土建施工结合管理的主要例子简单说明。

2.1 开工前的整体规划

在进行安装工程之前，要与土建施工相关人员进行安装方案的协商和确定，避免出现因为沟通不当造成的预留孔洞不足、在承重墙上开凿等问题。负责土建施工的部门应派出专人熟悉安装工程的全部施工计划及相关工序，保持及时的沟通，确保整个工程既能按照工期时间完成，还能确保整个工程的质量水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 水电安装与土建施工的配合

水电安装是整个建筑工程中必不可少的一部分，也是安装工程中最为基本的一项工作，将水电工程与土建施工相结合，可以为整体建筑工程的质量做好保障。

首先，照明设备以及相关的配电设备都需要在墙中嵌入电线，只在墙面放置面板开关，这就需要安装工程的相应人员与土建人员进行良好的配合，在开工前应进行图纸的最终确定和商讨，确定配电线放置位置，并最终由土建人员协助开凿。在进行线管的安装时也要与土建施工人员进行配合，提前沟通线管的用途和大致埋放位置，在土建墙体安装时对所需线管进行预埋的操作。在进行排水系统安装前，应首先向土建施工人员确认整个建筑的结构，对安装位置是否合理进行评估，对排水管道的安装方案进行制定，确保排水管道可以正常工作。在进行工作间水泵等大型供水设备的安装时，需要提前与土建施工人员沟通设备需要预留的尺寸以及大概外形，这样进行混凝土浇筑时才可以对相应位置做好预留工作。将水电安装与土建施工进行结合管理，可以让水电工程项目安全施工，同时也保证了最终工程的质量。

2.3 防雷接地装置安装与土建施工的配合

由于现在多数建筑都是高层建筑，防雷接地装置的安装显得格外重要，否则会产生用电故障甚至威胁用户的生命安全。将防雷接地安装工程与土建施工进行良好的配合，有助于提升防雷效果，提高建筑整体的安全系数。

首先防雷接地安装的相关人员应对大楼容易受到雷电损害的重点部位进行分析和标注，由土建施工人员在这些部位铺设圆钢，起到简单的保护作用。在安装防雷接地装置之前需要确定安装位置，需要与土建施工人员进行及时的沟通以做好预留和预埋的工作。在施工的过程中也要两个工程的人员密切的关注和配合，例如埋设防雷接地管线时需要避开土建的设施等。将防雷接地装置的安装工程与土建施工进行结合管理，可以提高整体建筑的安全系数，同时也避免了施工不当造成的安全隐患和事故。

2.4 空调系统安装与土建施工的配合

在现在的建筑物中空调不仅起着室内温度调节的作用，同时还起到了设备温度控制、消防排烟等功能，所以说空调的安装质量也是建筑工程最终质量考核的重要一部分。而空调的安装是一项较为危险的工作，所以安装时与土建施工进行良好的配合可以加强施工的安全系数。

在安装空调的外挂机时，安装人员需要在施工墙体外侧埋设支托架，支托架的螺栓孔和通风管道的孔洞需要土建施工人员配合，由于通风管道的孔洞需要将墙体打穿，所以在安装完毕后还需要对相应的缝隙用防火材料进行相应的封堵。同时也要保证墙体外侧外挂机的稳定性，所用托架和角钢固件必须稳固地钉在墙上，所以需要土建施工人员协助对外墙的固件进行相应的加固操作。

3.结束语

综上所述，在建筑工程中安装工程与土建施工工程是密不可分的，只有两个工程的相关人员进行密切配合、统一的施工才可以确保整个工程的质量。有关部门也应通过目前较为成熟的管理办法制定相应的配合流程，确保安装工程的施工是规范且有效的，这样可以避免返工的发生。同时安装工程在施工前向土建施工人员确认相应的方案是否可行，可以保证建筑工程的整体质量，避免因为安装不当造成的安全隐患和事故。相关管理人员也应不断丰富自身的知识水平，合理安排两个工程的工序以及配合手段，尽量使两个工程做到施工的无缝结合，减少整个工程的工期，提高工作效率，保障工程的质量，为建造优质的建筑贡献出自己的力量。

参考文献：

[1]王江平.建筑安装工程与土建施工的配合管理探讨[J].工程技术研究，2017（02）：152-153.

[2]肖峰.浅议安装工程与土建工程的施工配合[J].建材技术与应用，2013（04）：43-44.

[3]龙尚明，马继超.论机电安装与土建施工的配合[J].中华民居（下旬刊），2012（10）：65-66.

[4]李仁武.浅谈电气安装工程与土建工程的施工兼容配合[J].河南建材，2011（02）：101+104.

论文作者:王显毅

论文发表刊物:《防护工程》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/33e67ae56505b3482426c631.html