# 试论建筑结构钢筋混凝土加固技术方法论文_张凯

湖北龙德机电设备安装有限公司 湖北黄石 435000

摘要：在社会经济的不断发展下，建筑行业也步入到快速发展阶段。我国现阶段建筑工程发展体现出大规模、多资金的特点，建筑工程建设如果出现了质量问题则会为建筑工程建设带来巨大的经济损失。因此，为了能够提升建筑工程施工质量，需要相关人员采取有效措施进行建筑物结构加固处理，不断提升建筑加固技术应用成效。

关键词：建筑结构；钢筋混凝土；加固技术

引言

为实现新型城镇化的普及，建筑行业具有不可或缺的作用，不仅对于国民经济的增长具有不可忽视的作用，对于广大人民群众更多的是实现社会价值，提高人民生活质量，因此，加固方法的选择和加固设计对于加固工程的质量有很大的影响。

1建筑混凝土结构加固设计的基本要求

（1）对结构的受力特点进行了解和掌握。混凝土结构在加固前后其受力特征、受力效应存在这比较大的差异，在对原有的混凝土结构的受力特点没有掌握和了解的情况下，在对其进行加固设计时，存在着很大的效果差异。加固技术是由新旧两种材料进行结合而成的，主要是增强建筑结构的抗剪强度。（2）结构加固材料方面的要求。在进行混凝土结构加固设计的过程中，针对材料的选择应当根据不同的加固方式进行选择，对新材料的力学指标以及能力进行分析，对混凝土的收缩性、钢材的比例极限、化学灌浆以及胶粘剂的胶结性等进行分析和了解。（3）加固结构的构造要求。在对混凝土结构进行加固的过程中，应当促使加固部分和未加固部分在外形上的协调。针对加固材料选择的加固方式应当符合相应的力学原理，在进行加固的过程中，在圆角、焊接、搭接以及弯折等需要满足相应的要求。

2加强和改造建筑物应遵循的原则

加强现有的建筑以满足现实需要，几年前建造的一些建筑物，预料不到后期发生的自然灾害，由于楼层的增多，一些建筑给建筑的相关部分带来了一些问题，在荷载增大的情况下，应根据建筑物的不同情况采取适当的加固方法，以避免地震、水灾和火灾等灾害。相关人员应掌握建筑物的结构和地形，及时、准确地检查建筑物的各个部位，及时、有效地检查、识别、处理和重建房屋，确保建筑物的安全。加固的可行性也是加固工程的重要组成部分。否则，很难保证建筑物的质量。因此，有必要对建筑结构的实施条件进行调查研究，将整个建筑物的损坏与一些建筑物联系起来，结合具体的实际使用情况，设计详细的混凝土加固图。针对不同的配筋类型，设计了不同的设计方案。施工人员必须掌握相关专业知识，制定合理的工艺流程。对于建筑构件的加固，应尽量保留原有的建筑材料，不影响建筑物的使用价值，创造更多的社会效益和经济效益。

3建筑结构钢筋混凝土加固技术方法

3.1加大截面法

从物理学规律来看，在建筑结构总受力强度不发生变化的情况下，增加建筑受力面积，能够有效降低单位面积的受力强度。基于这种认知，在建筑结构钢筋混凝土加固过程中，技术人员可以增加钢筋混凝土有效受力面积，降低钢筋混凝土组件承载力，提升建筑结构的整体稳定性。加大截面法，技术原理相对简单，操作难度系数较小，同时技术工艺较为成熟，与其他加固方法相比，加大截面法成本较低，周期较短，是目前较为常见的建筑结构钢筋混凝土加固方法。但是这种加固方式也呈现出一定的弊病，具体来看，加大截面法新增的受力结构，造成建筑结构外观发生变化，对原有建筑功能可能会造成损害。同时这种加固手段，在一定程度上减少了建筑结构的使用空间，无形之中给建筑结构的实用性带来不利影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2粘贴碳纤维复合材料法

在建筑结构钢筋混凝土加固过程中，为了有效处理损伤明显的受力结构，施工技术人员将粘贴纤维布作为切入点，与传统建筑材料相比，碳纤维复合材料受拉强度有了明显的提升。借助于纤维材料的材质优势，提升加固效果，降低加固工作操作难度。具体来看，施工技术人员在使用粘贴碳纤维复合材料加固技术的过程中，需要依据使用情况，合理选择碳纤维布、碳纤维编织布等，借助于对碳纤维复合材料的合理使用，达到提升钢筋混凝土结构抗拉能力的目的，完成钢筋混凝土加固的目的。

3.3改变结构传力途径加固法

改变支座受力方式的方法是在梁的中部增设托梁、托梁（框架）或多跨梁成连续梁法。它可以改变结构的传递路径，大大降低弯矩，从而提高结构构件的承载能力。根据附加枢轴的不同连接方式，可进一步分为湿式连接和套筒式干式连接。当额外的支点是用于湿连接，梁、柱、后浇混凝土应凿之间的接触面，糟粕去掉，并洒水湿润，和微膨胀混凝土通常是用于浇注。当采用钢箍式连接时，钢箍与梁之间的接触面必须用水泥砂浆对水泥浆、箍筋和支柱进行焊接，然后干粉砂浆将全部接触填隙塞。对于楔块的顶升，所有楔板应焊接在一起并用环氧砂浆密封。

3.4注浆加固技术

注浆加固技术主要着眼于钢筋混凝土结构裂缝病害，注浆加固技术原理在于使用环氧树脂类粘合剂以及密封剂，完成对混凝土裂缝的加固操作，从过往情况来看，注浆加固技术能够有效应对混凝土裂缝，提升加固效果，延长使用寿命。

3.5增设支点加固法

增设支点加固法是一种简单、可靠又比较经济的加固方法，这种方法能够通过增加支撑点的数量来降低建筑物结构计算出来的跨度，改变了建筑物结构的内力的分布方式，从而提高了建筑物整体的承载能力，并且在板构件和梁构件中增加支点数量，不但可以减少跨度，而且可以在很大程度上提高了结构的承载能力，并可以减小限制梁板发生挠曲变形的可能性。这种方法适合运用在有比较大跨度的梁板等水平结构以及净空不受限制的大跨度结构的加固。

3.6粘贴钢板法

粘贴钢板这种加固方法，通过在建筑结构钢筋混凝土组件部分增设粘贴钢板的方式，实现建筑结构的加固，从力学角度来看，钢筋混凝土结构受损部分受到拉力以及剪力的双重作用。为了有效应对拉力、剪力对建筑结构的损伤，施工技术人员采取粘贴钢板的加固方式，使得原建筑组件与粘贴钢板相互作用，消弭拉力与剪力的破坏作用。粘贴钢板的加固方式常用语桥梁项目之中，从施工技术角度来看，粘贴钢板加固方法施工难度较低，施工周期较短，在加固操作之后，加固部分能够快速投入使用、同时与加大截面加固方法相比，粘贴钢板所需要的施工空间较小，加固部分对于建筑内部空间的占有量较低。但是由于加固材料以及施工技术的影响，粘贴钢板加固方法成本支出较高，也存在着一定的应力泄后的情况，影响了加固效果。

3.7预应力加固法

预应力加固法的加固效果较好，能够有效的降低被加固构件的应力水平，还能够比较大程度地提升整个结构的承载力，缺点是加固后会改变原结构的外观，这种方法主要应用于重型结构以及大跨度结构的加固，还适用于处于高应变、高应力状态下的混凝土构件的加固，但是在没有防护存在的时候，不应该应用于混凝土会变大或者收缩的结构上。

结束语

受到多种因素的影响，我国部分建筑结构发生不同程度的破损或者老化的情况，建筑结构的破损老化如果在短时间内得到不有效应对，将会对建筑结构的稳定性、使用性带来极为不利的影响。随着城市化进程的加快以及经济体量的增加，为了迎合城市经济发展的客观要求，在建筑结构项目运营管理的过程中，需要做好前期设计工作，同时基于实际情况，对于建筑结构的损伤老化情况进行必要的评估。在建筑设计与状态评估的基础上，采取恰当的应对手段，增强建筑结构的实用性。

参考文献：

[1]赵良龙.碳纤维加固钢筋混凝土结构可靠性分析[D].吉林建筑大学，2017.

[2]谢新法.对某建筑主体结构检测评估及其加固措施的研究[D].青岛理工大学，2017.

[3]曹万里.混凝土框架结构加固改造的应用研究[D].哈尔滨工业大学，2017.

论文作者:张凯

论文发表刊物:《防护工程》2018年第26期

论文发表时间:2018/12/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/33ee5bde4cccfcc511458d05.html