# 房屋建筑工程结构加固改造技术的应用分析金天创论文_金天创, 汪乐生

摘要：随着社会主义市场经济的不断发展以及人们物质生活水平的提高，城市规划对功能性建筑的需求量不断增加，在很大程度上给建筑企业的发展带来了巨大的压力，尤其在现阶段多元化产业时代背景下，为从根本上有效提高工程的施工质量和施工效率，提升企业的竞争优势，将结构加固技术应用到房屋建筑工程施工作业过程中，不仅能提高房屋的耐久性和抗震性，对提升房屋建筑的整体质量也有重要意义。本文基于房屋建筑工程结构加固改造技术的应用分析展开论述。

关键词：房屋建筑工程；结构加固；改造技术；应用分析

引言

随着近年来城市化、工业化建设进程的不断加快，对原有建筑进行加固是现阶段基层产业机构和相关主管部门的核心发展方向，尤其在房屋建筑使用一段时间后，钢筋混凝土结构屋体裂缝、墙体剥落、梁柱损毁等问题的存在给人们的生命财产安全造成了极大的威胁，故而为规避房屋坍塌事故的发生，加快加固方法的研发是现阶段基层产业机构的重要战略性手段。

1结构加固技术在房屋建筑施工中的必要性

建筑结构加固施工需要把控好加固设计方案和施工技术2个环节。在加固方案的设计工作当中，先要对建筑工程所在的地区进行系统的环境调研工作，调研的内容主要包含有地质信息、气候信息以及其他一些有关环境的信息，将所有的信息汇集在一起，借助电子仿真软件进行数据分析工作，并根据分析的结果对设计方案进行优化。除此之外，还要利用BIM软件，建立起仿真模型，设计人员要根据建筑的实际情况，在模型上进行相应修改。而在施工技术方面，要严格把控施工工艺，要切实做好针对每一个建筑结构的加固作业。对不同的建筑结构，一定要凸显出针对性，尤其是对外墙和主体结构的加固作业，所采取的架构措施要充分满足建筑工程的需求。

1.1提高房屋建筑的经济性

房屋建筑作为建筑体系的重要组成部分，其施工质量和施工效率一直以来受到了社会各界的高度关注，而结构加固技术作为现代化的一种施工技术，在提高工程安全性和耐久性等方面也发挥了重要作用，尤其是在当前多元化产业时代背景下，将各种先进的施工技术和结构加固技术进行紧密结合，在提高结构加固技术作用效果的基础上，降低了后期工程的维护成本，极大地提高了建筑行业的经济效益。

1.2延长房屋建筑使用寿命

人们在日常的生产生活过程当中，对于房屋的依赖性是不可被替代的。因此一个房屋的使用寿命对于整个建筑和人们的生产生活都极为重要。但是由于受到一系列不良因素的影响，致使我国房屋的使用寿命正在逐年缩短。例如：一些台风雷雨、地震等自然灾害的影响，导致房屋的使用寿命骤减，还会给人们的生产生活带来极大的安全隐患。为了更好的解决这一问题，对受损和使用功能降低的房屋建筑采用结构加固技术变得尤为重要。通过结构加固技术能够使房屋的质量得到改进和提高，恢复原设计的使用功能，在遇到一些自然灾害或人为破坏时，也可以更好的抵御和防护，从而使房屋的使用寿命有效延长。

1.3提高房屋建筑的安全性

建筑企业的工程安全性和可靠性与人们的生命财产安全有紧密联系，而由于某些施工问题或者自然灾害的影响，极易导致坍塌事故的发生，给人们的生命财产埋下巨大的安全隐患。而结构加固技术的应用，在很大程度上解决了上述问题，其不仅从根本上提高了建筑的稳固性和安全性，还极大地提升了建筑的抗震性和抵抗自然灾害的能力，最终为产业的可持续发展奠定基础。

2结构类型

如果面对一处房屋，想要对其加固，加固之前要考虑房屋是属于哪种结构类型？房屋结构分为很多类型，一般是按照承重以及围护来进行划分的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当然房屋结构也是有很多因素决定的，我们可以通过建筑的层数，价格以及施工来进行判定属于哪种结构。每个房屋的安全性能都是不一样的，这些性能体现在安全、抗震、耐久以及使用方面。房屋的结构又分为哪几种呢？目前可以分为四种，分别是砖木的，砖混的，钢筋混凝土的以及钢结构的。砖木的，指的是房屋的建设是由转以及木为主要材料建造的，砖混的，指的是房屋的建设是由砖以及钢筋混凝土建造而成的，钢筋混凝土指的是房屋的建设是由钢筋混凝土，砖以及其他材料建筑而成的，这类建筑具有很强的抗地震和腐蚀的优点，钢结构的指的是房屋建设是由钢制成的，这种钢结构的一般适用于多层建筑物。

3房屋建筑工程加固改造技术的基本概述

房屋质量安全问题频发，使得房屋耐久性以及结构稳定性成为现代民众关注重点。为了更好地保障人们的居住环境，使房屋的安全性、耐久性提升，需要对房屋建筑结构进行加固。结构加固是对可靠性不足的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施。为了更好地实现对房屋建筑结构进行加固，应以结构加固的重要性为前提，对结构加固施工技术理论和关键技术应用进行探讨，并且遵循结构加固的原则来开展相关工作。

3.1详尽细致的检测、鉴定及资料整理

在进行房屋建筑结构加固改造工作时，为规避一系列其他问题的产生，加固改造前应以建筑物的原设计图纸、施工和监理的记录文件以及现阶段建筑物本身的工作状态为确定加固方案的重要依据，加固改造设计前，需对房屋建筑的基本数据进行勘测和设计、详细的检测、鉴定现场资料，为后期加固改造打下坚实的基础。图纸缺失、现场记录不详等问题的存在，对企业的整体发展极为不利，为此，设计人员需协同甲方及施工单位到现场进行细致勘察，以保障设计的科学性、合理性和有效性。

3.2确定抗震计算参数

为从根本上提高加固的科学性、合理性和有效性，施工单位在进行加固处理后，需保证加固处理完成的房屋建筑结构满足现行规范对承载能力极限状态要求。为此，一方面施工单位的工作人员需综合考虑加固改造工程的具体特点和加固材料的性能；另一方面，在建筑的抗震计算中，设计人员需根据相关规范和标准的推荐值，在控制加固技术成本的基础上，使工程设计更为经济实用。

4建筑加固的原则

房屋建筑的加固最重要的就是材料的选择，在选择材料的时候是有诀窍的，要选择那些强度比较高，性能比较好，又比较耐久耐用的材料来进行房屋加固比较好。选择材料之前，要先对需要加固的房屋进行考察，最好了解一下之前的设计材料，然后加固的时候选择与之前建设房屋相同或者是相近的材料，如果找不到相同或者是相近的材料，这时候工作人员需要在选择材料的时候对材料进行计算，了解和分析材料，力保选择最合适的加固材料。然后加固的时候还要了解建筑的年限，然后推算房屋适合大面积或者是小面积的修建，要保证房屋的安全性。如果是对新房屋进行修建，那么修建的期限可以是50年或者是100年，如果是对旧的房屋进行修建，修建的期限会短很多，可能只有5年或者是10年。

结束语

在实际开展加固作业的过程中，首先要充分落实相关的调研工作，将每一条可能会影响建筑工程运行寿命的因素都考虑到位，并借助网络信息技术对信息进行分析，这样才能够切实保障设计方案的可靠性。而在设计方案可行的基础上，再深入探讨施工技术的应用，根据建筑工程的特征，选择相应的施工技术，将设计工作和施工技术结合起来，才能够切实保障建筑工程的加固效果，最终有效延长建筑工程的使用寿命。

参考文献

[1]翟延彬.某砖混结构火灾后检测鉴定与加固设计研究[D].河北工程大学,2019.

[2]王培谦.结构加固技术在房屋建筑施工中的运用[J].江西建材,2019(11):141-142.

[3]胡迎佳.浅谈房屋建筑施工中结构加固技术的运用[J].中国标准化,2019(22):77-78.

论文作者:金天创, 汪乐生

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/34036332fc97af4f2835fe4a.html