# 浅谈建筑电气施工技术与成本控制论文_李青松

摘要：在当今建筑电气施工专业，技术的提高与成本的控制关系密切，采取合理的施工技术能够很大程度减少施工期间的成本投入，本文将从电气施工技术入手，讨论其与成本控制的关系，并结合实际建筑电气施工成本管理现状，提出相应的成本控制措施，为相关专业提供可参考的依据。

关键词：建筑电气,施工技术,成本控制

1建筑电气施工的基础工作

1.1全面控制与审核委托书的设计

在电气施工基础准备工作中，首先要做的就是对委托书进行设计，若委托书中不能将建设单位的要求完全表述清楚，在设计施工图时便会出现很多问题。委托书中需要详细描述建设单位对电气的功能、要求、设备情况、技术指标等内容，以建筑物的具体位置为依据，明确电源设置的方式与位置，了解电气连接条件、使用性质、连接要求、工作时间、工作制等。委托书中需要有明确的设备参数、可燃气体名称等信息，如果没有告知可燃气体元素，就无法明确探测器在安装时的具体高度设置。委托书的编制对施工图设计的影响较大，必须由专业人员起草拟定，经严格审核后才可通过。

1.2施工图的审核工作

设计单位将施工图提交后，电气部门的管理者需对其设计的相应指标进行审核，并了解弱电电路、强电电路、设备等具体布置情况。在初次的施工图审核中，要注重关注施工图的方案性与整体性，若初次审核不够严格，便会影响下一阶段的审核工作，甚至延长开工时间。设计单位所设计的施工图应包含以下内容：目录、设计说明、配电间（站）平面图、配电干线系统图、动力平面图和系统图、照明平面图和系统图、防雷接地布置图、主要设备材料表等。

1.3科学选择施工工艺设备

建设单位和施工单位都是是电气设备安装的提供者，施工单位要根据过程要求，选择施工工艺，并严格控制建筑电气施工质量。我们在选择灯具的时候，就要考虑电气性能指标是否合格，选择集美观、安全与使用性于一体的灯具。建筑电气在安装的过程中我们在器件、工程材料与设备的选择上，也需要考虑各方面的性能。电气设备、材料质量影响着电气工程的质量，在对设备以及一些其他材料进行购置的过程中，采购人员要根据相关标准执行采购任务，确保设备、材料的安全保管与运输。如果运输过程出现问题，就有可能会损害设备与材料，从而造成资源的浪费。在电气设备与材料进入施工现场前，还要对其进行进场查验，设备开箱检查，检查是否存在质量问题，并对相关的合格证明、装配图、说明书等进行审核。一旦在电气设备安装施工的过程中，发现所选材料是不合格产品，则应该立即停止施工，并根据具体的情况，及时的采取相应措施进行处理。在电气安装时，还需要了解好设备性能，并对电气性能进行测试。

2建筑电气施工技术方案

2.1预埋工作的合理设置

在建筑电气安装施工的过程中，有时还需要与土建工程相互配合，在实施墙体防水处理操作前，需要做好墙管的预埋与预留工作，这样有利于避免在施工时因疏忽细节问题，导致以后防水层出现渗漏，对建筑项目质量造成严重影响的问题。预埋器件主要包括各类管路、套管、吊钩等，施工人员要跟上施工工程进度，完成相应的施工操作后，便可将穿墙管埋入，避免遗漏。在电气施工中，通常利用硬塑料管、金属管、桥架、线槽、电缆等作为施工材料，不过在这些材料的应用在施工过程中会出现很多问题，主要表现为施工电缆导管弯曲半径非常小；预埋时保护层设置较薄；金属管均焊跨接接地线；金属支架接地不可靠。为了避免出现上述问题，在施工过程中，必须注意合理控制电缆导管弯曲半径，其半径要与相关规定相符；埋设绝缘导管时，保护层厚度应在15mm以上；当导管材质为镀锌时，可跨接接地线；在电缆施工过程中，将标志牌设置于醒目位置，且排列有序。

2.2配电箱的安装工作

配电箱的主要功能就是接受电能，并对电能进行分配，它可控制电力负荷。在施工工程中，为了确保弱电系统、电力系统与照明系统的正常运行，必须合理安装配电箱。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆配电箱型号应该跟施工要求一致，对于不合格产品，必须淘汰。若配电箱为铁质材料，则其箱体需由2mm以上的钢板制定。箱体要牢固安装，与墙面紧贴，距离地面1.5m。照明开关箱与动力配电箱要分开设置，总配电箱应该设置在与电源接近的位置，在开关箱、配电箱通道与空间中，不可堆放杂物。

2.3检查开关插座的安装

插座面板应与墙面紧贴，确保周围不留缝隙，安装需牢固，且表面无划伤、碎裂痕迹。所有开关在安装前要进行检查，确保无误后，才能实施安装操作，避免出现漏电情况。同一室内相同型号的开关安装高度相同，若电压等级不同或直流、交流插座在相同场所安装，安装方式要有所区别，并且还要选择不同规格与结构的插座。

2.4地线安装与保护

在现代建筑中，TN-S系统是目前应用非常广泛的接地保护系统，它由PE线与三相四线组成。允许独立连接，将保护接地、直流接地与防雷接地三者分开，便于将干扰源排除。接地系统距离超过20cm，确保地线与接地间的绝缘性，经接地线，实现所有地线装置的连接。

2.5设置抗干扰设备

在建筑群设备安装环境内存在电磁干扰，如果智能化系信号，甚至产生噪音。脉冲干扰还会损坏设备与器件，降低设备性能，导致设备无法运行，因此，必须要安装抗干扰装置，达到抗干扰目的。

3建筑工程成本控制技术

3.1做好建筑电气工程项目成本的前期控制

要对整个工程造价进行管控的起始点应为施工前期环节。在该环节中应注重项目的经济性，从该项目所拥有的各方资源入手，尽可能地利用和选择已具备的物质资源。在项目的设计阶段除了尽可能地利用好多方资源之外，也应该对整个建筑材料市场进行合理地预估，只有这样做才能够改变现存的控制不严问题。

3.2严格控制电缆用量

电缆是电气施工中用量较大的材料，电缆的铺设必须进行严格管理，确保无扭曲情况，若电缆存在扭曲现象，首先应该使其变直，然后才能铺设，若在扭曲情况下铺设，会增加电缆用量，加大施工成本。因此，应严格施工操作规范，明确每个施工人员的责任，将责任明确至个人后，有利于提高他们的责任意识，对于针对违反操作的员工，可予以相应惩罚，追究其责任。

3.3设备成本控制

在电气施工过程中，施工人员要根据设计方案，考虑到施工所需的机械设备数量。机械设备的使用要合理，施工单位可使企业自备的机械设备得到充分利用，提高机械设备的利用率。避免出现设备闲置的情况，有利于节约施工成本。除此之外，施工人员还要对设备进行保护与养护，以免设备在运行过程中突然发生故障，不仅影响施工进度，而且还需要支付一定的维修费用，加大开支。因此，施工人员在施工过程中应该爱护设备，降低其发生故障的几率，达到节约成本的目的。

3.4采取科学合理的工程造价计算方法

为进一步控制建筑电气工程造价，需要采用科学的造价计算方法，将预算和结算中相关项目划分为若干个组，并将同一组中的数据进行分项计算，以便判断出同组其他分项工程量的准确程度。比如将地面垫层、面积，以及天棚涂料面积等分为一组，只需要计算出地面垫层面积，就可以将其他项目面积分别计算出来，不仅节省了计算时间，还有效地确保了计算结果的准确性，大大提高了工程造价计算效率。

结语

建筑机电工程中建筑电气施工涉及到许多方面的因素，只有有效降低项目成本，才能为企业在激烈的市场竞争带来更大的经济效益。

参考文献：

[1]彭旺锋．建筑工程中的电气施工技术与质量控制探讨[J]．福建建材，2013（04）

[2]王永贵，王莉．浅谈建筑电气安装施工技术与质量控制[J]．陕西建筑，2013（02）

[3]杨昱.解析建筑电气施工技术与成本控制[J].中华民居(下旬刊)，2014，05：223-224.

论文作者:李青松

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3409bd99380c545c7313385e.html