# 木工程施工技术的创新及发展研究论文_王泽恒

淳安千岛湖建设集团城建发展有限公司 浙江杭州 311700

摘要：现当今，随着我国经济的飞速发展，土木工程已经广泛的应用在人类生活、生产、军工、科研、港口、市政等多累工程项目中，涉及内容广泛，勘测、施工、设计、保养等多项内容，所以需要根据我国的实际情况对土木工程施工技术进行不断的创新，这样才能促进我国土木工程建设的进步。为此，下文将首先对土木工程施工技术创新的必要性进行概述，并分析土木工程施工技术的创新及发展，以供广大同行参考与交流。

关键词：木工程；施工技术；创新；发展

引言

土木工程为人类生产生活提供了生存需要，当前的土木工程施工发展比较迅速，土木工程施工技术的创新力度也比较强，新技术的应用下促进了工程企业的良好发展。面对新时期对土木工程施工企业提出更高的要求，这就要求注重施工技术创新应用，保障土木工程的整体质量。

1土木工程施工技术的基本特点

1.1土木工程项目施工技术的流动性和固定性

首先，从现有的施工技术分析，土木工程施工技术具有较强的流动性和固定性，其流动性表现在实际施工过程中受到多个具体方面的施工作业活动标准的制约，同时在实际开展的土木工程项目施工作业中，施工队伍流动性比较强。同时在流动性和固定性的共同作用下，又会使得实际施工过程中土木工程施工技术会受到一定的影响，因而诱导土木工程施工技术的流动性特点也会相应性转化为多变性；其次，在流动性特点的基础之上，土木工程施工技术表现出一定程度的固定性，主要表现在实际开展土木工程施工作业的过程中，部分施工技术都有一定规范性和固定性的施工技术操作流程，这些操作流程是不能随意变更的，确保每一项施工技术能够达到最佳预期效果。

1.2土木工程施工技术的渐变性特点

土木工程施工技术的渐变性特点主要是受现代科学技术的不间断发展的影响，随着科技的发展土木工程施工技术领域的相关具体化施工技术形态也会随之不断进行改良，从而适应土木工程项目实际施工的需要，能够充分满足现代土木工程施工活动的综合性技术要求。

1.3土木工程施工技术的整体性特点

土木工技术在我国的应用越来越广泛，在不同的施工项目中，土木工程施工技术要点也会有所不同，但是不同施工作业环节之间的施工技术却是紧密相连的，也就是说土木工程施工技术构成了一个具备统一性特征的有机整体，在施工作业过程中各个基本环节都需要相互配合，才能确保整个施工工程能够达到最佳的预期效果。

2土木工程施工技术创新

2.1灌注技术的创新

灌注技术是土木工程施工技术的重要组成部分，灌注技术的创新主要体现在钻孔技术的创新，钻孔施工是灌注工程中的基础作业，是确保灌注施工质量的基础，所以施工单位要加强对钻孔技术的研究和应用。在应用钻孔技术之前要将其周围的环境清理干净，然后利用先进的测量工具准确定位钻孔的具体位置，确保钻孔位置的整齐。在进行钻孔施工之前，技术人员还需对钻孔的设备进行调试以确保施工的顺利开展，如果在钻孔施工中遇到了卡钻的情况应该立即中止施工，当彻底将问题解决之后再进行施工，而且还要深入分析导致问题出现的根本性原因，防止类似的问题再次出现，这样就可以最大程度保证灌注施工的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2钻孔灌注桩基础施工技术

目前钻孔灌注桩基础技术被广泛的应用于我国高层建筑施工之中，但钻孔灌注桩基础的施工设备、施工材料、施工工艺一般都是由施工单位自行选择的，这样容易导致施工材料质量和施工操作规范性、桩基础施工质量得不到保证。所以建筑施工单位应提高对钻孔灌注桩基础施工的重视程度，加强对该技术的施工材料、设备及施工操作的规范性管理，从而促进钻孔灌注桩基础技术的不断完善和成熟。首先，钻孔机的安装与定位是基础，如果钻孔机没有安装好，在实际施工过程中就会出现钻孔机倾斜、桩倾斜和桩偏心等现象，因此为防止桩位不准，就必须定好中心位置和正确安装钻孔机；其次，挖掘开始阶段的5-6m深时的垂直度会直接对压入套管的垂直度产生影响，因此在挖掘时要使用水平仪及铅垂校核其垂直度，以保证入套管的垂直度；再次，要确保开孔质量，在施工中要随时检查成孔是否符合标准。如果在施工过程中采用冲击式或冲抓式钻机施工时，要按照施工顺序进行钻孔，钻好的孔应一定要及时进行清孔，并下放钢筋笼和灌注水下混凝土，防止因震动而对邻孔造成影响；最后，在灌注混凝土并清完孔之后，为防止出现断桩现象，可将预制的钢筋笼垂直吊放到孔内，定位好并对其进行固定，用导管灌注混凝土。

2.3新型预应力技术

土木工程施工过程中使用的一项相对成熟的技术就是体外预应力的创新技术，体外预应力技术是指把经过了防护处理的预应力钢束根据实际需求来布置在混凝土构件之外，使用专用锚具等设备来施加预应力。体外预应力在预应力体系当中占据重要地位，现在已经成为了预应力技术的主要研究方向之一，能够良好地应用到混凝土拼装桥梁和一些其他的大跨度建筑工程结构中。体外预应力集输可以有效的对预应力筋曲线进行简化，进而减少摩阻损失，同时还能够有效的减轻结构自重和构件尺寸，便于人们进行维修检测，不会影响结构的使用，因而近些年来得到了良好的发展。

2.4创新深基坑支护技术

加强深基坑支护技术的创新，主要体现在实际施工前相关技术人员需要进一步了解场地地质条件，在地质环境恶劣的情况下，采用灌注桩和预应力锚杆来保证施工质量；同时，还需要进一步勘察周围管线的地点和光缆的埋设地。另外，要了解岩土和地下水的情况，重视深基坑施工中遇到的问题，为深基坑施工奠定坚实的基础。最后，在深基坑支护结构的设计中，要保证其能与施工方案相配合，以便使深基坑支护技术工作能够顺利进行。

2.5防水施工技术的创新

防水施工是土木工程施工中一个关键步骤，如若没有做好防水工程，则极易有渗水情况出现，致使建筑在作业以及使用环节有裂缝出现，从而降低其整体质量。在开展防水作业过程中需要坚持多道防护、复合防水剂节点密封的原则来进行。而在防水施工技术创新过程中，一项新兴施工技术就是聚合物水泥基复合涂抹技术，其主要先处理好节点与屋面墙板风，以确保墙体施工质量。在具体应用环节，需要全面把握材料属性，重视作业工艺的选择，且需要均匀涂抹大楼屋面与裙楼屋面。且需要在第一次涂抹涂料完全干燥成膜后才能进行第二次涂抹。此项技术操作关键在于对防水层进行涂抹过程中需使用防水涂料多涂刷几遍，以避免涂料流淌或堆积情况出现，进而对作业质量以及建筑美观产生影响。

结语

总之，想要全方位的对土木工程的施工质量以及施工技术水平进行提高，必须要结合土木工程实际的施工情况，有效利用现代的科学技术，改革和创新土木工程施工技术，促使土木工程事业朝着更好的方向发展，从而提高土木工程企业的经济效益，提高人们的居住环境质量。

参考文献：

[1]黄永祥.关于土木工程施工技术的创新及发展分析[J].江西建材，2017（08）.

[2]朱伟，陈超.土木工程施工技术的创新及发展分析[J].住宅与房地产，2017（09）.

[3]高帅.土木工程施工技术及创新探析[J].科技创新与应用，2018（32）.

[4]梁海建.土木工程施工技术的创新及发展讨论[J].城市建设理论研究（电子版），2018（32）.

[5]刘金磊.关于土木工程施工技术的创新及发展[J].绿色环保建材，2018（2）：139.

论文作者:王泽恒

论文发表刊物:《基层建设》2019年第5期

论文发表时间:2019/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/344019f07a31ee2800484d4b.html