# 基础钻孔灌注桩施工在桥梁施工中的应用论文_谢晓强

衢州市交通建设工程检测试验中心有限公司 324000

摘要：随着科技的迅猛发展的同时，也促进了我国工业和制造业的发展，相关技术和装备也取得了很大进步。在建造桥梁时，经常会涉及到桩柱基础的施工工序。而在实际操作中常见的钻孔灌注桩施工工艺能够有效保证桥梁主体的结构稳定性。各施工阶段和工序的施工工艺选取具有严格的技术要求,针对桥梁工程建设施工过程中桩基础施工环节的钻孔灌注桩施工工艺的关键性问题进行深入的研究与分析。结合施工经验,对常见的质量问题产生原因进行分析。并在此基础上给出相应的解决和改善对策,为后续类似的工程项目施工建设提供一定参考依据。

关键词：基础钻孔；灌注桩；桥梁施工；应用

0引言

基础施工属于桥梁工程建设的主要构成部分,基于桥梁工程的特殊性,促使基础施工项目复杂程度较高,且工程量也相对较大,为确保整体施工质量,需要在施工技术选择、施工过程控制等几个方面加强管理。本文主要针对桥梁工程的钻孔灌注桩基础施工技术的应用进行了探究,钻孔灌注桩施工技术属于桥梁基础施工环节中常用技术之一,其优势体现在工艺流程简单、安全性高、承载力高等几个方面。

1桥梁施工中钻孔灌注桩概述

众所周知,桥梁作为我国经济发展重要的组成部分,其有利的为当地人们提供安全可靠的出行条件,保障人们的生命财产安全,并且带动当地地区的经济情况。当前我国桥梁还在继续扩大,在这期间质量问题持续出现,严重威胁到人们的出行安全。一般来说,桥梁工程会出现质量问题,大多是因为基层建设没有完善稳固,导致上层质量问题层出不穷。并且,桥梁在投入使用之后,由于过多的车辆在上面行走,重力给造成很大压力,基层开始动摇,接着就出现质量问题。在实际的桥梁施工过程中,将钻孔灌注桩技术合理导入其中,能够有效的保证基层稳定性和可靠性,其主要是借助钢筋笼材料,使用混凝土加以固定,在混凝土凝固稳定之后,提高地基的承载力。这种方式在具体的操作中也比较简单,不管遇到的是什么样的地质环境,钻孔灌注桩技术都可以合理使用,为建设单位带来良好的经济效益。

2钻孔灌注桩基础施工要求

钻孔灌注桩基础施工的要求包括以下几个方面:(1)骨架存放与运输方面。钢筋骨架的存放需要确保施工环境的平整及干燥,在存放期间各加劲筋与地面接触位置均需要做好铺垫,且骨架各节需要依照一定顺序进行摆放,便于后期装卸。在运输期间,需要加强对骨架的保护,避免在运输过程中基于碰撞而出现变形情况。(2)护筒方面。护筒的埋设属于基础施工环节之一,需要确保护筒平面位置与垂直角度的准确性,同时还需要确保护筒周围与护筒底脚的紧密度及防水效果等。(3)骨架起吊与就位方面。在骨架起吊与就位过程中,首先需要确保骨架不会受到损伤,其次为控制就位点的精准度。

3桥梁施工中基础钻孔灌注桩工前准备工作

3.1施工场地的准备

在进行钻孔灌注桩施工前,对施工场地进行规划和清理是保证钻孔灌注桩施工正常稳定进行的基础和前提,因此必须对施工场地进行合理的设计和清理。另外,施工场地,是否平整直接关乎钻孔灌注桩和钻孔机械的安装质量,因此为了保证施工场地完全符合施工要求,施工管理人员还要确保施工场地的平整度。

3.2施工设备的准备

顾明思议,钻孔灌注桩施工过程中最重要的工序之一就是桩孔的打造,因此钻孔器是该项施工技术中最重要也是最基础的机械工具。优良、标准的钻孔工具能够在很大程度上提升钻孔灌注桩的施工效率和施工质量,而劣质、非标准的钻孔器则对施工效率和施工质量都有着负面的影响。因此施工技术人员应该在施工前对施工机械设备进行仔细的挑选与检测,同时应该根据具体施工地点,施工土质和施工环境对钻孔器具进行具体的选择。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4桥梁桩基础钻孔灌注桩施工技术

想要保证桥梁桩基的整体质量,施工单位就必须在每一个施工步骤中都做好相应的质量控制,采取一定的措施避免施工过程中出现严重的质量问题。本文将从钻孔和成孔、清孔和钢筋笼吊装、混凝土灌注和钻孔灌注桩的养护四个方面进行逐一介绍。

4.1钻孔和成孔

所谓钻孔就是施工人员利用机械设备在地基中交替进行提锥和落锥,进而对地基中土层进行钻动冲击,在土层中钻出孔洞的过程。在进行钻孔操作后,施工人员还需要在钻出的孔位进行反复的打磨,直到完全成孔为止。在这一工序中需要注意的是,在钻孔施工过程中,操作人员应该不断对泥浆的粘稠程度以及钻孔的下钻速度进行调整,确保泥浆的浓度在合理规定范围内。另外还要在钻孔过程中对孔洞位置和成孔情况进行实时监测,如果发现质量问题应该及时进行处理解决。

4.2清孔和钢筋笼吊装

在完成钻孔工序后,施工人员应该对桩孔内部进行清理,具体操作是对桩孔进行多次换浆清洗、接着进行抽浆清洗并对桩孔实施掏渣处理,清理工作应该做到桩孔内部没有任何浮渣和泥浆为止。进行清孔处理过程中,操作人员应该将孔底沉底控制在规定要求范围内,坚决杜绝以加深孔底为代价进行桩孔清理。钢筋笼的加工和制作是在钢筋加工棚内进行的,它是加工人员根据设计规范分段加工而成的。另外为了保证钢筋笼下放的速度,减少吊装时间,应该在钢筋笼之间用冷挤压套筒进行机械连接,这样也能保证钢筋笼接头的质量和桩孔的安全。

4.3混凝土灌注

在完成钢筋笼吊装后就需要根据钻孔的实际情况实施混凝土灌注了。首先应该在桩孔内安装长度、厚度都适宜的内径导管,内径导管可以采用螺栓加以固定。在进行混凝土灌注前应检测导管的密闭性,确保其密闭良好,同时操作人员还应该注意导管不可插入到桩孔内的泥浆中。进行混凝土灌注时可以在导管上口处安装漏斗和隔水栓,在漏斗内注满混凝土后松开隔水栓,漏斗内的混凝土便可迅速落入桩孔内部。在这一工序中,需要注意的是应该选用流动性、和易性较强的混凝土,并且保证混凝土供应量充沛。

4.4钻孔灌注桩的养护

桩孔灌注完成后,最后一道工序就是对钻孔灌注桩的养护处理。对于刚灌注完毕的混凝土,可以选择使用隔膜处理或者在混凝土上喷洒一层防护剂,这样可以促进混凝土快速定型,加快施工效率提高灌注桩质量。

5常见问题及处理方法

实际钻孔过程中经常出现卡钻的现象,这是钻头卡在岩层之间或不同设备的钻机力度差异过大所导致。出现卡钻时应及时调整探头的位置和钻进角度,并保证匀速钻进。对于施工过程中的偏差控制也应给予更多关注。不平整的施工场地容易导致桩机底座的偏移,地面施工设备产生的压力过大等现象会影响钻架的稳定性和钻进角度。出现偏差问题要及时进行纠正,保证在安全稳定的施工条件下有序进行施工。另外,须关注套筒的保护情况。施工时出现套筒脱落,应立即停止施工并重新调整施工设备。在恢复了保护筒的位置并清理完毕后才能进行后续操作。

6结语

在桥梁工程的建设施工中,钻孔灌注桩的施工工艺得益于其较低的建造成本和灵活的应用方式,在现阶段的桥梁施工中获得了广泛应用。与此同时,钻孔灌注桩技术在各类隐蔽性工程的建设中也取得了较为理想的应用效果。然而,由于其完整的施工过程涉及到的环节较多,对其施工的全过程进行监督管控操作难度较大,在一些特定环节的施工中经常出现质量下降,进而影响工程的整体建设质量。针对这些问题,应从工程实践过程中的施工准备,护筒埋设,泥浆制备,钻孔清孔,钢筋笼安装及混凝土灌注等环节加强技术合理性的控制。全面提升灌注桩施工的整体质量和效果。

参考文献

[1]杨金才.后压浆技术在桥梁钻孔灌注桩基础施工中的应用[J]石家庄铁路职业技术学院学报,2007(2):52-55.

[2]潘新江.关于桥梁工程中钻孔灌注桩基础施工技术的探讨[J]技术与市场,2017,24(11):115-116.

论文作者:谢晓强

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/344876ae9776171cea6ae05d.html