# 热电厂供热区域外锅炉电能替代的潜力分析论文_蒋莉华

（江苏省电力公司常州供电公司 常州市 213164）

摘 要：通过对常州市热电厂供热区域外锅炉使用状况及电能替代潜力调查，提出电代煤（油）锅炉针对性的建议。

关键词：电能替代，潜力调查，分析

一、能源现状

随着我国电力供需形势的缓和，提高电气化水平，提高电能占终端能源市场的比重已成为改善我国终端能源消费结构，提高能源效率的重要途径。电能替代工作作为供电企业拓展电力市场，增供促销，节能减排的重要举措，尤其是在当前油、气紧缺，环保压力突出的形势下，大力推广“电能替代”，不仅能破解能源瓶颈、环保问题，更能带动促进相关产业发展、提高电能的市场占有率。

近年来，江苏省在推广应用冰蓄冷和蓄热式电热锅炉、热泵空调、热水热泵机组、电热炉（窑）等方面开展了大量工作，成绩突出，尤其是出台的蓄能设备优惠电价政策鼓励引导企业应用蓄能技术，削峰填谷，效果明显。通过对常州地区热电厂供热区域外锅炉使用状况的调研，比较电力、天然气的经济性等，提出电代煤（油）锅炉潜力及推广建议，以提高电能替代其他能源的竞争力，进一步促进电能替代工作。

二、实地调查的基本概况

通过实地走访部分常州地区的酒店、医院、学校、浴室、休闲中心、饭店、工矿企业等共389家，实际收到有效问卷284份。在这284个单位中，饭店、宾馆33家；工矿企业79家；医院、卫生院等12家；浴室、休闲中心100家，学校60家。有意向替换电蓄热锅炉的42家，占有效样本总数的14.63%。

三、调查分析情况

1.被调查单位大致情况、可替代容量潜力及分布情况。

（1）地区分布看 在常武地区调查的248家单位中，其中在城市繁华区的有55家，武进部分乡镇的有193家；金坛地区调查的15家单位中，有5家位于禁排区；溧阳地区调查的21家单位有3家位于风景区。

（2）使用状况看 本次调查的284家单位中，已报废的有3家，拆除的有7家，断续使用有3家，停用的有29家，仍然使用的有242家；

（3）替换意向看 本次调查中，如政府无强制替换用能种类，等待观望的及已经替换成天然气而无替换意向的单位有242家，有替换意向的有42家；

（4）从所在地区看 在常武地区被调查的26家饭店、宾馆中，目前停用的有5家，只有1家有替换意向；53家工矿企业中，6家已停用，拆除、报废各1家，目前使用的有43家，有替换意向的2家；在12家医院、卫生院、敬老院中已拆除的有1家，有替换意向有4家，占33.3%；在100家浴室、休闲中心的调查中，拆除、报废各2家，已停用的12家，目前使用的还有84，有替换意向的有19家，占19.0%；在57家学校中，3家已拆除，5家已停用，还有49家在使用，有替换意向的有11家，占19.3%。

金坛地区：学校类锅炉主要用于生活用水以及厨房蒸饭用蒸汽，目前由于农村学校享有优惠电价，使用蓄热式锅炉以及电热蒸饭箱逐步成为一种趋势。对于此类客户要进一步加强宣传，电能替代前景看好。此次调查的直溪中学面临搬迁，下一步要加强联系和宣传并做好相关服务。宾馆酒店锅炉主要用于生活用水以及采暖，目前由于宾馆使用蓄热式锅炉享有两段制优惠电价。对于此类客户电能替代前景看好。此次调查的金浩烧鹅仔大酒店处于禁排区，使用锅炉燃料为炭，运行成本很高。目前改造方案为生活用水使用蓄热式锅炉+太阳能方式。采暖采用空气源热泵方式，可替代容量为250KW. 服装类企业锅炉主要为燃煤或燃气锅炉，用途主要为工业用蒸汽，此类锅炉都是非常压锅炉，投资改造费用较大，且执行大工业分时电价，相比与燃煤燃气锅炉，电热锅炉运行成本较高，因此此类客户替代意愿不强。化工类：金坛地区化工企业使用锅炉较多，大多使用燃煤锅炉，主要原因为化工企业多在偏远地区，没有禁排要求。燃煤锅炉运行成本低，因此大多选用燃煤锅炉。目前使用电加热锅炉的企业不足1％。由于燃煤蒸汽锅炉存有跑冒漏滴，污染大，能源利用效率不高等因素，部分企业改用导热油炉。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆金坛市樊氏有机硅有限公司目前使用了电加热的导热油炉，由于此设备构造简单，初期投资少，生产环境清洁，其它一些中小化工企业也有了电能替代改造意向。

溧阳地区调查单位中有酒店宾馆5户、化工企业5户、学校1户，其它企业18户，受一次性改造投入资金的影响，被调查的用户中有96%电能替代意向性一般。

2.重点意向性客户分析。

替换意向所占比重较高的医院、卫生院、敬老院中，均使用的煤锅炉，面临拆迁搬新址，响应环保要求，今后都要改换，如蓄热电锅炉前期投入成本适中，加上线路电压配备齐全，这方面应该还有市场。

浴室、休闲中心，在市区繁华地段，由于天然气管道铺设已经覆盖，改用蓄热电锅炉的可能性很小，但是大部分武进乡镇的浴室、休闲中心，主要关心的是，电表容量是否能够，前期投入成本及今后的维护成本是多少？最关心的是电价太高、停电怎么办？

本次调查重点的学校，具体情况是：有意向替换的11家学校中，大部分目前使用烟煤，他们最关心的是资金问题，前期投入成本及用电所需功率是否能满足需要，设备的安全性能如何，电价优惠政策等等。

四、案例分析

金坛市樊氏有机硅有限公司目前使用了YDW-60电加热的导热油炉，电锅炉为60KW.在常压下油介质温度可以达到340度。其主要有以下优点：

1、在较低的工作压力下可获得较高的加热温度，降低设备投资，增加使用安全系数。

2、加热均匀、稳定，能准确地控制物料的加热温度，有效地提高了产品的加工质量。

3、导热油不腐蚀、不结垢，减少了水或蒸汽作为传热介质所必须的水处理设备的投资以及药剂处理的费用。

4、导热油的凝固点较低，且凝固时不膨胀，所以没有冻裂设备的危险。

5、和蒸汽锅炉相比，导热油采用液相输送能量，循环加热，无需冷凝排放热损失，可节约40％以上的能源，而且操作方便、安全可靠。

由于其环保、小巧、安全、操作十分简便的特点，企业在第二条生产线上，仍然决定继续采用电加热锅炉，并且根据第一台锅炉的工作原理，根据生产线不同工艺阶段有不同温度的需求，对其进行改进。将集中供热的电加热导热油炉，改进成组合管式油炉，将原来一台锅炉改进成6台组合管式油炉。大大提高了能源利用效率。进一步减少了设备投资。

五、潜力分析

1.首先电锅炉和燃煤燃气锅炉相比较,尽管电锅炉有更好的环保性能,完全没有污染排放,自动化程度更高等诸多优点,但改造成本较高，特别是涉及到电力增容等费用。同时在目前的电价政策下（峰谷电价差进一步缩小，非普工业电价与其他照明电价并轨），使得蓄热锅炉运行成本低廉的优势减弱，用户对于改造蓄热锅炉的回收周期拉长。如果“电价优惠”不能达到运行成本可以和燃煤,燃气锅炉大致可比,则电锅炉很难成为用户的自觉性选择。

2.在市区繁华地段，蓄热电锅炉与天然气相比，不具备优势。因为根据环保要求，已经分批分范围的改造了煤、柴油锅炉，且市区天然气管道铺设覆盖面广，使用方便，价格占一定优势，煤（油）改气已经占了一定的先机。

3.电蓄热锅炉在乡镇的学校、浴室、休闲中心等替换煤锅炉发展空间很大，且根据前期已经改造并应用于大专院校的电蓄热锅炉的使用成本分析，由于其低廉的二段制学校低谷电价政策，使得电蓄热锅炉在学校的推广前景很好。当然，用户也需要比较其改造成本，若改造成本较高，回收周期较长，用户接受度较低。

4.要加强电能替代的宣传

从这次调查来看，许多单位对改造电锅炉表现出强列的兴趣，并对电锅炉的容量、性能、价格以及电价政策进行了咨询。说明电锅炉只要价格适中、运行成本比燃气锅炉便宜，应该在热水、空调领域大有市场。供电企业要加强宣传，提早介入，并做好服务。

论文作者:蒋莉华

论文发表刊物:《电力设备》2016年第3期

论文发表时间:2016/5/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/34626797a1de1f57a3f666f6.html