# 建筑暖通工程设计难点及对策分析杨栋论文_杨栋

摘要：建筑工程的基础项目是暖通工程，设计水平的优劣与暖通工程的后续使用息息相关，影响着人们的日常生活。同时，人力因素和环境因素双向制约着暖通设计，引发暖通设计问题频繁出现。只有不断的发现和解决问题，才可以建设出满足人们需求的暖通工程。

关键词：建筑暖通；工程设计；难点；对策

一、暖通工程设计与建筑工程中存在的难点

1、设计难点问题

在暖通工程的设计过程中，首先需要关注的一点就是，暖通工程的能耗问题。在实际生活中，人们的建筑节能意识还不够成熟，往往忽略其重要性。尤其是在当前建筑行业迅速发展的情况下，很容易出现暖通工程设计过程忽略节能措施的重要性，未能注重人们的舒适度，出现实际施工过程中能耗过大的情况。此外，一些暖通工程的工作人员在施工过程中没有按照我国相关制度进行，导致工程缺乏科学性和合理性。在工程设计过程中，技术人员一味地遵照传统的设计思路，没有考虑到暖通工程的经济性和实用性。还有一些设计人员一味追求暖通工程设计的美观性而忽略了施工的科学性，导致暖通工程设计出现二次返工的情况。

2、能源消耗问题

能源是经济社会发展的重要动力，对人们的日常生活起着重要作用，但随着经济的迅速发展，能源发展出现了不平衡、不协调的现象。在建筑工程中所需要的能源也是十分巨大的，尤其是在暖通工程的施工环节。我国大部分的暖通工程的设计过程都选用了大量的不可再生能源，这一点与我国可持续发展战略相违背，长此以往，会对我国暖通工程行业的发展产生影响。

3、工程难点问题

在建筑工程的施工过程中，由于施工人员缺乏敬业精神，在操作过程中只注重工程的完成情况，忽略了工程的质量，造成了工程安全问题的出现，例如在暖通工程设计过程中，设计人员忽略了对围护结构的考虑，选择了性能不佳的围护结构，就会导致安全问题的出现。如果设计人员忽略了不同工种之间协调性，就很难合理发挥出暖通工程的性能，最终给工程的质量造成很大的影响。

4、暖通系统中缺乏科学性的通风设计

通风设计是暖通设计中的关键关节，通风设备的承载力需要设计人员对其进行详尽的计算，防止制冷机的容量不准确，不仅增加了购买设备的成本，还大大削弱了制冷机的工作效率。在保温材料的选择中，应该对建筑的实际需求进行综合性考量，并综合考虑最大的温度限度、节能效果和经济成本要求来选择符合工程效果的保温材料。导热系数决定了保温性能的优劣，材料在稳定状态下的热传导能力称为导热系数，导热系数越小，导热能力越好，同时还应该结合材料的吸水能力、燃烧效果等指标，以不同种类材料的优势进行分类设计，在选择材料的过程中也存在不科学的地方，例如：铝箔玻璃棉只适合做风管的保温，并不适合做立管和冻水管的保温，所以要根据保温材料的独特性能去选择材料。

5、暖通工程中材料质量不符合要求

风管不合格的情况，在暖通工程的安装过程中常常会发生。表面凹凸不平、质量不达标、角度不规范都是风管经常出现的问题，最终导致安装效果较差，也给建筑美学表现带来一定的负面效果。针对不合格风管的问题，网格线铝箔贴面的玻璃棉毡是最佳的改善材料，在连接处使用胶带连接，避免空隙和裂纹的出现。其次，过滤器阻塞的现象也常发生在安装过程中，虽然风机盘有风力导出，但是水管的阀门均被吹开，并没有降低室内的温度，这样的情况可以被认定为空调水管被堵塞，需要冲洗管道污垢之后再进行风机盘与冷热煤管的连接，杜绝堵塞的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、对于暖通工程设计与建筑工程难点问题的应对措施

1、设计符合规范标准

设计暖通工程时，综合考虑采暖效果、空间面积、能源节约等。确定以下各项参数：（1）地面构造厚度超过八十厘米，管道距离保证两百厘米，热管与外墙表面距离为一百厘米。（2）供回水温差保证十五摄氏度，工作压力不超过0.8MPa，计算耗热时，综合考量供暖通风设计标准与规范，通过地热优势，确保设计过程符合基本规范要求。（3）热媒小于六十五摄氏度，低温段温度在三十到四十摄氏度之间。高层建筑在设计空调系统时，按照实际面积确定换气次数，这样可以确保空气热值与楼层湿度达到计算标准。

2、施工图设计精细认真

施工图越精密，暖通工程的施工质量就越高，从以下几方面进行具体完善：（1）暖通图纸绘制时，对设备价格、质量、档次、尺寸进行全面掌握，结合实际。（2）充分展现出建筑美学，尤其在公共场所，尤为重要。（3）设计人员把握设计重心，重视细节和备注。（4）施工与设计沟通有效，确保图纸和现场的一致性。

3、保障暖通系统的水力平衡

供暖的最终效果被平衡问题约束。降低设计影响，确保每一环节施工顺利。设计时必须对水力平衡详细计算，否则造成水力工作失调。尤其是年久的建筑，水力平衡计算合理才能保障其正常供暖。综合现实因素选用散热器，结合其优势性能。比如湿度较大时选择铸铁散热器。目前许多卫生间的加热器不防腐，时间久了，加热器腐蚀，缩短设备使用寿命。

4、冷热源节能环保设计

大量的暖通设备投运，对节能方面也提出相应的要求，也是用户在实际使用中不得不考虑的因素，设计人员需要在保障暖通空调基本功能的基础上，尽可能的提升能源的利用效率，实现节能能源的目标。暖通空调中最为耗能的部分就是冷热源系统，而冷源设备的选择对于暖通空调系统的成本以有着非常大的影响。中央空调冷热源按照不同的标准能够分为不同的类型，以冷凝方式为标准分为风冷以及水冷两种，按照冷热载体分为冷媒系统以及水系统两种。高层建筑最为常用的是风冷热泵模块机组、VRV、风冷热泵螺杆机组以及水冷螺杆机组等，在选择冷热源时应该按照实际情况选择可再生、天然以及多种能源的优化组合，理性分析冷热源技术对于节能环保的作用，是否能够实现技术经济以及可持续发展的效果。

5、融入环保观念

建筑行业的发展也伴随着能耗的日益增加，为保证能源的可持续利用与建筑业持久稳定发展，在进行暖通设计的过程中，相关设计人员应将环保理念融入方案当中，恰当使用节能环保技术以降低能耗。另外，在使用材料及设备方面也尽量选取绿色环保类型的，以有效降低能耗。

6、提高方案的可靠性

暖通工程既要根据相关的要求和规范进行设计，而且后期施工中要保证设计方案的安全稳定。要对施工区域的自然条件如气候、温度、地质等进行合理分析，对机械设备器材中的非标准变化进行充分考虑，从而制定出科学可行的设计方案和参考指标。同时也要对建设的设计和实际施工进行实际的调研和预估，要认真的对施工中存在的危险因素进行分析，务必确保暖通设计和施工中的安全稳定，在保证室内能源的有效供给的前提下，减少外界因素对其的干扰。

结束语

复杂性和专业性是暖通工程的特点，很多设计环节都必须严格要求，想要提升整个建筑工程的施工质量，必须优化设计环节，结合工程的实际情况，做好建筑整体工程和设计施工的有效衔接，促进暖通工程的健康发展。

参考文献

[1]鲁雷.暖通工程施工及管道防腐保温技术研究[J].江西建材,2016,(04):83-84.

[2]范俊俊.试述建筑暖通工程施工质量管理与控制[J].能源与节能,2016,(01):21-22.

[3]康智.对于民用建筑暖通工程施工要点的探讨[J].科技与企业,2014,(13):177.

[4]赵景丰.浅议暖通工程施工质量管理与控制[J].科技风,2013,(02):240-241.

论文作者:杨栋

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷21期

论文发表时间:2020/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/34a661fb502b4795ded1be12.html