# 桥梁钢结构施工质量控制论文_李伟

昆明市交通建设工程质量监督局 云南昆明 650032

摘要：钢结构作为当前桥梁建设所使用的一种重要结构型式，与其他结构的桥梁相比，钢结构施工的难度较小，施工所需成本也比较少，但其的施工质量会对桥梁的建设质量造成很大影响。只有加强对桥梁钢结构施工质量的控制，桥梁建设的质量才能得到保证。基于此，本文对桥梁钢结构进行了简要分析，并阐述了桥梁钢结构的施工要点，最后对桥梁钢结构施工质量的控制策略进行了探讨，希望能为提高桥梁钢结构的施工质量提供参考。

关键词：桥梁；钢结构；施工质量；控制

高速公路桥梁作为推动社会经济发展的重要依据，目前桥梁建设较常使用的结构型式是钢结构，主要是因为与其他结构相比，钢结构在经济适用性能上具有更大的优势，而这也使得钢结构在高速公路桥梁建设中得到了广泛的应用。为保证高速公路桥梁的建设质量，施工单位应从多方面对桥梁钢结构的施工进行全面考虑，充分把握钢结构施工的要点，以此实现对桥梁钢结构施工质量的控制，从而确保高速公路桥梁能够被正常、安全的使用。

1.桥梁钢结构简析

钢结构是当前高速公路桥梁建设所使用的主要结构型式之一，而桥梁钢结构主要是指以钢材为主要施工材料对桥梁上部的主要承重受力部分进行施工，以此达到提升高速公路桥梁承重力的目的。钢结构桥梁是高速公路跨越湖泊、海洋等障碍物的重要载体，是保证高速公路在任何环境、任何地貌上正常运行的重要支持依据，也是高速公路建设不可缺少的部分。对于大跨度桥梁的建设，最常使用的桥梁结构有两种，一种是钢结构桥梁，另一种是预应力钢凝土桥梁。一般情况下，桥梁钢结构主要是由主桥构成，其的施工方向则是沿着桥梁的纵向进行施工。从施工材料上来看，桥梁钢结构施工所涉及的施工材料一般是以钢板和型钢为主，对于一些其他高强度的钢材也会使用，但使用量较少。在桥梁钢结构施工中，选用的钢板是以低合金钢为主。对于钢结构桥梁的钢梁部分，所能够使用的型式也比较多，如叠合梁、肋板梁、桁架梁等，不同的钢梁型式所能发挥的作用也有一定的区别。

2.桥梁钢结构的施工要点

2.1桥体除锈防腐

在桥梁钢结构施工过程中，对桥体实施除锈防腐作业是桥梁钢结构施工必不可少的环节，也是保证桥梁钢结构使用寿命的重要依据。在桥体除锈防腐作业过程中，为保证作业效果，需清理钢表面的潮气与冷凝气，并对钢和混凝土表面的松软物、油污等杂物进行清理，以便为钢表面涂装的实施奠定基础。同时，在涂装钢表面的时候，应以防火涂料为最佳，而这些防火涂料也包括三种类型，分别是超薄型、厚型及膨胀型。在利用涂料涂装方式对桥梁钢结构实施除锈防腐作业的时候，施工人员应依据相应规范的要求及操作标准，对桥梁钢结构进行涂装，以便确保桥梁钢结构能够得到全面的涂装，从而保证除锈防腐作业能够真正发挥作用。

对于桥体除锈防腐作业的实施，处理要清理钢表面之外，还需对将要被涂装的位置和构件进行细致检查，只有确保构件通过验收，才可利用有机溶剂去清洗构件。同时，在对桥梁钢结构表面旧漆进行清除的时候，处理可以使用相应的机械设备和工具实施机械化清理，也可利用化学溶剂对旧漆进行清除。当桥梁钢结构除锈作业完成并通过验收后，施工人员需要及时完成对桥梁钢结构的底漆涂装作业，以便确保防腐作业能够为桥梁钢结构提供更好地保护。

2.2焊缝焊接

在桥梁钢结构施工过程中，焊接作业是不可缺少的施工环节，直接关系着桥梁钢结构的施工质量。因此，在对接焊缝等主要焊缝进行焊接的时候，应根据钢结构的实际施工情况及施工环境，采用适宜的焊接技术进行施工。当焊缝焊接作业完成后，相关工作人员需要及时、细致的检测焊缝焊接的质量，以便确保焊缝焊接的质量能够符合桥梁钢结构的施工要求。一般情况下，焊缝检测方法主要包括两种，分别是外观检查与检测仪器检验。其中，检测仪器检验又包含多种检测方法，如超声波探伤、磁粉探伤等。为保证焊缝焊接的质量，相关工作人员应依据三级质量管理体系的相关标准和要求，对焊缝焊接进行检测，除了要检测焊缝焊接施工过程之外，建设单位需要对其进行抽样检测，同时，施工单位也需对焊缝焊接作业进行自检，以此对焊缝焊接质量进行严格管控，确保焊缝焊接质量能够达到设计要求和预期标准，进而保证桥梁钢结构的施工质量。

3.桥梁钢结构施工质量的控制策略

在桥梁钢结构施工过程中，，施工单位应系统地开展对钢结构施工的管理工作，从施工前期准备、实际施工、工程验收等三个阶段，对桥梁钢结构的施工质量进行严格的控制，以便确保桥梁钢结构的施工质量能够达到高速公路桥梁的安全使用标准。桥梁钢结构施工质量的控制过程见图1。

3.1钢结构施工前准备阶段的质量控制

为保障桥梁钢结构施工的顺利实施，应做好施工前的准备工作。在桥梁钢结构施工前的准备阶段，应对施工材料、施工图纸等多方面进行严格管控。对于施工材料的选用，相关工作人员应慎重选择材料供应商，从供应能力、材料质量、生产合格证等多方面对供应商进行选择，对存在问题的供应商予以淘汰，选择供应能力强、材料质量标准高的供应商，以此保证施工材料的质量。同时，在成品、半成品材料的运输和安装过程中，如果材料质量出现问题，则会对桥梁钢结构施工造成很大影响。基于此，施工单位应针对不同的施工材料，制定相应的运输策略，以免施工材料因运输方式不当而出现质量问题，从而保证钢结构的施工质量。

此外，对于桥梁钢结构的施工方案和图纸，技术人员应有全面的了解和深入的研究，确保自身对施工方案和图纸的所有细节都有全面的掌握，并对施工工序有详细的了解，以此实现对钢结构施工的全局掌握。同时，对于桥梁钢结构施工中可能遇到的难点和问题，技术人员应在准备阶段进行讨论，并制定相应的预防和解决措施，以便为后续的实际施工奠定基础。通过深入研究施工方案和图纸，可以使钢结构施工方案和图纸中存在的弊端或不合理之处被及时发现，据此经过研究和探讨，对施工方案和图纸进行合理调整，以便为钢结构施工的顺利实施提供保障，进而实现对桥梁钢结构施工质量的有效控制。

3.2钢结构实际施工的质量控制

在桥梁钢结构实际施工过程中，为保证钢结构施工的质量，在实施焊接作业前，需利用电动钢丝砂轮等设备，对焊接接口坡口的内部和两侧存在的锈迹进行打磨清理，并在完成清理作业后，对其进行烘干，以便为焊接作业的实施奠定基础。对于焊接的顺序与方向，应保持一定的合理性，并按照相应的顺序对焊缝进行焊接，以此提升焊缝焊接的速度。一般情况下，在焊缝焊接作业中，都是优先对收缩量大的焊缝进行焊接，以此对焊缝的收缩进行控制。在拼板焊接过程中，相关工作人员应优先对错开的短焊缝进行焊接，然后对通直的长焊缝进行焊接，以此保证拼板焊接的质量和效率。在焊接作业过程中，相关工作人员还需要持续向焊接区输入保护气体，以此为焊接区提供保护，避免因空气侵入而影响到焊接质量，从而确保焊接质量能够达到钢结构的施工要求。

在对钢梁进行安装定位的时候，应从构件引弧、临时附件焊接等多方面考虑，采用适宜的方法对钢梁进行安装，不可在钢梁构件上随意引弧，也不可随意在钢梁上焊接临时附件，更不可随意敲打钢梁构件，以免对钢梁构件造成破坏，进而影响到钢梁的正常使用。对于需要吊装的零件，需要施工现场后对其进行切割，并且切割完毕后，需要利用砂轮对其进行打磨，以此为钢结构的施工提供保障，从而确保桥梁钢结构施工质量能够得到有效控制。

3.3工程验收阶段的质量控制

在桥梁钢结构施工完毕后，对于钢结构施工质量的验收，需要由专项质量检查人员完成。同时，专项质量检查人员在详细检查完桥梁钢结构的施工质量后，需要将检查结果上报。对通过验收的桥梁建设工程，可向监理部门申请验收，而根据国家现行工程质量检验评定标准的相关规定和要求，监理人员需要依据相应标准，对工程施工质量进行再次检查，如果在检查中发现问题，则需对产生质量问题的原因进行分析，并督促施工单位采取相应的措施进行及时解决，或是修整，或是返工。只有通过监理部门的验收，才可组织质检部门对工程进行验收。因此，对于整个桥梁工程，特别是钢结构施工涉及的资料，相关工作人员应做好记录、备注、整理、储存等工作，以此确保工程资料的完整性、真实性，从而为工程竣工验收工作的延展开展奠定基础。

结束语：

综上所述，桥梁钢结构施工是桥梁工程建设中施工难度比较大的施工环节，直接影响着整合桥梁工程的施工质量。因此，在桥梁钢结构施工过程中，相关工作人员应充分把握钢结构施工的要点，采用适宜的技术实施钢结构施工，而管理人员也应从多方面对钢结构施工进行严格监管，以此实现对钢结构施工质量的有效控制，从而确保桥梁钢结构的施工质量能够得到验收标准。

参考文献：

[1].刘学理.建筑钢结构施工技术与质量控制的措施[J].建材与装饰.2016,(8).

[2].韩团花.钢结构施工中的质量控制探讨[J].建材与装饰.2015,(11).

[3].原学真.建筑钢结构施工的质量控制要点分析[J].江西建材.2015,(9).

[4].黄海章.桥梁钢结构施工质量控制[J].中国建筑技术结构.2013,(5).

论文作者:李伟

论文发表刊物:《防护工程》2017年第3期

论文发表时间:2017/7/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/34b08114171c4db8cf68c939.html