# 谈论混凝土建筑结构常见裂缝原因及预防策略论文_ 胡月娥

摘要：钢筋混凝土建筑裂缝广泛存在于施工建设中，特别是随着商砼的普遍运用，尽管使混凝土均质性得以大幅提高，却也增大了裂缝问题的处理难度。在建筑施工中，钢筋混凝土裂缝问题不但影响了建筑美观性，同时也严重影响了建筑结构的稳定性与施工质量。文中结合实际工程，分析了钢筋混凝土建筑裂缝成因，并提出了相应的抗裂处理措施。

关键词：钢筋混凝土；建筑裂缝；成因；预防策略；

引言：混凝土结构发生裂缝的原因是多方面的，在目前情况下，几乎所有的混凝土结构均会产生一定的裂缝。尽管少量轻微的裂缝对现阶段的混凝土结构不会产生太多的危害，但从长远来看，裂缝对混凝土结构的安全性、适用性以及耐久性均会产生潜在的危害。裂缝通过外界的作用，会不断地加深危害程度，混凝土的强度会逐渐降低，混凝土的耐久性也会损耗，长久下去，不加以防护，裂缝甚至导致非常严重的建筑安全事故。混凝土结构出现裂缝不可避免，但是需深入研究裂缝形成的原因，以采取针对性的预防措施，避免裂缝发展到难以控制的程度。

一、形成混凝土建筑结构裂缝的成因

1、荷载原因引起了裂缝的产生

混凝土的结构在常规静、动荷载及其次应力产生的裂缝称荷载裂缝。主要可以将其分为两种，有直接应力裂缝和次应力裂缝两种。其中直接应力裂缝是指外荷载引起的直接应力产生的裂缝，这种裂缝产生的原因主要是设计中的计算阶段、施工阶段以及使用阶段。次应力裂缝是指由外荷引起的次生应力产生的裂缝。荷载裂缝的特征会依据荷载不同而异呈现出不同的特点，这种裂缝大都出现在受拉区、受剪区以及震动较严重的部位。受压区出现起皮或者是有沿受压方向的短小裂缝，通常是结构上达到了承载力的极限的标志，是其组织结构被破坏前的现象，其形成原因是截面尺寸偏小。根据不同的组织结构以及受力方式的不同，产生了裂缝的特征有中心受拉、局部受压等。

2、沉陷裂缝形成原因

由于工程地基及基础发生下沉而引起的裂缝为沉陷裂缝。该类型裂缝形成的原因可以从如下方面剖析：地基承受着房屋所传递的全部荷载，地基荷载的特点是，地基所受应力随地基深度而扩散，即深度越大，扩散程度愈高，由此产生的应力也越小。对于同一深处的地基，中间的应力作用最大，而作用于两端的应力逐渐减小。正是缘于土层应力的扩散特点，这使得地基地层即使非常均匀，但是地基所受的应力分布依然表现为不均匀状态，这也造成了房屋地基沉降时，往往中间沉降深度大，而地基两端沉降深度较小，形成了类似于正向放置的盆状形态。如果房屋地基所处的地质条件表现为淤泥土质或者软塑状态粘性土质时，房屋地基的沉降量会由于土质较低的强度以及较大的压缩性，出现程度更大的沉降量。另外，若房屋整体刚性不高，且设计时长宽比例很大，地基又没有进行过加固措施，那么房屋墙体就会出现较为严重的沉陷裂缝。沉陷裂缝一般出现于地下室以及房屋一、二层门窗洞口处。

3、温度裂缝的形成原因

混凝土自身的结构会受到温度的影响而产生变化，由温度所引起的裂缝可以大致被分成两类，首先，混凝土结构环境的水化温度存在变化，钢筋混凝土会出现裂缝，水泥的硬化速度会比较快，且水泥的强度数值也比较高，水化时所产生出的热量会比较高。混凝土的在硬化的过程中，水泥的成分中会被释放出极大量的水化热，在其热量的影响下，混凝土的内部温度会急速的上升，致使混凝土构建表面产生出一定的拉应力。如果在这一时刻下，温度所引发的拉应力大于混凝土自身的抗拉强度，那么其就会产生裂缝的问题，水化热过程一旦结束，混凝土构件就会自行的进行降温，其内部进一步的产生拉应力。其次，自然温度的变化也会导致钢筋混凝土出现雷登的问题，气温若快速的下降，那么混凝土的表面拉应力数值就会比较大，其温度应力超过其它外荷载所产生的应力，且高于混凝土自身所具有的抗裂能力，这就会让其产生裂缝的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、常见的几种裂缝预防的策略

1、荷载作用形成裂缝的预防

预防由荷载作用形成的裂缝，关键是在混凝土结构设计时，需严格按照国家的相关规范，深入分析偏心构件的局部受压，以及验算一般结构的配筋、强度和正常使用状态下的裂缝宽度。一旦构件出现的强度裂缝宽度超过结构设计规范所规定的范围时，则需给予足够的重视，并综合考虑已经产生裂缝的混凝土构件是否报废。对于是否报废的决定，应该建立在构件裂缝发展趋势基础上。如果在对产生裂缝的构件观察时发现裂缝有闭合或缩小的趋势，则这类构件不可轻易报废，而应基于构件产生裂缝的大小及程度，采取针对性的封闭及加固措施；如果构件上的裂缝程度严重，为贯穿性的，而且在长期动态观察时，裂缝有加剧趋势，则需认真考虑构件已经报废的可能性。总而言之，是否更换构件的基本条件是，构件是否能够满足正常使用的功能以及是否符合承载力的要求。

2、温度裂缝的预防

首先，再生产混凝土构件的过程中，需要使用水化热数值低下的水泥品种。其次，要严苛的调控好水泥的实际使用量，让水泥的比例数值始终处于一个适宜的范围内。最后，较高的水灰比会让混凝土产生干缩等的问题，对此，必须要对水灰的比例进行调整，尽可能的降低水化热。另外温度裂缝的措施需考虑施工养护的问题。比如增加后浇带，设置温度缝等措施。

3、沉陷裂缝的预防

防治沉降裂缝的方法，概括起来说有三种：第一，需做好地基加固及处理。地基加固以及处理方案拟定时，需统筹考虑地基和上部结构，综合处理两者关系，尽量在保证建筑既具经济性又具实用性的基础上，做好地基加固工作；第二，夯实、加固地基上的松软土和回填土，在这些工作做好之后再进行上部结构施工。另外，采取有关措施，防止地基周边的土层被水软化；第三，为强化房屋整体刚度，需选择适宜的基础结构，合理设置一定的沉降缝。

4、施工不当产生裂缝的预防措施

施工质量直接关乎钢筋混凝土结构裂缝形成与否，从材料到人员的全方位管理任何一个环节都不可小视。出于性能考虑，当今的混凝土中或多或少掺有添加剂，其中膨胀剂对于混凝土耐久性的影响一直处于研究之中，使用过程对其质量控制是第一位的。掺膨胀剂的补偿收缩混凝土能避免结构有害裂缝，对其设计和施工都有着独立而严格的操作规范。我国膨胀剂牌号众多甚至有大量假冒伪劣膨胀剂产品充斥于市场之中，不仅不能达到工程需要的效果，反而破坏结构耐久性，形成裂缝影响建筑美观。按照相关规范规定，膨胀剂使用前必须现场抽检，抽取20个样品由相关部门检测质量，必须达到合格标准才允许投入工程应用。掺加膨胀剂混凝土的浇筑方法更要保证振捣密实，严防表面沉降收缩裂缝形成，保证外观质量，防渗和清洁工作都必须严格，最后不能忽视养护工作，7~14天仍需要湿养护发挥膨胀效应。

三、结语

混凝土建筑结构裂缝的控制，可以从混凝土材料质量控制、混凝土构件结构设计与混凝土施工三个层面入手进行讨论，并且在实际的混凝土建筑设计中，严格遵循科学的设计理念与设计方法，保证结构设计的合理性；在混凝土工程施工中，也需要基于建筑工程的实际情况，按照技术应用规程进行施工作业，做好混凝土养护工作。

参考文献：

[1]黄德樟.浅述房屋建筑现浇混凝土施工与防裂缝控制技术[J].福建建材，2013（1）：66～69.

[2]田志翔.建筑结构混凝土控制裂缝技术探究[J].产业与科技论坛，2016（4）：51～52.

[3]徐大荣.混凝土建筑结构裂缝控制的技术分析[J].中国科技投资，2016（11）.

论文作者: 胡月娥

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/34c194550eed6c4c9f8551c9.html