# 论火力发电厂汽机辅机经济运行优化策略论文_王放

(贵州西电电力股份有限公司习水发电厂 贵州省遵义市绥阳县)

摘要：火力发电厂汽机辅机是电厂运行中不能缺少的一部分，对于火力发电厂来讲其主要是通过锅炉设备机组运行，实现发电的目标，在其中燃煤质量、锅炉设备、汽机机组之间都有着紧密的联系。汽机辅机作为汽轮机组的一部分，如何实现经济优化运行是当前亟待思考的一个问题，下面文章就对此展开探讨。

关键词：发电厂；汽机辅机；经济运行；运行优化

引言

汽机辅机是火力发电系统中的关键部件，其对于火力发电的整个流程以及发电的效率起着决定性的作用。而且，火力发电采用的是煤炭资源，汽机辅机对于能耗有着一定的影响，为了降低耗能提高效率，对汽机辅机的优化势在必行。

1发电厂汽机辅机相关概述

火力发电厂通常简称为火电厂，其生产原理基本上都是利用石油、天燃气、煤炭等能源的化学能转换电能的过程。火电厂使用燃煤质量的优劣直接影响到锅炉设备的工作性能，而且会对整个汽机机组的安全运行效率造成一定的影响。要想保证火电厂汽轮发电机汽轮发电机组安全性，经济性，需要从机组的设计安装运行的多个角度进行严格质量把控，其中任何一个环节出现问题，都会影响到整个机组的节能潜力。汽轮机组运行的经济性在很大程度上取决于汽轮机实际运行状况。当汽轮机处于正常运行条件下各参数可保持一定范围内，这对于确保机组实现经济运行是十分重要的，同时在运行过程中一旦某些数据参数超出额定范围，将不利于汽轮机组正常运行，因此在汽轮机组处于运行期间，一定要严密监测各个环节，并给以适时的调节，能够确保汽轮机实行安全运行，同时汽轮机组在运行中的机械性是与设备质量性能具有一定联系的，同时，还与其实际运行情况，辅助设备实际情况具有联系，辅助设备的经济性在整个机组运行经济性中具有十分重要，作用，也是确保机组安全、稳定运行过程中不可或缺的重要组成部分。

2火力发电厂汽机辅机运行现状

2.1火力发电运行中的汽机辅机性能不足

对于火力发电厂发电来说，汽机辅机的性能对其十分重要，其在一定程度上对火力发电效率具有重大的影响力。由于当今社会的发展加速，社会对于用电的需求增加对于火力发电厂的汽机辅机来说远远无法达到其要求。从相关文献调查来看，我国火力发电事业虽然发展多年，但是在汽机辅机的性能优化上依然缺乏完善。以当前火力发电厂的发展看来，汽机辅机在性能上的优化能够在一定程度上提升发电厂的发电效率，并能够减少部分的能耗，进而提升了经济效益与社会效益，所以当前时期的火力发电汽机辅机性能优化刻不容缓。需要注意是，我国当前的火力发电仍然处于一个分隔的地区发电状态，没有形成一定体系的火力发电电力系统，如果未来将电网全部进行连接之后，以当前的电力输出远远无法达到社会的用电需求，所以当前状态的汽机辅机的使用性能无法满足于火力发电厂的持续性发展，只会对火力发电厂未来的持续性发展步伐形成阻碍。

2.2辅机管理水平不高

根据实际调查情况显示，我国火力发电厂汽机辅机运行过程中，因为相关工作人员专业水平较低，或者是基于多种外界环境的影响，进而不仅导致汽机辅机管理质量不断降低，同时更是阻碍了汽机辅机设备真正的应用价值。目前，我国大多数的火力发电厂忽视了管道质量的重要性，进而严重拉低了汽机辅机正常运行效率的基础上，也导致火力发电厂汽机辅机整体使用效率很难提高。与此同时，还有少数火力发电厂因为缺少资金，然而很难真正发挥汽机辅机设备的作用，进而也导致各项先进技术很难实现真正利用。

3火力发电厂汽机辅机经济运行优化策略

3.1优化汽轮机辅机工作方式

汽轮机辅机工作方式优化中，主要从汽轮机自身结构进行优化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当汽轮机处于运行状态时，会有很多辅机帮助此设备运行，而现使用的部分辅机存在功率大、运行效率不定、能耗多的问题，直接影响汽轮机运行效率，因此需要优化汽轮机辅机工作方式，使其在功率大的情况下降低能耗，提高运行效率，让汽轮机以低消耗、高效率的运行方式工作。针对电厂集控运行汽轮机所用的重要辅机功率大、电耗高等问题，执行下述优化步骤：改变控制大功率辅机内变频器的控制程序，重新设定电厂内循环泵、凝结水泵以及大功率电动给水泵等设备的运行程序，将这些设备从工频运行模式调整为变频运行模式，以此完善大功率辅机的有效控制。针对能源消耗较大的问题，缓解控制系统母管的运行压力，提升设备运行安全程度的同时提高运行效率。根据电厂紧急运行状态下，对备用辅机设备安全性和可靠性的要求，保留1台备用机，维持在原有的工频运行状态。

3.2优化给水泵

优化给水泵运行就是优化汽轮机的运行效率，要优化给水泵运行，我们就要改变传统的给水泵运行方式。改变给水泵的运行方式就是要求给水泵相关技术人员对给水泵的变动速率和平移泵的曲线进行研究，并制定出更合理的运行方式。变速给水的方式就是新型的给水方式，在变速给水方式下，给水泵的运行效率有了极大的改善。变速给水的方式就是通过变速控制水流调节，从而控制给水泵的水流量，这样可以解决汽轮机低负荷运转下能源耗费量大的问题，也解决了汽轮机因能源耗费而产生的机械故障。变速给水的运行方式，很大程度上节约了汽轮机运行时耗费的资源，并且有效的提高了给水泵的运行效率。

3.3汽机辅机抽气设备优化

对于火力发电汽机辅机来说，其抽气设备对其日常运行具有重要意义，而对抽气设备进行能效优化能够有效改善火力发电汽机辅机设备的抽真空性能，进而在一定程度上对汽机辅机的运行状态进行提升。我国当前的火力发电厂中主要采用的是真空泵抽气设备，也有部分发电厂采用的是喷气式的抽气设备。以真空泵抽气设备为例，我国当前的真空泵抽气设备在使用中功率较小，但也不会出现过量的水汽损失，能够有效保障火力发电中最为重要的热能，因此，真空泵抽气设备才会被火力发电厂广泛采用。普通的喷射式抽气设备在火力发电厂的实际使用中容易产生水资源浪费的问题，因此在采用喷气式抽气设备是还需要配备相应的射水泵，在一定程度上增加了维护以及使用成本。所以对于火力发电厂的汽机辅机来说，使用的抽气设备较为重要，且在汽机辅机的日常使用与维护中需要进行适当的优化，进而确保抽气设备的正常运行，进而提升汽机辅机的使用效率。

3.4加强汽机辅机运行小指标竞赛管控

火电厂真空及疏放水系统安全经济运行对机组经济运行提升有较大促进作用。夏季加强汽机空冷翅片高、低压冲洗管控，夏季空冷喷淋用水管控、空冷散热器喷淋喷头检查治理。针对以上情况下发除盐水补水措施及夏季空冷风机冷端优化运行措施，努力提高机组真空。加强机组各疏水系统阀门内漏治理，合理控制机组各加热器水位，提高换热器热效率。采暖季根据气温情况分时段调整机组各采暖系统温度调整，降低机组热耗率。定期排查机组各疏水系统阀门内漏排查及治理，根据采暖疏水水质化验情况及时回收采暖系统疏水，合理控制机组启停机系统冲洗用水，降低机组除盐水补水率，将上述真空、除盐水补水、热耗率、汽耗率等经济指标全部以小指标竞赛为载体加强管控且效果显著。

结语

电力作为人们生活以及生产等方面不可缺少的重要部分，更是我国经济走上可持续发展道路的重要保证。基于当前我国火力发电厂汽机辅机运行中存在的大量浪费现象，不仅影响了火力发电厂正常的运行，而且更是企业经济效益不断降低的根源。

参考文献：

[1]张耀.论火力发电厂汽机辅机经济运行优化策略[J].智库时代，2019(38):24,26.

[2]李杰.关于优化火力发电厂汽机辅机运行的一些分析[J].科技创新导报，2018,15(23):94-95.

[3]汪长青，张正涛.电厂汽机常见问题及其应对对策[J].电站系统工程，2017,33(1):78.

论文作者:王放

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/352f542591963cf28d05f86c.html