# 探究建筑电气工程施工常见问题及防治论文_王鑫

摘要：建筑电气工程施工是影响建筑物整体施工质量的关键因素，也是影响施工安全和工程后期使用的主要因素。基于此，本文以建筑电气工程施工为研究对象，首先概述了建筑电气工程施工，然后介绍了建筑电气工程施工中的常见问题，最后提出了解决建筑电气工程施工问题的有效措施，希望可以为有需要的人提供参考意见。

关键词：建筑电气工程；施工；常见问题；防治

近年来，我国社会经济发展迅速，建筑行业发展速度也越来越快，但是在建筑电气工程施工中暴露出许多问题，这样就会影响工程施工质量和施工安全。因此，作为建筑电气工程施工单位，需要正确对待其在施工中出现的问题，科学制定相应的解决措施，这样才可以保证工程质量，实现建筑行业可持续发展。

一、概述建筑电气工程施工

一般来说，建筑电气工程施工是由很多部分组成，比如：配电系统、防雷和接地系统以及照明系统等等。首先，配电系统。主要组成部分是备用电源以及变压室等等。然后，防雷和接地系统。包括根据有关规定合理设计避雷针底线，正确选择埋藏位置。最后，照明系统。通常分成室内照明装置和室外照明装置。在时代不断发展的背景下，我国建筑行业发展速度越来越快，新的工业和新的技术纷纷涌现出来，比如：以往的熔断丝过载装置被空气开关代替，提高其安全性，不会产生任何的污染物，非常环保。并且需要不断优化电气设备，这样既可以提升人们的生活水平，又可以给人们带来安全感和舒适感。然而因为其强电与弱点都是相当复杂的，所以在施工过程中存在很大的难度，也经常出现安全事故。

二、建筑电气工程施工中的常见问题

（一）工程设计造成的问题

一直以来，建筑电气工程施工质量的主要因素是工程设计图纸、施工设计方案等等。尤其是一些高层建筑电气工程施工，如果工程设计图纸和施工设计方案有待完善，就不能确保工程施工正常进行[1]。就当前的情况来讲，多数施工单位都容易忽视电气工程设计，主要体现在以下几点：其一，电气工程设计预留的时间不够，许多施工单位强制要求电气工程设计在三四天内完成，这样就容易造成设计人员在短期内不能优化电气工程设计的每个细节，以导致后期施工中存在诸多问题。其二，针对电气工程设计的审核制度有待完善，通常在施工图纸设计好后，施工单位的施工人员就直接按照图纸进行施工，但是图纸没有得到专家的批复和评审，就容易存在各种问题。

（二）供电线路存在问题

在电力工程中供电线路是一项重要的内容，其功能是以实现电气设备供电为主，所以如果供电线路存在问题，就会导致建筑用电受到不利影响。在建筑电气工程施工过程中供电线路存在各种各样的问题，最常见的是线路绝缘性降低和线路供电质量缺陷。其中，线路绝缘性降低。建筑线路绝缘性问题主要是线路绝缘外壳，绝缘外壳不仅可以对供电线路的关键部位进行保护，而且可以避免线路电力外泄。线路绝缘性降低的主要表现形式包括绝缘外壳老化和绝缘外壳破损，前者是绝缘外壳受到一些原因的影响，慢慢丧失自身的功能，后者是破坏绝缘外壳，造成绝缘水平降低。就供电线路来讲，其主要是在建筑墙壁中埋设，但是建筑墙壁有大量的杂物，所以如果供电线路碰到一些杂质就容易出现变质腐化的情况，还影响绝缘外壳。通常，绝缘外壳之所以出现破损的情况，其主要原因是外力影响造成的[2]。其次，线路供电质量缺陷。对建筑用电水平进行评估的关键指标是建筑线路供电质量。在施工过程中，工程施工单位必须要根据设计要求，选择适合的供电线路，然而在具体应用过程中，此线路的供电表现非常不理想，追根问底，其原因是因为线路弯曲角度偏大造成的。建筑线路空间不大，当供电线路总长偏大，为了可以尽量减少供电线路裸露范围，必须要在墙壁中放进线路弯曲，这时在有些施工中，其线路弯曲角度偏大，造成线路供电过程中出现很大电阻，供电水瓶地下。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，若选择与工程设计要求不相符的线路，也很有可能出现相同的问题，然而其很少出现。

（三）施工安全存在的问题

就建筑电气工程施工来看，施工安全是十分关键的，特别是一些高空作业的施工，比如：电梯安装以及通风设备等等，有关操作人员需要密切关注安全问题[3]。但是在具体施工过程中，有些施工单位还是存在施工安全保护问题，很多施工单位都不重视安全作业教育，造成在一些高空电气作业施工中存在一定的安全风险。除此之外，对电气设备进行调试时，有许多技术人员因为缺乏较强的安全意识，在设备通电后直接调试，并没有正确穿戴安全防护工具，比如：绝缘手套等等，进而导致各类安全事故出现。

二、解决建筑电气工程施工问题的有效措施

（一）保证工程设计的优化与可行

在建筑电气工程施工中工程设计方案时主要依据，在设计中不仅要充分考虑建筑内部布局和整体结构，从宏观的角度将每个电气设备的分布情况都展示出来，而且必须要重视细节，必须要将工程设计方案中重点体现电气设备之间的连接方法，进而便于施工人员在现场规范操作[4]。并且在设计前，有关人员需要对施工现场进行深入调研，而且科学把握建筑结构和电气工程施工，根据调研结果积极开展建筑电气工程方案设计，在设计好后必须要交给工程方案报专家组进行严格审核评定，有关设计人员应该结合专家提出的体现对工程设计方案不断优化和调整，在保证工程设计方案具有可行性的基础上，才可以积极开展工程施工。

（二）保证供电线路质量

就建筑电气工程供电线路的问题来讲，在施工过程中必须要完成线路线路绝缘性防护[4]。在线路选择中首先需要认真检查线路绝缘性能，保证用线正常；在安装过程中应该将安装控件附近的所有杂物都清理干净，安装完后，仔细检查附近空间有无孔隙，若有孔隙，就表示受到动物的啃咬，必须要采用其他的施工技术来有效弥补。第二，需要在最大限度上减少线路弯曲，进而防止出现相当大的电阻。线路安装结束后，必须要科学测试线路供电水瓶，结合有问题的线路，及时科学的调整。第三，需要整整齐齐放置线路，防止受到人为因素带来的影响，而且必须要科学制定防护策略，在独立的控制防止线路。

（三）加强施工安全管理

对于建筑电气工程施工而言，加强施工安全管理发挥着重要的作用[5]。第一，在施工钱首先需要积极组织有关人员开展专业的安全培训教育，利用安全教育提高有关人员的安全意识，让有关人员按照相关规定进行操作，从根源上控制不安全因素。第二，就操作人员来讲，施工单位需要针对其合理配置相应的安保用具，而且需要定期进行安全防护用具的质量检查工作，对于易于磨损的绝缘手套，需要定期更换，尽量通过合理制定相应的安保策略确保电气施工安全。第三，可以将施工安全或者施工质量问题案例引进到培训工作中，利用这样的案例可以让有关人员注重施工安全，通过建立和健全安全培训制度，尽量将建筑电气工程施工中安全隐患和质量隐患都减少或者消除。

结语：

总而言之，建筑电气工程需要有效完成电气工程施工工作，在建筑物中电气工程是不可或缺的一部分。现如今，尽管我国建筑电气工程发展越来越成熟，然而还是存在很多常见问题，所以在实际工作必须要引起重视，强化工程各方面管理。

参考文献：

[1]齐雷.论建筑电气工程施工中的常见问题与对策[J].山西建筑,2019,45(07):129-130.

[2]张雪冰.浅谈建筑电气工程施工常见问题及防治[J].现代物业(中旬刊),2019(02):185.

[3]张鹏飞.建筑电气工程施工常见问题及防治策略[J].现代物业(中旬刊),2019(02):195.

[4]司朝菊,成之密.建筑电气工程施工常见问题及应对措施[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2019(01):17-18.

[5]彭毅.建筑电气工程施工常见问题及应对措施[J].集成电路应用,2018,35(11):80-82.

论文作者:王鑫

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/35357aa39e626fdb1cda7225.html