# 建筑门窗幕墙设计中的绿色节能技术探讨论文_张尉

湖南方圆建筑工程设计有限公司 湖南长沙 411107

摘要：在建筑工程绿色环保节能设计中，可以应用众多的方法来提升房屋建筑的性能和质量。其中，门窗和幕墙是非常重要的两个方面。通过新型的技术方式、新型的设计模式应用，有利于提高房屋建筑节能环保的质量和水平，更好的满足人们居住需求。

关键词：建筑门窗；幕墙设计；绿色节能；技术运用

引言

在设计新型节能门窗的过程中，设计人员既需要考虑门窗的实用性，也要充分的思考如何使门窗做到节能减排，这样才能确保门窗能被广泛的使用。我国在发展的过程中，不断的研发新型的产品，因此，设计人员可以在此基础上，融入绿色节能技术，在加强门窗的保温性能时，采用科学的方法促进建筑行业的发展，使其能顺利的走向绿色发展的道路。

一、建筑门窗幕墙设计中融入绿色节能技术的意义

随着我国社会经济的不断发展，人们对建筑行业的要求也在不断的提高，对于环境的内部空间要求也不单单局限在了质量上。但是从实际上来说，社会问题的不断加剧，使得人们对环境保护的认识也在逐渐提高，尤其是对于建筑中的采光以及保温等方面也提出了严格的要求。在这一发展趋势的影响下，在建筑工程中凸显出门窗节能保护意识就显得极为重要。

在开展门窗幕墙设计的过程中，就要及时的运用好绿色节能技术，不仅要提高人们的舒适满意度，同时还要在日常生活中让人们享受到使用节能环保技术带来的效果。其次，在使用绿色环保技术的过程中，还可以提高人们对环境保护的认识，促使更多的人参与到环境保护中去，提高自身的节能环保理念与认识。所以设计企业在开展总体设计的过程中，就要结合好门窗幕墙设计中的整体，并借助这种方法来提高建筑的节能效果，提高设计的水平。

二、绿色节能技术在建筑门窗幕墙设计中存在的问题

绿色节能技术在建筑门窗幕墙设计中还存在一些问题，极大影响了我国建筑中对绿色环保技术应用的水平，尤其是使得门窗和幕墙设计不具有高质量的特征。具体来讲，第一，我国众多的门窗幕墙在设计应用中缺乏对绿色、环保节能的充分认识，对于应用的节能环保技术不具有统一的认知标准。比如：一些绿色环保门窗幕墙的标准是由生产企业所确定的，有的是由住建部所规定的。这种模糊的标准不利于我国在较大范围内推广应用新型的绿色环保门窗幕墙。第二，在门窗幕墙应用中，众多的企业依赖建筑施工，没有对门窗幕墙设计工作给予足够重视，提高其应用的质量和水平，阻碍了门窗幕墙未来发展。第三，市场竞争的加剧使得众多的门窗幕墙追求价格低廉，导致其应用的材料不具有良好质量，不具有节能、舒适、经济的特点，阻碍了高质量门窗幕墙发展。

三、建筑门窗幕墙设计绿色节能技术地运用

建筑门窗幕墙是调节建筑物室内环境的重要手段，主要可以通过保温来调节室内温度、通过采光通风来控制室内明亮和空气质量、通过遮阳避免阳光直射等，在绿色节能技术应用当中，也需要从这三个方面入手。

1、做好材料地选择

材料的性能在很大程度上影响着门窗幕墙产品的设计性能，比如，门窗幕墙的保温性能就与其主要材料的传热系数息息相关，因此，在门窗幕墙设计中，材料的选择是一项十分重要的工作。

铝合金断热型材是目前使用比较广泛的一种节能环保材料，其主要隔热机理就是通过隔热条将整个型材隔离为两部分，形成一块隔热区域。目前应用较广的一种隔热条材料是加入了玻璃加强纤维的聚酰胺-66，这种材料的物理力学性能十分优秀，与铝合金不相上下，但其隔热性能相当出色，传热系数K仅0.35W（m2·K）左右。在铝合金断热型材中，隔热条的隔热性能越强，长度越长，则整个型材的传热系数越小，保温性能越好。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般情况下，整个铝合金隔热型材的K值4.3-6.5W（m2·K）之间，如果要更好地控制K值，可适当增加隔热条尺寸，或将其设计为多腔体造型，也可以往空腔内填入隔热发泡材料。

玻璃是构成门窗幕墙产品的重要材料之一，其隔热保温性能直接影响着产品的保温节能效果。在门窗幕墙设计中，使用较多的是中空玻璃，有时还会使用双层中空玻璃。这种玻璃材料具有两个不同的K值，分别是中央K值与边缘K值，而通常所描述的综合K值则是指两者的加权平均数。中央K值的影响因素包括玻璃规格、镀膜类型、中间填充物等，边缘K值的影响因素同样包括上述三者，此外还会受到玻璃合成时所采用间隔条的隔热效果影响。据相关研究，同等配置下，Low-E膜的隔热效果最好；采用暖边隔条可显著减小边缘K值，并有效地防止边缘冷凝问题；填充氩气等惰性气体可令K值减少0.2-0.3W（m2·K）。综上，在门窗幕墙设计中，要根据保温节能的实际需求，合理进行材料选择，以达到理想的节能环保效果。

2、绿色节能技术在建筑门窗幕墙设计保温方面的应用

保温是建筑门窗幕墙的重要性能指标，是外界环境温度较低时、建筑物室内环境温度适宜的重要保证。对于建筑物有着重要作用，尤其是在我国北方地区，冬季外部环境温度会下降到零下十几度，门窗幕墙必须具有良好的保温性能，才能避免室内环境热量散发过快、过多。在应用绿色节能技术时，为保证门窗幕墙的保温功能达到标准，应根据建筑节能的要求，通过采用合适面板材料及框架材料来实现。不同材质的门窗幕墙框架和面板，在保温性上有所差异，合理地组合框架和面板，能够起到提高门窗幕墙保温能力的效果。在当前市场中，常见的绿色节能保温面板有石材、金属和玻璃三种材质，门窗框架材料包括PVC、玻璃钢、钢材、松木和铝合金等。

3、绿色节能技术在建筑门窗幕墙设计中采光通风的应用

采光通风是保证室内环境明亮、空气质量优良的重要措施，提高建筑门窗幕墙的采光通风性能十分重要。在传统的建筑门窗幕墙设计中，通常是根据建筑物现有情况来决定设计方案的，并未考虑太阳光照和通风条件等因素。这样一来，设计的门窗幕墙的采光性能就达不到合格标准，室内环境阴暗、通风差，环境舒适性得不到保障，用户生活质量被严重降低。针对传统建筑门窗幕墙设计在采光通风方面存在的弊端，以绿色节能技术为基础的双层幕墙能够有效提高建筑的采光通风条件，改善用户的生活环境质量。具体而言，双层幕墙是通过对自然环境的通风、光照的利用，来提高建筑相应的采光通风条件，进而实现节约能源、降低建筑使用成本的目的。双层幕墙由内、外两层构成，在门窗、幕墙形式上有所差异，两层间属于通风层，具有相对封闭的特点。外层幕墙的上下端分别有排风口和进风口使空气流动，能够起到缓冲热量的作用，避免了通风、节能的冲突，增强通风效果，提高室内环境的舒适性。

4、绿色节能技术在建筑门窗幕墙设计遮阳方面的应用

遮阳是建筑门窗幕墙设计中需要考虑的另一个重要因素，是通过不同形式遮阳板来对太阳光照起到阻挡效果。在保证室内采光正常的前提下，避免光照过度，只有同时保证门窗幕墙的采光和遮阳效果，才能有效提高建筑物室内环境的舒适性。建筑门窗幕墙设计中遮阳常用方式有百叶式、挡板式、隔栅式以及水平式等，各种不同的遮阳方式都有其适用的条件，需要结合建筑物的朝向、地理位置等实际情况来合理选择。基于绿色节能技术，建筑门窗幕墙在遮阳发展出了遮阳百叶窗、自动遮阳板等，特点是随着光线的变化，自动遮阳板等建筑门窗幕墙的遮阳效果也会相应改变，确保建筑内部光线强度的稳定，使建筑居住环境更加舒适。

结束语

综上所述可以看出，建筑门窗幕墙存在着能耗较为严重的现象，所以相关人员要运用好绿色节能设计理念，同时还要求设计人员要做好设计工作，保证门窗幕墙可以满足美观与节能上的需求。此外，还要解决现阶段中存在的问题，保证设计的有效性。

参考文献

[1]仇颂学.建筑门窗幕墙设计中的绿色节能技术分析[J].门窗，2014（7）：50～51.

[2]赵苏峰.建筑门窗幕墙设计中的绿色节能技术[J].门窗，2014（12）：20+24.

论文作者:张尉

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第20期

论文发表时间:2017/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/354848ed81b7162a83d612cd.html