# 建筑电气安装施工技术分析张恺论文_张恺

摘要：电气工程是建筑工程建设施工中的重要环节，直接影响到建筑工程的施工质量和安全性。在建筑电气安装过程中，要不断优化施工技术，严格按照施工规范进行施工，确保建筑电气安装符合标准要求，提升整个建筑工程的建设质量。

关键词：建筑；电气；安装；施工技术

引言

要想保证建筑工程的安全性和高质量，就必须保证电气安装工程能正确合理地进行，一个质量有保证的电气工程能确保目前电气设备正常使用，也便于今后相关人员对电气设备进行维修和管理。目前我国建筑行业正处于上升阶段，但电气安装工程却存在诸多安全质量问题，其中造成问题出现的主要原因是电气安装工程在实际施工中太随意，而且采用的安装技术和方法缺少科学性和合理性，因此，要想保证电气安装工程能够长远发展，就必须对改进和革新现有的电气安装工程的方法和技术。

1建筑电气工程施工质量管理概述

近年来，越来越多的电气设备成为人们生活的一部分，建筑电气工程设备安装是必要的施工环节，其在提升建筑工程使用性能$提高人们生活质量等方面占据重要位置。在施工过程中，施工人员应根据建筑工程具体情况，坚持针对性$合理性原则，合理安排电缆$设备等施工活动，保证电缆电线等安装的安全性$可靠性，同时，完成电气设备安装后，还应对电气设备整体情况进行检测，通过绝缘检测标准后，正式投入使用，为人们创建和谐$安全的环境。近几年，建筑电气工程的质量问题越来越受到国家和人民的广泛关注，尤其是建筑电气工程的耐久性和安全性。建筑电气工程的质量不仅关系到工程建设方的名誉，而且最重要的是和社会民生有密切的联系，还关系到国家的稳定与和谐。建筑电气工程施工建设是一个庞大的结构体系，施工过程比较复杂，因此对建筑电气工程施工质量控制问题，就需要结合工程建设中其他各项技术问题，共同探讨得出解决措施。从目前的发展情况来看，解决建筑电气工程施工质量问题就成为了该行业发展的重点问题。在建筑电气工程施工质量控制问题的监管体系中，管理人员直接对质量控制问题负责，因此要使管理人员充分认识到施工质量的重要性，要根据出现的各种问题不断地进行总结，根据不同的问题制定出具有针对性的解决对策，并对有可能发生的相关问题做好预防工作。

2建筑电气安装工程施工技术

2.1施工图纸的审核

建筑施工中电气安装工程的图纸设计十分重要，需要相关的设计人员根据项目工程的实际要求，对施工图纸和安装进行审核，防止施工中出现错误，电气施工技术人员需要充分了解电气安装方面的技术规范，做好施工方面的审核。针对我国电气安装工程施工和验收，只要施工图纸符合审批的标准，就可以进行施工，在实际安装的过程中，如果存在安装与图纸不符合的情况，需要及时提出问题并进行解决。在完成每一个环节的安装之后，需要严格执行野三检冶制度，对安装的关键部位进行管理，尤其是梁尧柱和地面相互之间的连接方式，核对整个工程的施工方法。

2.2电气安装

首先在电气的安装工作中需要注意，施工之前要对施工部分进行全面仔细的设计，并制定出工程设计图，在具体施工中，根据设计图的要求，再对需要施工的部分开展工作。要对施工部分各种具体条件进行考虑，例如建筑材料和设备埋藏的高度和深度、建筑材料的厚度、抹灰装饰的厚度等等。十分关键的是墙体内部线路、线管施工工作要仔细认真，将这些线路、线管紧密扎实焊接到墙体之中，另外，按照设计图将暗配设施安装在规定的位置，并做上记号。同时如果在施工过程中，一些管子、线路暴露在外面，要将这些管子、线路按照要求进行位置摆放，注意顺序、整齐，并且也要做好提示记号。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3配电设备的安装

在电气设备安装过程中，配电设备的安装质量决定了电气安装工程的质量，配电设备的安装一般为配电箱的安装，配电箱作为电气安装工程的基本元件，直接影响到电气安装工程的质量。在安装过程中，首要任务是检查配电设备的质量，选择符合工程要求的配电设备，确定设备类型尧数量和规格等，确保后续施工进度不受设备影响。从科学的角度出发，为了延长配电箱的使用寿命，应避开太阳的直接照射，所以应建设在建筑背阴面，并需要有良好的接地保护，同时要保证设备不受潮，确保低压配电箱的安全操作和备用空间。在购买配电箱时，不能按图索骥，只单纯地按图纸采购，而忽略了设计变更带来的改变，安装配电箱时，我们应该严格检查其能否满足相应的技术要求，能否保证配电箱的三项颜色：黄色对应字母A，绿色对应字母B，红色对应字母C，浅蓝色对应于零线。配电箱应保持整洁，稳固，保证箱内线路安全，并且配电箱应统一编号，方便管理。

2.4管线路敷设

建筑电气的线路敷设要与土建工程施工结合起来，施工人员需要按照设计要求和技术规范准备好相关的材料，监理工程师需要对各类管材质量进行把关，对于不符合施工要求的需要及时进行清理。（1）配管的加工，对于镀锌管和薄壁钢管，如果内径小于25mm，选用不同规格的手动弯管器，如果需要大量加工，需要用专门的烘箱加热，保证管子弯曲后，管皮不会皱。（2）PVC电线管的敷设，对管线的埋设和暗敷，需要提前确定好最短路线，要减少管线的弯头，方便管道内的拉线，需要控制好暗敷管线的弯曲半径，在弯曲的部位需要使用弯管弹簧，在弯管位置不能出现褶皱，线管绑扎位置要牢固。PVC管暗敷到空心砖内，然后使用强度等级不小于M10的水泥浆进行抹面，确保PVC管不会被损坏，对一些线管没有入孔的需要及时做好封堵处理。（3）钢管的暗敷，在建筑内部敷设钢管，通常需要做好管道连接处做好密封处理，一般埋入地下的管线不能穿过设备，埋入地下的管线需要加防护套管，确保管道的全长，做好管线盒、箱的施工工作，保证管孔部位不能开长孔，孔径需要与管径相吻合，要严禁使用电焊开孔，确保管道敷设的合理性。（4）金属软管的敷设，针对一些电气设备和器具电线需要采用金属软管进行连接保护，选择的金属软管需要充分保证质量，不能有任何松散，采用的专用接头都是质量合格的，在与电气设备进行连接之后，需要做好密封处理。针对金属软管的安装需要充分保证管道弯曲半径，在连接一些嵌入式灯具、器具时，金属软管的末端需要做好固定，安装在灯具和器具边缘的软管长度的1.0m处。

2.5防雷安装

自然气候中，雷电的危害对于电气安装工程的危害程度是最致命的，因此，防雷接地工作是电气安装工作中重要的环节。首先，在具体施工过程中，就要注重将拥有导电材质的电气材料进行接地或者接零的放置措施。同时，要保证施工人员的专业素质，对工作的细节也要统筹考虑，确保防雷接地工作能够顺利进行。

结语

目前建筑工程项目逐渐增多，建筑企业一定要保证建筑安全和质量，电气安装作为其中的重要环节，建筑单位一定要重视，从电气安装、配电设备安装、电缆安装、防雷安装等环节考虑好所要运用的安装技术和方法，确保工程项目质量，促进建筑行业的良好发展。

参考文献

[1]梁松涛.建筑电气安装工程质量控制技术要点分析[J].建材与装饰,2018(29):219.

[2]王静.电气安装施工技术管理要点探讨[J].全面腐蚀控制,2019(7).

[3]张云波.建筑电气安装工程施工方法及技术措施探究[J].中国住宅设施，2019（4）：123-124.

[4]田顺义.建筑电气工程安装技术要点分析及应用[J].科技创新导报,2017,14(27):47-48.

[5]陈芳.简析建筑电气安装工程施工方法及技术措施[J].住宅与房地产,2019(19).

论文作者:张恺

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3586cd0d445ad8e8c1635687.html