# 影响节水灌溉技术在农田水利工程论文_孙家伟

山东省日照市东港区南湖镇人民政府 山东日照 276800

摘要：节水灌溉是充分利用天然降水满足作物对水的需求，尽量少用或不用人工灌溉补水的前提下，优化调配、开发利用各种可用于灌溉的水资源，减少田间输水过程中的损失和田间灌水过程中的损失，提高灌溉效率的一种技术。其在现代化农业发展过程中能较好地缓解水资源短缺问题，具有十分重要的现实意义。

关键词：农田水利；节水技术；影响因素

一、节水灌溉技术推广应用的优势

水资源是保证农业可持续发展的绝对性因素，传统农业生产模式中大多采用大水漫灌模式，造成了水资源严重浪费，不利于提高资源利用效率，因此在农田水利工程发展建设过程中，需大面积推广应用节水灌溉技术。节水灌溉技术的推广存在以下三方面的优势。首先，通过推广应用节水灌溉技术可以有效减少农业生产中无效水资源的消耗，提高农业水资源利用效率，缓解淡水资源供给紧张的问题，改善农业生态环境，促进农业产业可持续发展。其次，通过推广应用节水灌溉技术能够显著提高农业生产效率。在农田灌溉过程中，节水灌溉技术可以结合不同农作物在不同生长阶段的蓄水需求，利用先进的灌溉设备，为农作物生长创造一个适宜的水分条件，保证自然因素和相关因素能够有效结合，起到促进农作物健康生长的作用，从而提高农作物产量和品质。最后，节水灌溉技术推广应用能够减少农田灌溉的劳动投入。节水灌溉技术应用过程中，通常会配置先进的技术设备，避免投入过多的劳动力，能够大大提高人力资源的利用效率。与此同时，节水灌溉技术应用节省出来的劳动力可以转移到其他产业，在实现农业产业稳产增产的同时增加农民群众的额外经济收入。

二、影响节水灌溉技术在农田水利工程中应用的因素

1、地理位置。我国地域广阔，各地区地理环境不尽相同，有些地区农田规模巨大，但是水资源严重不足，农田灌溉受到限制，因此会大规模应用农田水利灌溉节水技术，以充分利用水资源达到高产的目的。有些地区水资源较为丰富，农业生产者并不注重节约水资源，造成水资源大量浪费。

2、环境因素。受干旱、干燥环境的影响，农田灌溉的周期较为频繁，在节水灌溉技术的实际应用中需要防止温度、空气流速造成的水分蒸发。因此，相关技术人员要注重先进灌溉节水技术的研发，进一步减少水资源的浪费。

3、适用性较差。随着我国水利工程建设的飞速发展和先进的水利灌溉设备的推出，以及大力地宣传和普及，农民已经越来越重视利用农田水利技术，因此水利灌溉技术的应用率逐年上升。但由于水利工程灌溉技术具有适用于种植规模较大，而且相对密集的农作物的特点，不适应规模太小、种植过于分散的农田。因应用不当，无法发挥农田水利技术和设施的先进性，同时也造成了水利资源的浪费。因此，在进行农田水利灌溉时，要保证其适用性，选择符合农田灌溉设施适用特点的农田进行作业，以免造成不必要的浪费。

三、农田水利灌溉节水技术

1、喷灌式节水灌溉技术。喷灌式节水灌溉技术主要应用于大面积农田，具体实施办法是利用喷灌机运行时的压力带动卷盘，然后促使水资源通过软管灌溉农田。在实际应用中，可以通过架设喷头来扩大灌溉面积，而且喷管的路线能根据农田的实际需要进行调整，保证农田各个方向、区域都能得到灌溉。该项技术操作较为简便，农户能自行进行操作，而且对一些地形较为特殊的农田能有效地进行灌溉。但是，该项技术需要应用大量的设备通道，不仅会占用农田面积，而且前期需要较大的资金投入，并不适用于小规模的农田种植户。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、覆膜喷灌技术。对于农田中存在的隆起程度不一土沟，覆膜喷灌技术在其中的应用可较好实现水资源节约，这种农田水利建设创新必须得到重视。通过在土沟上覆盖带有针眼状小孔的地膜，地膜上流过的农业用水即可通过小孔流入土壤，农田灌溉用水运输过程中的水分向下渗透和水分蒸发带来的损失可得到有效抑制。对于干旱较为严重地区，覆膜喷灌技术可与微灌技术中的滴灌相结合，配合使用滴灌用管子，即可实现共有的灌溉效果，农田灌溉用水节约、农作物产量提升均可获得有力支持。

3、微灌技术。喷雾灌溉与滴灌均属于典型的微灌技术，基于灌溉方式，微灌技术还可以进一步细化为常压灌溉和重力灌溉。在农田水利建设中，微灌系统主要由过滤系统、输水系统、水量控制系统组成。为保证微观技术效用的最大化发挥，需保证微灌系统合理安装于农作物根部区域，二者的有效距离保持需得到重点关注。同时，还应科学确定农作物生产各阶段的灌溉需求以及区域降水影响。以玉米种植为例，一般情况下生长初期阶段玉米的土壤含水量需控制在60%-80%区间，生长中期需控制在50%-70%区间，由此即可针对性应用微灌技术满足玉米生长需要。此外，微观技术的应用还应结合不同农作物的个性化需求，针对性制定灌溉方案，并将方案传输至微灌系统。

四、节水灌溉技术在农田水利工程中应用需注意的问题

1、因地制宜应用节水灌溉技术。我国地域广阔，气候条件更是因地域不同而存在较大的差异，这也导致各地区种植的作物不尽相同。因此，在灌溉节水技术的应用过程中，需要根据作物的实际生长特性来选择灌溉方式，如马铃薯田可以采用喷灌技术，蔬菜类作物可以利用精确的滴灌技术。与此同时，要因地制宜应用节水灌溉技术，如我国西北地区雨水较少，可以修建蓄水池储存雨水，利用雨水进行灌溉。

2、加强对节水灌溉的领导。在灌溉技术的应用中，应重点突出其节水性，提高节水灌溉的效率，这就需要我们树立节约水资源的意识，加强对节水灌溉的领导，构建主管领导负总责、各相关部门分工协作、共担责任的组织领导体系，各级领导要高度重视，在政策和资金上对节水灌溉给予大力支持，确保节水灌溉发挥应有的功能，真正达到既促进农业生产，又能节约水资源的目的。

3、建立制度化管理机制。在严格落实和执行上级有关农田水利节水灌溉管理制度的基础上，结合本单位实际，进一步建立和完善相关责任制度，加强制度化管理，使各项工作均纳入制度的管理范畴、涵盖管理工作的方方面面，明确每个工作人员的责任和任务，提高工作效率，加强工作业绩的考核，确保节水灌溉工作能顺利开展。

4、提高水资源的配置效率。节水灌溉技术推广应用的本质目的是为了提高淡水资源的利用效率，以实现最少的水资源，达到最佳的灌溉效果的目的。为了保证淡水资源配置能够达到标准化、规范化、科学化水平，在灌溉过程中应该加强对水资源的优化配置，同时这也是促进农田水利工程节水灌溉技术发展的一项重要措施。最终在保证农田水利工程能够正常运行、正常运作的基础上，最大限度的提高淡水资源的利用效率，保证节水灌溉技术推广应用能够满足农作物整个生长发育的水分需求。

结语

农田灌溉技术落后仍然是制约农业健康发展、制约水资源利用效率提升的主要问题。先进的节水灌溉技术的推广应用，不仅仅需要强大的技术支持，也需要农业农村部门的工作人员提高认知。通过积极推广节水灌溉技术，不但可以有效缓解水资源紧缺的局面，也有利于资源的高效利用，循环利用，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

参考文献：

[1]孙晓梅.农田水利工程节水灌溉技术的应用与实施要点研究[J].农业科技与信息，2019（05）.

论文作者:孙家伟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/35a32545aea223c0ec5a8f97.html