# 企业废水污染治理评价与可持续发展建议论文_胡维安

胡维安

广东顺德环境科学研究院有限公司

摘要：本文通过实例对某企业的废水污染的治理进行了简要的评价，对其污染评价的标准和污染源的评价项目进行了简要的介绍，从而调查和评价了各装置的废水污染源。本文对企业废水污染治理的可持续发展进行了分析，希望能够促进企业废水污染治理的可持续发展。

关键词：企业；废水污染治理；可持续发展

我国政府非常重视工业废水的污染问题。工业废水是一个重要的污染源，只有对工业废水进行有效的治理，才能真正生态文明，促进和谐社会的建设。某市的某企业在环保管理方面还存在一些问题，尽管没有出现严重的环境污染问题，但是一定程度上忽视了源头治理，没有进一步改进环保设施。

1.企业废水污染治理的评价

本文以某市的某企业为例，该企业成立于上世纪八十年代，为一家大型国有石油化工企业，员工规模为1231人，主要从事的行业为化工产品的加工、生产和销售。

1.1评价该企业的废水污染源

本文对该企业进行了现场实测，根据调查期间的实测结果和全年监测数据，该企业的污水总排口排放的污染物主要有氨氮、硫化物、挥发酚、悬浮物、CODcr、石油类。污染物的年平均浓度均值为氨氮1.092 mg/L、硫化物0.021mg/L、挥发酚0.004mg/L、悬浮物23.1mg/L、CODcr81.3mg/L、石油类0.445mg/L。该企业的年外排达标的污染物总量为：悬浮物为21.1吨/年、CODcr75.4吨/年、达标污水总量为90.2万吨/年。

1.2该企业的废水治理情况

该企业的废水系统主要分为四个系统，包括清洁雨水排放系统、生产废水系统、生活污水系统、初期雨水系统。通过厂区的清净雨水装置将雨水排往河道之中。厂区要将所有的工业污水集中起来，对其进行处理，处理达标之后再排放出去。对于酸碱站、原料罐区、聚丙烯、聚乙烯、乙烯等进行预处理设施，例如撇树脂、调节、中和、隔油等。只有这样才能保障污染物不对污水处理场进行冲击，才能使污水处理场能够稳定的运行。通过厂区的雨水管网和雨水放口，将厂区的雨水收集起来，将其送入雨水泵房格栅，将雨水送入收集池。污水管线要分别收集全厂的生产废水、生活污水和生产污水，将其送人污水处理场。污水经过格栅之后，去除了大部分的杂物，再进入中和池中和其酸碱。中和水质之后，将其送入隔油池，将水体中的沉淀泥沙和浮油去除。使用了美国WEMCO诱导气浮技术将水体中的乳化油除去。将水体送入配水调节系统之后，要以水量和水质的变化情况来对水质进行均匀和调配，避免后续生化系统受到冲突。生化系统主要使用二次沉淀、好氧活性污泥、微孔延时曝气等工艺。该企业污水处理场能够接收厂区应急污染水、生产废水、生活污水、生产污水，设计处理量是每小时540方。

1.3对该企业废水治理评价

在工业用水中，对水质有着不同的要求。用水量较大、用水质量相对较低的工业用水的治理是回用水的重点。其次则是治理农业用水和地下水的回灌问题，最后是对杂用水、景观水和绿化水进行治理。企业要实现节能减排、节能降耗，就必须进行污水回用[1]。

2.企业废水污染治理的可持续发展

2.1将企业环境管理监督员制度建立起来

该企业具有职能式的组织结构，按照专业角度，企业的职能处室要行使职责。企业日常的环保效能和日常环境保护管理和考核工作主要由安全环保处负责，具体的维护和运行工作则由各车间各自负责。企业要建立企业环境管理监督员制度，将环保工作的第一负责人明确下来。企业要在车间中将兼职环保员设置出来，兼职环保员主要负责对企业对环保规则制度进行落实，做好清洁生产、文明生产工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆生产车间和职能处室在职责权利层面和行政级别方面是相同的。企业要组织车间主要领导、处室领导组成环境保护委员会，由企业总经理担任委员会主任。该委员会主要是负责规划保护企业环境，并对企业的环境保护和生产经营进行协调，并对企业下达对环境保护对重大决策进行落实[2]。

2.2分级处理企业废水

要实现企业废水污染治理的可持续发展，就要实行废水分级处理制度。要以处理程度为依据，将废水处理技术分为三个级别：三级处理、二级处理和一级处理。在处理废水时，先要对其进行上一部的处理。例如二级处理已经包括了一级处理过程中的调节池、沉砂池、格栅、初沉池等等。一级处理的主要过程是沉淀，也就是使用物理处理法，运用气浮和沉降将废水中呈悬浮颗粒状态的固体去除掉，并去除水中呈乳状态或者分层状态的油类污染物。经过一级处理之后，水中的溶解性BOD还要靠二级处理来去除，并将水体中的悬浮固体物质进一步的去除掉。水中的一些营养物也可以通过二级处理去除掉，例如氮磷等。二级处理是一种生物过程，能够快速的将水中的有机污染物分解掉。如果经过二级处理的水质仍然无法达到相应的标准，就应该使用三级处理。三级处理包括过滤处理和化学处理，具有多种多样的处理方法。经过三级处理之后，水体中百分之九十五的含氮物质以及百分之九十九的细菌、悬浮固体、磷、BOD都能被去除。由于企业废水中具有多种多样的污染物质，因此要去除所有的污染物质必然要使用多种处理方法，有时还要将多种方法组合起来，使用系统的处理工艺来进行废水处理，使之能够达到相应的标准[3]。

2.3综合利用企业废水资源

从可持续发展的角度，企业产生的废水是一种有用的资源。我国大力推进资源综合利用，鼓励企业通过改善环境和节约资源来提高经济效益，从而实现企业的可持续发展和资源的优化配置。因此，企业在废水污染处理的基础上还要积极进行废水资源综合利用。当前主要的资源综合利用项目有砂滤器反洗水回用、聚乙烯回收气膜分离项目等等，这些项目都具有良好的环境效益和经济效益。企业在达标污水的回收利用方面还要不断加大研究力度，发挥出达标污水回收利用的经济效益。各职能处室也要承担各自的管理职责。企业的废水综合利用项目的立项报批工作主要由企业的计划处负责。提出工作奖罚意见、与政府相关部门进行协调、制定废水综合利用的计划和规划工作主要由企业安全环保处负责。

2.4管理环境监测站

企业的安全环保处来管理环境监测站，加强对污染源的监测和环境监测。安全环保处从业务上和行政上来领导环境监测站，环境监测站在业务上由上级专业环境监测站进行领导。企业环境监测站的主要职责包括以下几个方向。首先，以国家相关标准和集团企业的相关规定为依据，将必要的环境监测仪器设备配备出来，将环境监测分析方法建立起来，并及时提供需要的监测资料和数据。第二，将环境监测的方针政策落实下去。环境监测站具有监督和检查企业污染物排放的权利，并监测污染处理设备的运行情况，对企业周围的土壤、地面水和空气中的环境影响因素和特征污染物进行检测。第三，将应急环境监测预案建立起来，并对应急环境监测手段进行完善。最后，将环境监测质量保障体系建立起来，并对其进行落实。

3.结语

要实现企业的可持续发展，就必须做好企业的污水治理工作。企业不仅要重视污水的达标排放，还要提高对污水源头治理的重视，对现有的环保设施进行改进，采取有效的措施来对企业废水污染进行综合治理，积极利用废水资源，推动企业的发展。

参考文献：

[1]李磊，赵培培.中国工业废水治理效率评价[J].资源开发与市场.2011（12）

[2]郑丽娟.基于DEA的杭州市工业污染治理效率研究[J].统计科学与实践.2011（02）

[3]赵娟，罗宏，路超君，薛婕.全国重点城市工业水污染特征分析[J].中国人口?资源与环境.2010（S1）

论文作者:胡维安

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期供稿

论文发表时间:2015/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/35aa30a05b7a7f99abb6da03.html