# 试述建筑工程的测量放线论文_李来春

成都沃特地下管线探测有限责任公司 四川成都 610031

摘要：建筑施工放线是施工管理人员的基本技能之一。每项建筑工程施工开始就是施工定位放线，它关系到整个工程的成败。由于放线错误造成的房屋错位，不能满足功能设施要求的现象，屡见不鲜。施工放线是保证工程质量至关重要的一环。下面共同探讨建筑施工测量放线技术。

关键词：建筑工程；测量；放线技术；技术应用

1 测量前的准备工作

1.1 测量仪器具的准备

首先，根据ISO 9002质量管理体系的要求，当使用计量仪器具进行钢框架结构施工时，应通过权威计量检测中心的检验且合格后，才可以进行使用。其次，将相关的表格填写好，作为管理资料进行存档。所填写的表格有：《计量检测设备台账》、《计量检测设备周检通知单》、《机械设备校准记录》、《机械设备交接单》。然后，测量仪器具主要有：经纬仪、全站仪、水准仪、激光铅直仪、经纬仪弯管目镜、对讲机、塔尺、水平尺、激光接收靶、磁铁线坠、钢卷尺、大盘尺、校正罗丝刀及拨针、三脚架和激光反射贴片等。

1.2 测量人员的准备

按照建筑工程的测量工作量和测量操作的难点和重点，进行测量人员数量的相应配备。

1.3 测量技术的准备

施工人员应了解和熟悉施工设计的图纸，加强测量施工规范的学习，并按照施工的标准要求进行作业，掌握好施工中各个环节的要点。

2 测量放线的关键技术

2.1 平面控制网的测放

参照所测放出的实际主轴线点，根据现场的具体情况，平面控制网通常都要分2 次测放，从而实现和满足整个工程的校正和安装。第一次地下室部分测放，等到基础垫层的浇筑基本完毕之后，根据当前基坑周边的地面控制点，就可以在基础垫层上操作平面控制网的第1 次测放。在测放的时候应该依据原先测放的具体主轴线点，进行与内业结合计算成果，利用全站仪把建筑轴线的测放设置在具体地下室的基础垫层上；同时在基坑的外围对控制轴线的引桩做好准备，用以备测量的放线选用。所有地下层的测量放线具体的基准都是从基坑的周边地面的控制轴线开始的，每一次的测量放线之前必须要对其进行一个严格的复测检查，从而保证每一次的放线位置是一样的。第2 次地上部分测放，“内控法”主要是适用于± 0.000m 以上的测放，在± 0.000m 层的结构楼面混凝土浇筑完毕，而且其强度也适合进行测放，就可进行第2 次的控制轴线测放。结合已经测设好的基坑外围主轴线控制引桩，把主轴线点还原到± 0.000m 层的楼面，在具体点位的精度调整中也是利用这种方法，测放完毕就要对预埋钢板上刻上一个十字线的标示。

2.2 钢柱的测量校正

建筑构件的吊装在临时固定之后，就必须对其进行及时的校正，校正的具体内容主要包括“安装之前的柱底的就位、前期准备工作、钢柱的垂直度校正、钢柱轴线偏差的测量方法以及钢柱标高测量”等。另外，在所选定的具体测量观测点上进行架设全站仪的过程中，要结合实际的运算结果进行架设。要结合当日具体的气象值进行设置坐标参数和气象的改正，确认之后分别依据准仪的数据粘贴在整个构件的激光反射贴片上，这样就可以得出构件具体的空间位置实测的真实三维坐标，然后再进行比较每一柱的侧面的两个反射贴片的实际坐标，就能得出实际钢柱的扭曲值和轴线偏差，最后再经过千斤顶和导链进行校正钢柱的垂直度，一直达到规范所允许的具体范围内为标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 标高控制网的测放

第一次测放（即地下室部分）：当基础垫层浇筑完后即可在基坑护壁四周测放一个新闭合回路，以便预埋件和第一节柱的测量控制。要求闭合引测时，前后视距大致相等以消除系统误差影响。第二次测放（即地上部份）：当±0.000m混凝土结构施工完毕后应进行±0.000层标高基准点的测放。方法是根据工程原始标高控制点在四个角柱外侧+1.000m 处建立一个闭合回路并与第一次的闭合回路再次闭合，作为地上部份建筑工程的测控水准基点组。标高基准点的垂直引测。每安装一节柱后，位于±0.00米的标高基准均需向上引测。

2.4 平面控制网的垂直引测

平网的垂直引测，就是在首层的油漆标示的主轴线的控制点上分别架设一个激光铅直仪，把这个主轴线点一起垂直引测到同等高度的楼层，为上一层的楼层建筑的轴线测放打下一个良好的基础。虽然激光铅直仪实际定位精度通常都能达到1/100000，不过由于高层结构的施工有着自身的一些特殊性，最常见的就是因为激光预留的孔洞位置经常会受到一些阻碍和遮挡，所以一般都是选择以50m 作为一个测量段，对主轴线的具体垂直引测一般也会布置出六个具体的循环，需得注意的是每一个引测循环的基准点都一定要从±0 层开始向上投点，这样就会大大避免实际测量所累积而产生的误差。中间的所有层都能从循环的基准点进行垂直向上的投测轴线，所有的投点都能得到的具体楼层轴线实际控制点所必须的闭合复测，这样就可以准确地进行钢柱梁的检测和测量定位

3 建筑测量放线施工技术的实践应用

3.1 无棱镜全站仪的应用

在建筑施工中，需要使用无棱镜全站仪进行测量放线施工。而该仪器可以利用辐射测量极坐标的方式，将设计图纸中的建筑位置投射到实地中。所以在施工的过程中，施工人员就能够以此为参照，继而独立完成测量放线的全部工作。此外，采用该仪器还可以检测施工基坑周围的环境数据。而对这些数据进行处理，则可以得到相应警戒值报表。因此，在基坑监测项目中，该仪器可以得到有效的应用。

3.2 全站仪的应用

在测量放线施工技术应用的过程中，利用全站仪可以将测量数据传输到计算机中。而将设计数据与放线数据结合起来，则可以使建筑的放线的铺设精度得到提高，并使测量的成本得以有效减少。同时，在应用全站仪的情况下，测量放线施工则不需要进行控制放样线的安装。而这样一来，测量放线的工作质量和安全性能都将得到提升。此外，利用全站仪完成测量放线工作，测量的平面位置和高程精度分别为5mm和1mm。而在这种情况下，测量放线的精度将得到进一步的提升。

3.3 放线定向测量

在测量放线施工的过程中，需要采用全站仪、垂准仪和经纬仪等多种仪器完成竖井定向。同时，为了增加测量的检核条件，并提高测量的精度，还需要采用双定向的方法。而在建筑钢筋混凝土施工过程中，测量放线的平面控制网络将出现向上引出的现象，并且轴线点的偏移值也将出现。所以，想要确保施工的质量，就需要将这些误差控制在5mm之内。而想要达成这一目的，则需要使用自动引导测量系统解决测量的时间过长的问题，并使用系统定向测量解决测量的精确度不高的问题。

结语

建筑工程施工测量放线任务在施工开始前就开始，它在施工过程中也是不断的被使用，可以说是在整个施工过程中都要进行测量放线的工作。人们对住房的要求越来越高，使得房屋造型的设计也是在进行着不断的创新，测量的工作的也是越来越难。这就要求我们要不断的寻求新的解决方法，推动测绘事业的不断的发展。

参考文献：

[1] 霍如桃.浅谈建筑工程施工测量放线技术的应用[J]，城市建设，2012（13）：105-108.

[2] 张宇飞. 张洪涛.建筑工程施工测量放线技术的应用[J].城市建设理论研究，2012（34）：45-48.

[3] 刘一凡.建筑工程测量技术及其实践探讨[J].科技与生活，2012（14）： 59-62.

论文作者:李来春

论文发表刊物:《防护工程》2017年第3期

论文发表时间:2017/6/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/35c20334d40a6996758f77f7.html