# 电力计量校准中不确定度的应用研究易晓佳论文_易晓佳 薛志敏 樊昆山 张晓东,梁丽丽

摘要：电力计量误差不仅会使供电企业经济效益降低，还会侵害电力用户的利益，因此为了保证双方权益，供电企业必须对降低电力计量误差这项工作加强重视，基于电力基础设施、计量方式应用等实际分析误差出现原因，并采取先进科学技术增强电力系统的完善性，以此实现消除误差、推动电力产业健康发展的目的。

关键词：电力计量校准；不确定度；应用

中图分类号：F407

文献标识码：A

引言

从电力计量出发，电能计量可以为电力行业的发展提供良好的技术支持，以便电力行业的良性发展，而电能计量的标准化管理则是保障电能计量准确的重要支撑，完善的电能计量标准化可以通过其自身的标准化管理方法，有效地减少电力计量过程中出现的误差，使得电力计量的精度能够更加准确，因此，电能计量标准化管理的基本内涵，便是通过标准化的电能计量工作管理方法，使得电能计量工作能够更好地提升其自身的精度，并且能够尽可能降低电能计量工作成本的一种方式方法。

1电力计量校准中不确定度的影响因素

1.1测量仪器故障

电力计量仪器在全生命管理周期中，由于自身或外在的原因通常会导致一些故障的出现:(1)在设备仪器采购阶段，由于验收人员的疏忽，未对所采购的计量设备进行严格细致的验收，可能导致部分问题设备进入计量系统，从而直接影响了电力计量仪器的可靠性和准确性。(2)电力计量系统长时间处在非常恶劣的环境中，容易发生不可避免的故障，较常见会出现互感器失灵或者接线接触不良等情况，仪器的测量结果容易出现较为严重的偏差，结果不能保证准确，给用户带来一定的经济损失，影响电力系统的正常发展。

1.2互感器故障失灵

在很多情况下，互感器故障失灵也是影响电力计量工作顺利开展的因素之一，在互感器发生故障的时候，往往会导致电力数据发生很大的变化，并且导致电力系统不稳定，严重阻碍了电力系统的正常发展。一旦发生互感器失灵问题，很有可能导致内部短路现象发生，会造成电表数据发生异常，数据存在一定的不可靠性和不真实性。比如，某工厂和以往用电量类似，在没有增加用电设备的情况下，电量突然发生了非常大的变化，比如增大或者减小，很有可能是互感器出现了问题，从而造成了电量失去真实性的问题。

1.3接线错误

接线错误是电力加量系统中非常见的故障之一，一般在安装新的电力计量装置的时候容易发生。工作人员在安装新的装置时，如果出现了注意力不集中或者自身不专业的情况下，极其容易将电压线和电流先接错，或者将两者接反，这时候，电力计量系统在计算的过程中会产生非常大的误差，并且因为是新装的装置，所以在一般情况下很难被发现，只有在送电之后进行定期检查的人员可能才会发现，这在很大程度上造成了用电用户的经济损失。

2电力计量校准中不确定度的优化措施

2.1增强计量装置装配合理性

控制电力计量误差可以从提高计量装置安装质量入手，通过增强计量器等装置装配的合理性提升计量结果的准确性。第一，在安装基础设施时，施工人员必须明确装置安装的具体位置，比如只有保证电流互感器位置的科学性，才能有效控制变比，促使该装置的应用性能得以充分发挥。第二，施工人员应严格按照固定流程与标准规范开展安装作业，并在完成安装施工之后对装置运行状况进行调试，以此保证电力计量质量，避免给供电企业造成比较严重的经济损失。第三，为了推动自身与行业实现健康持续发展，供电企业必须保证电力计量的精确度，致力于降低电力计量误差，这就要求施工人员对基础设施进行优化和改造。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

对于装置改造工作，施工人员可以从以下角度出发:首先，通过提升电能表、TA、TV的实际精度为提升电力计量结果准确性奠定基础，尤其是在面对负荷变动相对较大的电力用户时，计量人员应格外重视S级电能表的应用，同时及时更换导线界面，合理掌控二次导线的实际长度，以此减少影响电力计量精确度的因素，切实提高电力计量质量;其次，科学选择并采用最适当的应用方法，这是保证计量装置能够稳定安全运行的关键，一般环境条件下，供电企业可以将TA变比更改为复式，根据电力用户的用电规律选择变比档，如此一来便可有效增强电力计量结果的真实性;最后，计量人员应对中性点特征有一个明确且全面的了解，并以此为基础升级电力用户端的非绝缘接地装置，此举有利于促使计量人员利用三元件计量替代二元件计量，对提高电力计量误差控制水平具有重要意义。

2.2选择科学合理的计量方式

计量方式是否科学合理直接影响电力计量结果的真实性和准确性，因此为了切实提高电力计量质量，计量人员必须根据实际情况适当选择计量方式，只有确保计量装置与计量方式相匹配，才能有效避免计量误差无线。对此，供电企业应立足于电力行业发展现状和自身能力资源，充分发挥现代科学技术与信息技术的作用，对传统的电力计量方式进行革新，并根据电力系统的具体运行情况选择针对性电力计量方式，以此降低误差出现频次。例如，当电力系统的全部电负荷都表现为动力负荷时，供电企业应选择与系统匹配度较高的变压器，同时使用三相三线计量方法对电力进行计量;若是电负荷属于综合性负荷，计量人员应采用三相四线计量方式，通过设置单相电表的方式提高电力计量工作效率。

2.3集中抄表技术

集中抄表技术即远程自动抄表系统，是一种新开发的电力计量技术，能实现对电力数据的采集、处理和传输多项工作。与传统人工抄表相比，防止了错抄和漏抄。这种技术有效地促进电力计量的智能化和网络化，并且完成电力计量系统的管理现代化。集中抄表技术的主要难点在于通信技术方面，GPRS网络通信是一种新型通信技术，可以促进电力集中抄表系统长远稳定发展，可实现大规模、管理科学化、记录自动化、成本低等，推动电力行业的可持续发展。

2.4电力谐波的应用

电力系统中比较常见的故障是谐波干扰，其产生来源于硬件。谐波主要由非线性组产生，每种电气设备均会产生和谐性，测量功率的信息准确性会受到影响。经过合理的控制和处理，谐波也可进行功率的测量。然而控制谐波操作复杂，需要技术人员不断改革创新。基波和谐波均能影响电能表显示的功率。因此，为了提高电能表的抗干扰能力，必须通过技术手段过滤和忽视谐波。假如电能表仅能测量基波功率，这样不仅电能表的工作效率和测量精度可以显著提高，而且满足了现代电力计量的广泛需求。另外，研究者可以尝试分开测量谐波，即对谐波和基波的分段计量。

2.5监测计量电流异常

电力系统运行过程中，也会出现计量电流故障，如果发生了电力计量电流故障，工作人员需要仔细的分析导致故障发生的原因。然而这个过程比较复杂，计量电流发生故障的原因大多都是因为功率因素出现问题和电压出现问题同时发生的结果。此时，工作人员需要及时的现场进行检测，通过检测电流回路大小，判断是否存在偏差的问题。

结束语

综上所述，电力计量系统的可靠运行离不开科学有效的运行维护手段，也离不开对新技术新设备的研究发展创新。电力计量工作人员应当加强对电力计量系统故障研究，提升技术水平，完善电力计量系统，以促进电力系统的安全稳定运行。

参考文献

[1]潘宇.浅析电力计量误差产生的原因及改进措施[J].民营科技,2017(12):73.

[2]黄涛.电力计量技术的管理现状及应用对策分析[J].科技创新与应用，2017（19）：139-141.

[3]章文立.电力计量技术的管理与应用探讨[J].财经界（学术版），2019（02）：51.

[4]张维华.电力集中抄表系统中的通信技术分析[J].中国新通信，2019，21（13）：127.

论文作者:易晓佳 薛志敏 樊昆山 张晓东,梁丽丽

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/35cd11c8604072efc4755fa5.html