# 道路施工存在的质量问题及解决措施论文_杨晨

中铁十一局集团第二工程有限公司 湖北 十堰 442000

摘要：随着城市建设项目的不断优化，道路建设任务的数量不断增加，在实际的道路建设工作中，仍存在一系列质量问题，或多或少给道路交通建设的质量带来了一定的影响。在这方面，本文将讨论道路施工存在的质量问题及解决措施。根据工程师过去的经验，我们将为道路施工隐患提供一系列解决方案，促进道路施工技术的提升。

关键词：道路施工；质量；问题；解决

引言

随着城市的不断发展，道路建设也取得了突出的进展，人们更加关注道路建设的质量，原因是它与人们的生活密切相关。但在施工过程中，影响施工质量的因素很多。因此，我们必须从各个方面分析影响施工质量的因素，以确保道路施工质量。以下本文对道路施工质量问题进行了详细分析，并提出了一些观点。

1.道路施工中存在的主要质量问题

1.1 灰土施工质量问题

灰土是一种用于提高道路建设道路抗压强度的材料，因为石灰土的抗压强度强，塑性好，制造工艺相对容易。在使用过程中，石灰土施工的质量会有以下问题：一是表面起层。这个问题主要是由于石灰加工过程中石灰和水的比例不合理所致，没有严格的控制。二，龟裂。这个问题也是在生产过程中造成的，主要是因为水的比例没有科学的平衡，热胀冷缩后会出现裂缝。三，强度差。石灰土的强度受材料混合时间，气候和环境的影响。如果不及时发现和控制，石灰土的强度会变差。四，压实程度不够。道路压实机械在实际施工时对路面的抗压力如果没有很好的掌握，就会导致灰土压实度不够。

1.2路面不平整

在道路工程建设中，路面平整是一个重要内容，也是衡量道路建设质量的指标。如果路面不平坦，不但会影响车辆的使用寿命，还会降低车辆的安全性和舒适性。对车辆来说百害而无一利，在一定程度上会影响人们的经济效益，降低人们的生活质量。

1.3高填土下沉

在目前的道路建设中，高填方沉降现象很多，这也是道路建设质量的问题之一。高填方安置意味着经过一段时间的道路交通后，人行道上会有坑，这是高填方下沉的重要标志，这样的道路建设问题不仅会影响城市的外观，而且会威胁到人们的生命安全。

1.4沥青路面的早期破损

道路交通完成通车后，有时会出现早期破损，早期破损常见的病害形式有裂缝、车辙和推移、坑槽以及泛油等，它会出现在很多地方或大面积出现。这种早期的破坏将直接影响道路的使用寿命，是道路建设中需要特别注意和预防的问题之一。

1.5层油或透层油质量问题

粘合层油或渗透油是在路基上喷洒液体石油沥青或煤油沥青和乳化沥青以形成渗透层的方法。为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好，在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层。

1.6缘石质量问题

路面边缘的界石称为缘石，是用来隔离其他构造带的。常见的道路边缘石施工质量问题有：一，安置力度不够强。这是由于道路边缘石缝的路缘石槽开得较宽以及回填和底槽的压实程度不足造成的。二，路缘石被挤压。这是因为压路机在碾压施工时运行不合理造成的，操作不合理导致它的钢轮碾压到了路缘石，引起路缘石的损害。三，随意放置。边缘石放置时，中间没有标准或标准间隙。 四，路缘石处理。沥青层铺装后道路边石和底部的卧浆未进行及时处理。

1.7施工材料的质量不合格

为保证道路的施工质量，必须保证施工材料的质量，如水泥混凝土。如果建筑材料质量出现问题，将直接影响道路建设质量。因此，要严格控制建筑材料，避免施工现场有不合格的水泥混凝土出现，减少施工安全隐患。道路建设不仅需要水泥和混凝土，还需要石料。石材必须与混凝土结合，只有这样我们才能确保道路的坚定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，要重视道路建设中的选石问题。此外，还需要沙子，沙子的质量对道路建设质量有重要影响。所以为了保证道路施工质量，施工单位必须重视施工材料的选择。

2.道路施工质量问题的解决办法

2.1 灰土施工质量解决办法

一，起皮问题解决办法：如果起皮高度高于设计标准则采用精品刮平法予以处理，而低于设计标准高度的则注意贴补找平，根据实际情况处理。当出现二层皮时要及时的在撒透油层之前就去除掉，防止搓板现象。二，龟裂问题解决办法：选择材料要严格，要先进行样品测试，塑性指数在中间范围最佳，过高会导致含水量较为敏感而开裂的程度增强，过低会导致材料强度较差。三，材料强度较差问题的解决办法：因为土质是先天条件，如果要提高材料的强度，只能通过控制其他材料配比来达到。像塑性指数较低的砂性图就可以用水泥或者加大灰剂量来提升稳定性和强度。而塑性指数较高的土，可以采用砂化法或者二次搅拌来稳定强度。四，压实程度不够解决办法：若土质改变要及时测试，达标后再压实。对土质含水量也要进行测试，确保符合标准后再压实。在铺洒石灰的时候要控制量和均匀度，保证压实质量。

2.2层油或透层油质量问题解决办法

对撒油设备和施工条件进行检查，确保撒孔顺畅和施工标准控制。对施工程序合理控制，确保不要出现间断施工的问题。

2.3缘石质量问题解决办法

放置时要控制间隙的宽度和相关标准，靠近油侧壁时要保证垂直度，底部要务实；设计阶段对路缘石底部的卧浆进行考虑，设定处理计划；油面铺筑结束后一定要注意对路缘石进行及时的检测和调整，确保其质量达标。

2.4沥青层面质量问题解决办法

一，横向裂痕：可在沥青层面与半刚性基层间放置玻纤格栏来减缓或承担外部压力，减少开裂问题。或者是通过在沥青材料中添加纤维材料来增加抗拉强度达到减缓外部压力的目的。二，块状裂痕。块状裂痕问题也可以参照横向裂痕解决方式，来减缓温差导致的拉力问题，从而减少裂痕。三，搓板问题。在面层间或者基层顶端放置格栏，就可以使材料中的胶料形成牢固的状态，不会出现移动，提升混凝土承载力，避免行车等外力的影响。

2.5提高施工人员的素质

道路施工质量在很大程度上取决于施工人员。如果建设者的素质低下，就很难保证道路建设的质量。因此，施工单位在招聘过程中应注意施工人员的选拔，并明确施工人员的责任。另外，为保证施工人员的积极性，建设单位还应建立完善的奖惩机制，充分调动施工人员的积极性，保证道路施工质量。

2.6促进道路施工中的试验和测量工作稳步进展

为确保道路施工质量，施工单位必须确保施工现场拥有完整的实验室。其次，实验室中的各种仪器必须被专家接受，以确保实验室中的所有仪器都能正常工作。最后，施工单位的测试和测量必须按照相应的要求进行，以确保操作的正确性。所有这些工作都是为了保证建筑材料的质量，而这项工作是保证道路建设质量的重要内容。

总结

道路建设的质量是整个道路建设项目的核心。对于普通材料、铺筑、施工工艺，设备等问题，要加强监督检查，提高施工技术水平。我们不仅要树立质量第一的理念，而且在施工管理方面也要有强有力的监督和强有力的管理。对于常见的施工质量问题，及时找到解决方案。解决方案应符合施工标准和实际情况，提高道路施工质量，保证道路后期的高效和安全。

参考文献

[1]杨文杰,张慧敏,扬正气.浅谈道路施工中的质量问题及控制对策[J].黄河科技学院,2017,01:60-61.

[2]关小童,杨政,江文俊.浅析道路施工中的质量问题和解决办法[J].北京大学 (上旬刊),2016、09:123-124.

[3]孔祥,张曾泽,杨静琦.浅谈道路施工存在的质量问题和解决措施[J].河南示范大学,2017,20:46.

[4]郑能,俞朝明.道路施工质量问题及处理[J].中华建设,2017.2:198-199.

论文作者:杨晨

论文发表刊物:《防护工程》2018年第5期

论文发表时间:2018/7/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/36268af3cc8d8091625521ef.html