# 有线电视线路故障分析及检修论文_何贵才

广东省韶关市仁化县广播电视台 广东韶关 512000

摘要：随着我国广播电视事业快速发展，人们对有线电视的需求及要求也日益增高。但是，有线电视网络复杂，线路长，其故障发生的范围较广。因此，对其故障原因及时检修与维护至关重要。本文结合实践工作，总结了有线电视信号常见故障及其检修方法，旨在与从事有线电视维护工作的同事交流，供广大有线电视用户参考应用。

关键词：有线电视；信号传输；常见故障；维护检修

有线电视以节目内容丰富，图像清晰等特点，已经走进了千家万户，像水、电，气，一样成为人们生活当中不可缺少的一部分。但有线电视是以线缆来传输电视信号的，线路中的信号放大器多，分支分配器多，接头多，难免有这样那样的故障影响用户收看。对故障原因进行正确分析是及时排除电缆网络故障的关键。这就要求相关工作人员认真分析故障成因，并及时解决故障问题，以确保有线电视信号的传输质量，让广大电视用户收看到高质量的电视节目。

1 有线电视线路的常见故障及其检修方法

1.1 干线线路的常见故障及其检修方法

通常电视信号都是由机房的光发射机向城区各光接点进行传输，经过光接收机将光信号转变成电信号，并逐级放大以后传至用户区，再通过分支分配器传输至有线电视用户家中显示出来。而在干线线路中，可以常见以下故障：

（1）用户区均无信号。经查，该用户区位于光接收机最远端位置，期间经过5台干线放大器将电视信号传输至用户区，该光接收机负责三处用户区供应，使用场强仪对该用户区最近位置的第5台放大器进行测量，结果显示输出端口、输入端口均无电平值，因此可分析确定为光接收机点存在故障，通过询问其他两个用户区检修人员得知，其他两个用户区也无信号，由此可知故障点即在光接点位置，到达光接收机位置后发现其指示灯处于不亮状态，通过仔细检查发现，光接收机的供电电源板已烧坏发黑状态，立即给予更换新电源插板，再将光接收机电源打开，指示灯亮起，检测光接收机输出电平值是98dBuv，符合设计要求，对线路进行重新连接，电话询问用户区有线电视用户，电视节目已正常，故障已经排除。

（2）用户区多个接收频道存在移动倾斜图像。该现象表明传输系统存在干扰现象，其中放大器部分故障可能性较大，利用场强仪对光接收机后第4个放大器输出电平强度进行测量，其值为106dBuv，与设计值98dBuv存在8dBuv偏差，而该放大器自动增控制范围通常是±5dBuv，其已超过控制范围，再对第三个、第二个放大器进行测量，其输出电平值是108dBuv和98dBuv，据此表明该故障位于第三个放大器位置，对该干线放大器进行更换，再对输出电平以及均衡值进行重新调节，该用户区故障排除，恢复正常收看。分析该故障成因，由于AC-C电路失控，促使输入电平值增高，导致变调，从而使电视图像出现移动倾斜现象所致。

（3）用户区电视节目图像出现许多“雪花点”。该故障主要因信号源电平值降低以及某个放大器未能正常工作造成，通过询问其他两个用户区并未发现该问题，表明信号源光接收机仍在正常工作，通过信号寻迹法进一步缩小故障可能存在范围，利用场强仪对第三个放大器（由于串联级数相对较多，因此由中间位置进行抽测）进行测量，得到其输出电平值为98dBuv，其与系统设计值98dBuv相符，符合设计要求，因此证明其在正常工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆再对其输出电平进行测量，其结果为90dBuv，与设计值8dBuv较低，因此怀疑为第四个放大器输入电平值是76dBuv，其与放大器增态22dBuv的设计值相符合，可知次放大器存在故障，立即进行重新更换相同型号放大器，再对其输入电平值、输出电平值、均衡值进行调整，排除该用户区故障问题，恢复正常工作。

1.2 分配线路的常见故障及其检修方法

（1）某住宅楼二层以上所有用户均无法收到电视信号。通过查找该住宅楼有线电视安装设计图可知，该住宅楼信号的分配线由低层向上进入传输。而二层以上所有用户均无法收到电视信号，表明二层楼的分支器输出端和三层楼的同轴电缆、街头、分支器等存在故障。对三层分支器进行检查，其表面并未损坏异常现象存在，利用场强仪对分支器输入口同轴电缆线进行测量，其信号电平值为零。再对二楼分支器进行检查，可以发现二楼分支器主输出端F型头里的电缆线上有一根屏蔽铜丝存在，造成电缆芯线与屏蔽层发生短路现象，该信号无法向三楼分支器进行传输，因此二楼住宅以上均无电视信号。后用户有人反应，其曾经发现有用户对二楼分支器进行私自拆装，造成该后果。对F型接头进行了重新制作，并连好线路，该住宅楼二楼以上用户电视节目正常，排除了该故障问题。

（2）某住宅楼个别频道图像出现重影现象。个别相近频道图像出现重影现象，大都因系统不相匹配而导致，该住宅楼是通过一个分配放大器加上一个四分配器为用户提供电视信号的，因此在分配放大器测试口连接电视机，通过分割压缩法，依次断开四分配器输出线路，同时把断开端口使用75∩的负载头进行连接，如果此时断到ouTz支路，即可发现电视机屏幕出现的重影现象消失，因此可以断定其不匹配发生在ouTz支路位置，再对该支路进行详细检查，可以发现在四层楼上的一个分支器由于并无用户进行安装，其中一个输出端口处于空置状态。由此可以分析原因可能是因分支器端口空置而导致了失配现象，再把该空置端口使用终结电阻头拧紧，发现重影现象消失，由此排除故障。由此也表明在分配系统空置端应使用终结电阻头进行连接，如果电视用户需要连接时再将终结电阻头取下，以此避免失配故障发生。

（3）用户电视图形存在竖白带干扰以及从左到右的规则漂移现象。造成该现象的原因可能是安装人员进行有线电视安装时，该住宅五层楼各个单元均为四分支结构，其主输出端直接提供给五层用户，因此五层用户的信号电平导致过高，而电视机因为灵敏度较高，因此电视图形存在竖白带干扰以及从左到右的规则漂移现象。检修时先对该用户进行应用处理，用户盒和线之间设置分支器，从而衰减信号至8dB，其竖白带干扰即刻消失，电视画面变得清晰正常，由此排除故障。

（4）白天收看电视节目正常但晚间图像不清现象。通过仪器测试可知，放大器输出信号并未实现放大功能，检测220V电压仅为160V，由此可以分是由于用电高峰期造成了电压下降，从而对放大器正常工作产生了一定影响，第二天针对该用户的供电线路加以调整，从而使该用户电视节目恢复了正常收看，解决了问题。

（5）电视图像出现上下浮动且全部频道均存在条纹干扰现象。通过观察电视画面可知，该用户有线电视系统进入了50Hz交流电成分，由于该住宅所在小区面积相对较大，钢绞线纵横交错，上面有各种电力电缆、电视电缆以及电话线等，无法有效判断具体漏电位置。遂应用分级断开法进行检查维修，但该问题也并未很快处理解决。没办法的情况下针对该住宅小区所有放大器与钢绞线连接位置都重新制作了接地装置，终于让用户电视图像正常收看，解决了该问题。

2 有线电视家庭的常见故障及其检修方法

（1）用户的电视节目收看不清以及不全现象。为解决电视频道受外界干扰问题，有线电视大都使用邻频传输方式，每个频道节目均是根据国家相关标准进行预先设置，因此电视用户通过电视机自动搜索键就能随时收看电视台转播的所有节目。针对部分老旧电视机个别频道不清现象，可通过微调加以处理解决。针对用户电视节目收不全现象，主要因电视机高频头增补频道缺乏所致，可以对电视机进行检修更换全频道高频头即可解决该问题。

（2）个别频道存在“嗡嗡”声以及色彩不正现象。个别频道存在“嗡嗡”声以及色彩不正现象，主要因该频道声音和图像制式所致。由于我国电视制式大都为PAL制式，而欧美、日本等国家大都为NTSC制式，因此电视用户只要把该频道制式调整为PAL制式，把伴音调制为6.5MHZ就能解决该问题。

3 结语

总之，有线电视在功能不断增多，其对应的问题也相继出现，这就给电视管理维修人员带来了相应的挑战。为了更好地进展有线电视维护检修工作，更好地解决有线电视常见故障问题，确保有线电视信号的传输质量，一方面，维修人员要加强自身服务意识，丰富自身经验，提高维护检修的技术技能；一方面，对用户日常维护要加大技术性指导，相信在大家的共同作用下，有线电视维护检修工作将高效进行下去。本文对有线电视信号故障的维护检修技术措施进行了总结、分析，期望可以给相关工作人员及用户带来实效。

参考文献：

[1]张雨峰.有线电视信号的常见故障及维修[J].中国传媒科技，2012（8）

[2]姜振.有线电视线路故障检修及有线电视家庭常见故障解决方法[J].东方企业文化，2012（12）：201-201

论文作者:何贵才

论文发表刊物:《基层建设》2016年12期

论文发表时间:2016/10/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/362ba11e699c2325020498bb.html