# 煤矿生产系统危险源结构及煤矿事故预防张志恒论文_张志恒

摘要：近年来，我国对煤矿资源的需求不断增加，煤矿开采越来越多。在煤矿生产中，存在各类危险源，均是导致生产安全事故的直接因素。随着煤炭生产规模日益扩大，煤矿生产安全工作也逐渐复杂起来，安全生产工作是一项重大的工程。本文对煤矿生产中危险源进行介绍，阐述煤矿危险源与煤矿事故之间的内在联系，提出预防煤矿生产事故的措施。

关键词：煤矿；安全生产；风险预控

1 危险源理论及其结构

1.1 危险源的定义

在当前的生产安全研究中，对危险源还没有一个相对统一的解释。本文就从系统安全的角度对危险源进行理论阐述，为安全生产提供一定的理论基础。危险源，从字面上理解就是危险的源头，在一研究中，普遍把危险源定义为可能会导致人员或者财产受到威胁的因素。在煤炭生产中，危险源就包含很多内容了， 危险源可以是指能量，危险性物质，人为危险性行为等等，这类危险源如果不能及时的发现并制止，可能就直接导致生产事故的发生。

1.2 危险源的分类

1.2.1 两类危险源理论

在两类危险源理论中，把危险源分成第一类危险源和第二类危险源。第一类危险源是指直接对生产人员的生命安全和财产安全造成损失的潜在威胁。第二 类危险源的含义是可以对现有安全保障措施造成破坏，从而间接威胁安全生产的的危险因素。两类危险源之间存在着一定的逻辑关系。第一类危险源是安全生产事故发生的基础，没有可以直接对生产人员人身安全和财产安全构成威胁的因素，也不会有安全生产事故的发生。第二类危险源是安全生产事故发生最直接的原因，没有第二类危险源的存在，现有安全生产保障就会有效的对安全生产事故进行预防，也不会造成安全生产事故的发生。因此，两种危险源相互作用，两者结合，直接决定安全生产事故的发生的方式和规模。

1.2.2 三类危险源理论

三类危险源理论是由两类危险源衍生出来的一种理论。在三类危险源理论中，前两种危险源和以往的研究是一致的。不同之处在于把生产过程中，由于安全管理中决策失误，培训失误等定义为第三类危险源，第三类危险源是潜伏在前两类危险源背后的一种安全隐患，是属于生产管理失误形成的一种安全生产威胁。

2 煤矿危险源结构以及煤矿事故的危险源分析

在煤矿安全生产过程中，各种危险源不是可以直接观察出的不稳定因素，煤矿安全生产危险源具有一定的偶然性和隐蔽性。在本文的研究分析中，根据以往的事故原因分析，将危险源系统的划归成两列危险源，一种是静态危险源和动态危险源。基于三类危险源理论之上，也可以将安全管理中的决策和组织失误划归为一类危险源。在对静态危险源概念阐述中，静态危险源的概念是相对动态危险源进行定义的，静态危险源也不是一成不动的，也是根据实际状况存在发展变动的。静态危险源是指煤矿生产过程中，例如瓦斯、顶板、地下水等明显的危险源，这类危险源是可以暴露在人的可查范围之内的。在生产的过程中，加强安全生产管理，增加安全生产意识以及通过提高安全生产防范技术可以避免的。和静态危险源有很大不同的动态危险源主要是指设备和人员的因素造成的危险因素。例如在煤矿生产过程中，机器设备出现问题，职工在生产过程中存在不规范操作，职 工身体状态出现突发性疾病等等。这类危险源是具有很大的偶然性。这类危险源的发生直接导致静态危险源的爆发，造成生产安全事故。

煤矿生产系统是个巨大的系统，具有高度的复杂性。煤矿生产系统中，有掘进系统，运输系统，通风系统等等，各个系统之间相互协同，共同构成了煤矿生产系统。针对不同系统中存在的危险源，主要可以分为以下三类。第一类危险源是静态危险源。主要是指在煤矿生产中瓦斯浓度超标，煤顶渗水，粉尘浓度超出安全标准等等。这类危险源是事故发生的必要基础，正是由于这类原因的存在，导致煤矿事故的发生。第二类是指动态危险源。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆主要是指在煤矿生产的过程中，机器设备出现问题，各种系统出现故障和其他人为因素。例如在煤炭生产过程中，供电系统，通风系统，瓦斯浓度检测系统出现故障，煤炭采掘设备，巷道支撑设备失效失灵，在生产的过程中，人为出现了机器操作失误等。这些因素都会直接导致第一类危险源直接爆发。是事故产生的导火索。第三类危险源主要是指安全管理失误。例如在煤矿生产中，安全决策失误，安全保障设备设计失误，在安全培训中存在的理论失误，行为失误等等，这类因素也是煤矿生产安全事故的一个主要原因。在煤矿生产工作中，三种不同的危险源之间存在一定的逻辑关系，在事故发生的必要条件全部具备之后，就会直接形成安全事故。

3煤矿事故防治对策

3.1辨识危险源

作为事故根源的危险源聚集了危险物质、能量等，危险源包括管理不足、机械装置的不稳定现状、环境条件的不可靠要素、人的不安全行为等。煤矿企业安全生产风险预控管理执行的基础与前提都是识别危险源，是不是准确与系统地识别危险源跟煤矿企业的风险预控是不是有效存在密切的联系性。为此，需要全员参与来识别危险源，煤矿企业中危险源的识别开展工作包括企业的全部机械装置以及生产活动过程。为了综合地识别与管理危险源，煤矿企业能够事先制定识别危险源的全员调查表格，让所有的人员一起参与，对生产过程中会发生的一系列导致经济损失以及人身伤害的危险进行填写，再对识别危险源的一系列手段进行全面地应用，像是FTA事故树的方法、HAZOP(危险可操作性研究)、SCL检查表、ETA事故树的方法等等，从而深入识别生产过程中的危险源，尽量系统、准确地把握生产过程中的一系列危险源。

3.2对传感器设备的开发以及研究引起足够的重视

对于传感器技术的开发而言，应该从下面两点进行努力：首先就是采取行之有效的方法不断对传感器的使用寿命进行延长，并且还应该不断对传感器的性能进行研究，将其工作时候的可靠性真正提升上去，使得传感器即使在比较恶劣的工作环境下还可以稳定高效的工作。其次，应该将智能化技术应用于传感器的开发过程中，努力开发出不仅可以进行自我校正，而且可以进行自我诊断的智能化传感器。

3.3煤矿供电系统优化

煤炭生产地点多、生产环节多、组织复杂，占用设施设备多，供电路线长、供电方式多，针对煤炭生产的具体情况，煤炭耗电主要包括排水耗电、通风耗电、压气耗电、掘进耗电、煤炭回采耗电、运输耗电、提升耗电、煤炭分选耗电、照明耗电、通信耗电等，其中主要的是排水、运输、通风、掘进、回采、煤炭分选等耗电。耗电除使用耗电外，还包括供电中的线损、设施设备空转耗电、变电耗电。

3.4建立健全煤矿安全管理体制

构建稳定有效、完善的安全生产长效机制，从战略的高度理顺企业安全生产管理的组织机构、职责和各部门之间的关系，使安全工作高效、规范、科学。严格执行事故责任追究制度，建立严格的企业安全生产责任制和问责制。

窗体底端

结语

安全生产大于天，煤矿生产属于高危行业，为了能够切实保障煤炭生产的安全。本文基于危险源理论，对煤炭生产中存在的安全风险进行有效的分析和分类，在文章最后针对煤炭生产过程中存在的危险源，提出有效的解决方案，以期望对煤矿安全生产研究提供一定的思路。

参考文献

[1]郝贵.煤矿安全风险预控管理体系[M].北京:煤炭工业出版社,2012．

[2]何国家等.安全风险预控管理技术在我国煤矿生产实际中的理论方法研究[J].中国煤炭,2011,37(08):89

窗体底端

论文作者:张志恒

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/363bf4cd7eb571f1ef82ab8f.html