# 地质工作在煤矿安全生产中的作用论文_李发洪

云南省圭山煤矿 昆明石林县 652206

摘要：在煤矿日常的生产中，安全工作是一项重要的工作，贯穿煤矿生产的方方面面，而作为煤矿最基础的矿井地质技术工作也是安全工作中的重要一环，对促进煤矿安全工作有着重要的作用。本文主要对地质工作在煤矿安全生产中的作用进行分析。

关键词：地质工作；煤矿安全生产；作用

一、前言

在煤矿建设和生产过程中，地质工作是最基础技术工作，开展好煤矿地质工作，是煤矿安全生产和煤炭资源合理开采的根本保证。特别是煤矿的瓦斯、煤尘、水、火、顶板、地压和地温等自然灾害因素的存在，特别是瓦斯、水两大自然灾害首当起冲，严重威胁着煤矿安全生产工作。如何消除或控制这些自然灾害因素不转变为煤矿灾害事故，准确的地质资料是消除或控制这些自然灾害因素转变为灾害事故的根本保证。可以说，地质工作是煤矿安全生产的一双“眼睛”，是煤矿安全生产的基础和保障。下面对地质工作在煤矿安全生产中的作用进行分析。

二、煤矿地质工作在安全生产中的作用

1实现对瓦斯事故的预防

在煤矿生产过程中，经常会出现瓦斯爆炸和煤与瓦斯突出等安全事故，这些事故具体表现为波及范围广、突发性质强而且危害程度高，抑制以及消灭瓦斯事故在煤矿的安全工作中起到了决定性的作用。在处理这类问题的过程中，以往通常会把工作的重点放到“一通三防”方面，但是这些传统的方式缺乏超前规划以及有效的预见性，无法从根本的层面上控制瓦斯灾害事故的发生。随时着瓦斯地质技术的不断进步，越来越多的瓦斯地质新技术已被广泛用于瓦斯灾害治理上，煤矿工程技术人员能够通过瓦斯地质图对矿井瓦斯状况进行直观的判定，通过预测确定出煤矿瓦斯分布情况，从而有效的开展瓦斯防治工作。

瓦斯地质工作是以瓦斯地质图的编制为主要内容，具体来说包括了地质信息的采集，勘测数据的整理以及综合信息的统计和分析，还包括了对瓦斯地质的参数观测和地质信息的填图，同时也解决了瓦斯地质的编制和更新，以及瓦斯地质规律的分析和预测工作等。瓦斯地质信息的收集和整理主要是对发生煤与瓦斯突出的动力现象地点和相关的地质条件进行分析和整理，通过瓦斯地质参数能够对瓦斯的压力、成分、涌出量、吸附性等性质进行判定。瓦斯地质图的更新和编制则是在地质信息的观测和整理基础上进行的，从而保证了瓦斯地质图最新信息的更新。

在瓦斯地质工作当中，最关键的一部分就是对矿井和采煤工作面的瓦斯涌出量以及瓦斯的突出危险性进行预测，通过一系列瓦斯地质工作后，能够十分直观地了解到煤矿采区的瓦斯含量和涌出量，进而对该地区的瓦斯危险程度进行预测，保证采区各项工作的安全顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.有效防止矿井水灾事故的发生

防治水害重在预防，而预防则必须对煤矿水文地质基础工作给予足够折重视，对水文地质条件有一个清晰的认识，将与煤矿开采有关的充水水源及水源分布范围、采掘空间的相对位置等各类水源赋存条件重点确定下来，对水文地条件进行认真细致的分析，然后将切实可行的水害防治规划方案与工程设计基础编制出来，必要时演练编制好的水害防治计划方案，隔离时严格依据“绕避原则”，比如，对采空区水进行疏放或留设防水煤柱等。只有开展好水文地质工作，如做好水害防治区水量的估算和检测水位动态的工作、施工井下钻探验证前期物探方法所确定的水源异常带或异常体、探查水源和导水通道、可能发生突水区域地质资料的有效收集、现有地质技术手段的最大限度应用等工作，才能更好的服务于煤矿的安全生产，同时也是煤矿防治水害的一个重要环节。

3．避免设计不合理引起的安全隐患

在煤矿企业的发展过程中，生产工作必须要遵循既定规范和程序，必须要按照设计的图纸展开施工。煤矿矿井地质工作在实践过程中获取的成果整理出的资料就是设计的主要依据，只有完全对一个地区的煤层赋存情况、地质构造、水文条件和瓦斯情况等地质因素有充分准确的掌握，才能够真正实现完善的设计，在安全生产过程中的安全系数高低在很大程度上是由设计的原始资料完整程度决定的，能够准确地反映出施工过程中将会面对的各种问题。

在实际的工作过程中，会因为一些地质特点做出适当的调整，同时工程也可能会受到环境、人员和工期的限制而出现一些与设计不符的细节，这个时候为了保证施工的安全性，工作人员就可以借助地质工作对工程进行安全性和可靠性的预测，保证工程的顺利开展。

三、做好煤矿地质工作的建议

1.煤矿开采前，掌握准确的地质条件

对于煤矿开采来说，掌握好煤矿地质条件和地质基础资料是非常重要的，充分的地质基础资料可以让地质工作人员得到高精度、高质量的地质资料，为煤矿的建设、生产和安全管理工作提供可靠的指导，从而实现煤矿安全健康发展。煤矿井下的地质条件较为复杂，没有可靠的地质资料，很难预报和发现存在的自然灾害危险，一旦处理不当很容易造成安全事故。因此，充分掌握煤矿的地质基础资料是非常有必要的。

2.提升地质测量人员的安全责任意识

煤矿地质数据的收集相当重要，但是有些地质工作人员没有责任心，玩忽职守，盲目的采集和记录地质数据。这种情况应当得到改变，煤矿安全生产和开采人员生命息息相关，一旦出现问题就是一场灾难。因此，加强地质工作人员思想教育工作必不可少，提高他们的责任意识，让煤矿安全生产保障有力。

四、结束语

矿井地质工作是煤矿建设、生产、安全管理工作中重要的组成部分，矿井的一切采掘工作都建立在可靠的地质资料基础上进行开展。特别是在煤矿设计、灾害防治上都需要精度可靠的地质资料作为决策依据。高精度、高质量的地质成果是确保煤矿资源得到合理开发，自然灾害得到有效控制或杜绝，是促进煤矿正常生产和安全发展一个重要技术保障。因此，矿井地质工作是减少和杜绝煤矿治理自然灾害重要技术工作，也从根本上指导消除自然灾害对煤矿生产造成安全隐患的根本保障。

参考文献

[1]王懿.浅谈地质工作在促进煤矿安全高产高效发展中的作用[J].黑龙江科技信息，2012，15：68.

[2]张金霞.从断层的正确推断看地质工作在煤矿安全生产中的作用[J].经营管理者，2011，01：213.

[3]朱洪惠.矿井地质工作在煤矿安全生产中的重要性[J].科技与企业，2014，17：86.

论文作者:李发洪

论文发表刊物: 《建筑学研究前沿》2017年第10期

论文发表时间:2017/9/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/368686123f399f76a7ca3fcd.html