# 综述电力系统自动化抄表技术的应用研究论文_刘炜

国网江西井冈山市供电有限责任公司 江西省井冈山市 343600

摘要：随着我国科学技术的不断更新换代，自动化抄表技术被广泛应用到电力部门中，它的使用不仅使信息传递更加快捷、准确、便利；还为电力部门节省了大量人力资源。本文作者结合工作实践详细阐述了自动化抄表技术在电力系统的应用，可供同行人员借鉴参考。

关键词：抄表；自动化；电力系统

随着我国社会经济的快速发展和科学技术的不断进步，电力系统智能电网、数字化营销网络建设突飞猛进。智能化、数字化和自动化的网络技术在电网建设和用电业务领域中的开发和应用也日益深入。在数量庞大的居民用电业务中建设和应用电力自动抄表系统，有利于提高工作效率；有利于杜绝人工抄表所带来的漏抄、误抄、估抄问题；有利于减少跑冒滴漏，堵漏增收；有利于提供方便快捷的居民供电服务。

1.诠释自动化抄表的概念及优点

自动化抄表是软硬件相互结合的一种新型的的抄表技术，那么这一抄表技术的主要功用在于能够进行用户的参数设置，所有的自动化抄表技术在进行运营前都要进行电表相关参数的主要设置，这样才能够为以后的抄表工作提出标准和基础。那么参数主要就是指集中器、采集器等的进行的参数的主要设置，其中就有包括用户地址的编码，每一个用电期的参数以及电表的自我参数的设置等等。

2.自动化抄表的几种表现形式

2.1有线自动化抄表。有线抄表顾名思义是用有电缆线的方式连接通信道路，从而进行数据传输，完成支站与主站之间的数据交换，集中设备和采集设备运用专线传输的方式对数据的进行传输。该方式有着占用资源少的优点，而且受到周围环境，地形和气候的干扰较小，为了使市话网与主站间通信更加方便，常利用双线连接法来连接集中设备和采集设备，且在集中器中内置了调制解调器，这种点与点间的通信方式，在便于安装电话的场所的使用是非常适宜的，如该方式的自动化抄表是很适合变电站与企业事业单位。但这种电力自动化抄表存在着有线电缆在偏僻地的安置困难和危险的劣势。

2.2无线自动化抄表。这种无线自动化抄表运用了无线通信的技术方式来连接集中器上、下行信道，并进行移动抄表设备之间的数据传输。主要存在两个途径：一是采用大功率的无线传输；二是采取微功率无线传输；大功率无线传输安置便利，故障率低，需要维护的频率低，铺设通路便捷，工程量少，所需资金也少。但该方式耗能较大，且传输效果不如有线的形式，通常运用于地理位置较分散和偏僻且有线电话安装不太方便的地区。所以该方式更加适用于类似农村的适配网线路和变电站中。实施微功率无线传输的主要方法：首先派遣工作人员到仪器放置的地区，将这种抄表器收集并储存好的电力数据带到主要站点，接下来根据有关的通信手段将那些数据上传到主站信息处理中心的计算机中。但这种方式存在着一定的限制，就是在众多高楼大厦的城市中由于无线传输的道路容易被阻挡到，影响数据传输。此外，该方式的自动化抄表的功率和频率受到严格的限制，目前还不能实现完全自动化。

2.3载波自动化抄表。载波自动化抄表有着两种调频方式，分为窄频和宽频，载波技术 在充满噪音的环境下比较适用，因其能有效地找出并提取有用的信号。这种通信方式主要会受到信号传输过程中衰弱和缺失的影响。载波抄表技术以配电器为中心，通过采集器与电力载波集中器间的数据传输来完成对电量的采集和集中，该方式的采集器有单表采集和多表采集两种主要的方式。该自动化抄表技术可以使用之前已经建成的配电网作为信息传播的媒介，无需另设信道，从而省下了很多的经费，最终减少了系统的投入资金。

2.4光纤自动化抄表。光纤是通信技术中的伟大发明之一，它在通信领域有着增大信息传输容量，提升信息传输的效率和增加准确性等优点。光纤根据模数可分为多模光纤、单模光纤，其中单模光纤适用于长距离的通信，此外，还会将光纤网建成环状网，光纤双环网有“自诊断恢复”的特点。

3.自动化抄表系统的功能分析

自动化抄表是电力部门常用的对于电能进行综合计量的一种设备。其最基本的两项功能，一是可以实现远程的自动化抄表，二是可以对电力负荷进行实时监控。其中，对于自动化抄表的远程功能来说，它不仅可以完成对电力信号的采集，还能系统地统计用电量，另外，可以有效地监控负荷。在此基础上能够精准地计算出线损和查询计费。由于自动化电力抄表的这些功能，在未来的电力事业中定会得到很好的应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其具体功能可以分为以下几个方面：

（1）监控管理台区变压器。在电力系统的运营中，通常对台区的线损的计算，采用将相同台区电表显示的用电量冻结的方式来完成。这种方式可以为分时计费提供方便。另外，可以对各个不同时段台区的相关数据进行有效地采集和分析，进而能够对台变的负荷情况准确地把握。避免变压器出现超载的现象。由此可见自动化抄表可以对输配变电网的自动化程度和安全系数起到一定的促进作用。

（2）防窃电功能。这是其中的一项重要功能，因为在对自动化抄表进行配置的时候，在其中安装了监控电表的相关装置，能够有效地监控用电量，停电时间或者是电量的不正常波动过程。这种装置可以对窃电行为有效地监控，作为真实可靠的证据。

（3）实现营业考核。众所周知，电表的安装过程的非常复杂的，同时也具有一定的难度。电表安装之后要进行相关数据的登记，要保证施工线路无误。其中的每一个环节都需要工作人员细心认真，一旦出现错误就会带来很严重的后果。不仅严重影响电力企业的经济和社会效益，同时也给企业良好形象的树立带来影响。但是，自动化的电力抄表可以有效的避免这些问题。因为抄表系统能够对电表的实施进行自动化的检测，可以实现电表的安装定位，减少可错误的出现率。同时能够判断电表是否出现错误，这样就能有效地保护电力企业的经济利益，提高的工作效率。

（4）改变了电费的收取方式。在传统的电力收费中，总是实行先用电后收费的形式，虽然这种方法体现出一定的准确性，但是总会出现一些个人和企业拖欠电费的情况，不仅给电力企业的经济带来困难，同时也加剧了供电企业和客户之间的矛盾。随着自动化抄表的使用，不仅实现了远程控制，同时也开通了网上付费的模式，利用先进的计算机技术，解决的用户拖欠电费的问题。

（5）提高了抄表的准确性。以往的抄表工作都是有人工来完成的，所以在操作的过程中难免会出现一些误差和错误。但是自动化的抄表可以将这些错误有效地避免，使得相关的电力信息明显的呈现在电力企业和用户眼前。对于这一点来说，可以对电力企业形象的树立起到促进作用。

4.自动化抄表系统的应用对象

自动化抄表系统建立以后，广泛应用于电力系统各个部门，不同的部门对数据的关心的重点也是不一样的，以下就自动化抄表系统的应用对象进行初步的介绍。①营业抄收部门。这一部门关心电能表的电能量指示数，因为他必须根据这些数据核算出用户的用电量，然后进行收费，它包括的用户基本涵盖了电力用户，比如居民、线路、变电站、企事业单位等等。这一部门要求自动化抄表能够实现数据的准确性和可靠性。②计量部门。电能表是电力企业和用户的结算依据，它能够实现良好的现场运行，对电力企业和用户来说是非常重要的，这直接关系到他们的利益，电力企业中的计量部门对现场运行电能表的运行状况负责。③生计部门。它能够利用自动化抄表系统统计变电站的母线平衡以及各条线路上的线损率，为其他有关部门对电能表进行校验提供指导，从根本上维护电力企业和用电户的利益。

5.电力营销抄表智能化展望

在智能电网中引进了自动化抄表系统。能实时追踪用户的用电情况，并将所得有用信息传给电厂。智能仪表在消费者与发电厂之间建立起“双向”信息交流渠道。随着自动抄表系统的运行，发电厂就能更轻易地找到电力在储存、运输过程中发生损耗的具体方位，避免了人工读取测量仪的必要，也免去了一系列为获得一个特定参数而带来的麻烦。在现有电网中，为了得到一个特定参数，工作人员有时必须切断或开启某个供电线路的电源。智能电网中安装自动化抄表系统。配合相应的智能电表，可以与家庭中相应的智能电器与其相呼应，如智能空调、冰箱、电视机等等。这样一来，人们就能通过家中的读数器或联网入口，更清楚地了解自家的用电信息，为空调设置最佳温度，或者选择更清洁绿色的电源。

6.结束语

综上所述，随着自动化抄表系统在智能电网的建设中的应用，不但减少了智能电网的管理任务和数据误差，还能与用户进行互动，将用户的需求及时反映到电网的运行控制中，促进电力资源的合理配置，既节约了电能，又为用户节省了电费支出，达到了智能电网不断降低成本和提高效率的要求，不仅为电力企业创造最佳的经济效益和社会效益，还可以为提高整个智能电网信息化、自动化、互动化保驾护航，大大提高了电力系统的信息化水平。

参考文献：

[1]冷晓华.电力自动化抄表的应用分析[J].科技与企业，2014（24）：191.

[2]曹乃鸿.当前自动抄表技术的现状和展望[J].华东电力，2012.01

[3]谢慧萍.分析自动化抄表的功能及在电网中的应用分析[J].科技风，2014（20）：93.

论文作者:刘炜

论文发表刊物:《基层建设》2015年33期

论文发表时间:2016/11/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/368f8b9a3a1ef114eeb652bc.html