# 奥氏体不锈钢焊缝晶间腐蚀工艺研究论文_杨顺利

杨顺利

（上海第一机床厂有限公司 201308）

摘要：不锈钢按其组织可分为3种:奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢和马氏体不锈钢。奥氏体不锈钢相比马氏体不锈钢和铁素体不锈钢而言,奥氏体不锈钢耐磨损,成型性好,可焊性良好,而且具有无磁性,塑性、韧性好和耐腐蚀性强的优点。本文介绍了奥氏体不锈钢焊接接头的腐蚀类型,分析了奥氏体不锈钢焊接接头晶间腐蚀产生的机理,阐述了防止和消除奥氏体不锈钢焊接接头晶间腐蚀的方法及手工电弧焊焊接奥氏体不锈钢时应采取的工艺措施。

关键词：奥氏体不锈钢；晶间腐蚀；焊接工艺

奥氏体不锈钢因焊接性良好,在化工、石油容器等行业应用较为广泛。尽管奥氏体不锈钢有很多优点,但是奥氏体不锈钢在焊接时,如果焊接接头不采取有效的措施进行处理,在腐蚀介质工作一段时间后,其焊接接头会产生3种腐蚀现象:整体腐蚀、晶间腐蚀和应力腐蚀。其中晶间腐蚀是不锈钢最危险的一种破坏形式。晶间腐蚀是产生在晶粒之间的一种腐蚀形式。它可以分别产生在热影响区、焊缝或熔合线上。在熔合线上产生的晶间腐蚀又叫刀状腐蚀。产生晶间腐蚀的不锈钢,受到应力作用时,会沿晶界断裂,强度几乎完全丧失。因此,提高奥氏体不锈钢焊接接头抗晶间腐蚀的能力,对重介质选煤生产中斜轮分选机排矸轮的使用寿命非常重要。

1 不锈钢产生晶间腐蚀的机理

不锈钢具有抗腐蚀能力的必要条件是钢内铬的质量分数必须大于12%。但在某些条件作用下,其晶界(晶粒之间)会形成含铬量(质量分数)少于12%的贫铬区,在腐蚀性介质的作用下,晶界贫铬区的金属就失去抗腐蚀能力而形成晶间腐蚀。贫铬区的形成原因一般认为是当温度升高时,碳在不锈钢晶粒内部的扩散速度大于铬的扩散速度。但是由于铬的扩散速度较小,来不及向晶界扩散,所以在晶间形成的碳化铬所需的铬主要来自晶界附近而不是来自奥氏体晶粒内部,结果就使晶界附近的含铬量大为减少,当晶界含铬量小于12%(质量分数)时,就形成贫铬区。

2 防止和消除晶间腐蚀的措施

2.1 控制加热温度和加热时间

加热温度和加热时间对奥氏体不锈钢晶间腐蚀的影响,如图1所示。当加热温度小于450℃或大于850℃时,不会产生晶间腐蚀。因为温度小于450℃时,由于温度较低,不会形成碳化铬。当温度超过850℃时,晶粒内的铬扩散能力增强,有足够的铬扩散至晶界和碳化合,不会在晶界形成贫铬区。所以产生晶间腐蚀的加热温度是在450~850℃，这个温度区间就称为产生晶间腐蚀的危险温度区(又称敏化温度区),其中尤以650℃最危险。焊接时焊缝两侧处于危险温度区的地带最易发生晶间腐蚀。即使是焊缝由于在冷却过程中其温度也要穿过危险温度区,所以也会产生晶间腐蚀。

图1 加热温度和加热时间对晶间腐蚀的影响

2.2 控制含碳量

随着不锈钢中含碳量的增加,在晶界生成的碳化铬随之增多,结果就使得在晶界形成贫铬区的机会增多,导致产生晶间腐蚀的倾向增加,所以碳是晶间腐蚀最有害的元素。应将基本金属和焊条的含碳量控制在0.08%以下。

2.3 在母材和焊接材料中添加稳定剂

焊接材料中加入Ti、Nb等与碳的结合能力比铬更强的元素,能够与碳结合成稳定的碳化物,可以避免在奥氏体晶界形成贫铬区。所以,常用奥氏体不锈钢及焊接材料中都含有Ti或Nb元素,如1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni11Nb和焊条A132(含铌)。

2.4 进行固溶处理

焊后,将奥氏体不锈钢的焊接接头重新加热至1050~1100℃，此时碳又重新溶入奥氏体中,然后急速冷却,便可得到稳定的奥氏体组织,消除贫铬区。这种方法叫固溶处理。固溶处理的缺点是,如果焊接接头需要在危险的温度区工作,则仍不可避免地会形成贫铬区。

2.5 进行均匀化处理

焊后,将奥氏体不锈钢的焊接接头重新加热至850~900℃,保温2h,使奥氏体晶粒内部的铬有充分时间扩散到晶界,使晶界处的含铬量又恢复到大于12%(质量分数),贫铬区得以消失,这叫均匀化处理。

2.6 采用双相组织

在焊缝中加入铁素体形成元素,如铬、硅、铝、钼等,以使焊缝形成奥氏体加铁素体的双相组织,会大大提高抗晶间腐蚀的能力。其次钢中的合金元素是形成双相组织的主要因素。合金元素对组织的影响可以分为两大类:奥氏体生成剂:Ni、N、Cu、Co、C、Mn铁素体生成剂:Cr、Nb、Ti、Si、V、Mo当不锈钢中的含碳量与含镍量之比大于1.8时,就会出现铁素体组织。因此,为了保证焊接不锈钢时焊缝金属能得到双相组织,关键在于选择含铁素体生成剂比较多的焊接材料。

3 焊接工艺

在奥氏体不锈钢焊接中应用最广的焊接方法是手工电弧焊。因为它使用的设备简单,方法简便灵活,适应性强,对大部分金属材料的焊接均适用。而且奥氏体不锈钢的手弧焊具有热影响区小、易于保证质量,适应各种焊接位置及不同板厚工艺要求的优点。但是,为了提高奥氏体不锈钢抗晶间腐蚀的能力,手弧焊时,对焊接工艺的要求还是比较严格的。为避免焊接时碳和杂质混入焊缝,焊前应将焊缝两侧20~30mm用不锈钢丝刷或铜丝刷清理干净,并涂白垩粉,以避免表面被飞溅金属损伤,影响耐腐蚀性。

不得在焊件上随便引弧、熄弧,地线应与焊件紧密接触,以免损伤焊件表面,影响耐腐蚀性能。施焊时,焊条不应作横向摆动,采用小电流、快速焊,一次焊成的焊缝不宜过宽,最好不超过焊条直径的3倍。多层焊时,每焊完一层要彻底清除焊渣,层间温度应低于60℃。与腐蚀介质接触的焊缝,为防止由于重复加热而降低耐腐蚀性,应最后焊接。焊后可采取强制冷却措施,加快接头冷却速度。产生刀状腐蚀的必要条件是接头熔合线附近受到温度为450~850℃的重复加热。因此,单面单道焊具有较高的抗刀状腐蚀性能。双面焊时,如果焊缝的尺寸正好使第2道焊缝所产生的危险温度区落在第1道焊缝的熔合线上,就有可能在第1道焊缝的熔合线附近引起刀状腐蚀。如果第2道焊缝的危险温度区避开了第1道焊缝的熔合线,就不会引起刀状腐蚀。因此,焊接第2道焊缝时,选择适当的焊接参数,调节焊缝大小,使危险温度区不落在第1道焊缝的熔合线上,是防止刀状腐蚀的有效途径。

结语

有效提高奥氏体不锈钢焊接接头的抗晶间腐蚀能力,可以大大延长在腐蚀性介质中工作的不锈钢焊件的使用寿命,节约能源和资源,降低成本,提高企业的经济效益。通过采用本文的焊接工艺,可提高奥氏体不锈钢的焊接质量。奥氏体不锈钢的焊接,对焊工的技能要求较高,因此焊工必须经培训考核后上岗操作,方能保证焊接接头的焊接质量及耐蚀性。

参考文献:

[1]田晓军,王鹏,张罡,邢卓,韩福江,姜影. 不锈钢复合板焊接接头晶间腐蚀失效分析[J]. 压力容器,2012,03:65-70+64.

[2]付现桥,徐敬,卜明哲,刘志田,项祖义,郭旭. L360QS/316L不锈钢复合钢管焊接工艺和性能研究[J]. 焊管,2014,02:48-52.

[3]李宁. 不锈钢复合板模拟热处理工艺的抗晶间腐蚀试验[J]. 中国化工装备,2014,05:42-44.

[4]舒欣欣,徐连勇,韩永典,马丽,张剑利. 316L不锈钢焊接接头耐晶间腐蚀试验[J]. 电焊机,2013,01:61-64.

[5]王凤会,刘立伟,陈延清,许静,刘宏,齐建. Q345R/316L复合板双面焊接工艺优化及其接头性能研究[J]. 焊管,2016,03:20-24+30.

[6]徐祥久,孙伟,黄超. 316L奥氏体不锈钢厚板焊接工艺及接头性能研究[J]. 锅炉制造,2015,03:45-47+57.

论文作者:杨顺利

论文发表刊物:《电力设备》2016年第12期

论文发表时间:2016/8/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/36da966e789a7b9647c427bc.html