# 简析建筑外墙保温工程施工技术及其应用卢学蓬论文_卢学蓬

摘 要：随着我国国民经济的不断增长以及人们生活水平的不断提高，带动了各个行业的能源的使用量不断增加，进一步引起我国能源的缺乏，与我国可持续发展方针违背。建筑外墙保温工程施工技术的应用能有效加强建筑的保温及其节能，同时可满足不同建筑的需求。随着建筑业的迅速发展，建筑能源的巨大损耗，建筑业的节能技术成为我国建筑行业的重要研究课题。外墙保温已成为建筑节能的主要途径之一，为了充分发挥其作用，本文论述分析了建筑外墙保温工程施工技术，并对建筑外墙保温工程施工技术应用的保温材料选择及其主要作用进行了探讨。

关键词：建筑外墙保温工程；施工技术；应用；材料选择；作用

1 前言

随着市场竞争的日趋激烈，建筑企业为了提高市场竞争力，外墙保温节能工程施工技术在建筑工程节能上效果非常好，不仅保护主体结构，延长建筑物寿命，而且还使建筑节能工作得到实现，是我国一项重要的建筑节能技术。需要不断加强建筑外墙保温工程施工技术的应用，从而提高建筑保温和节能效果。

2 建筑外墙保温工程施工技术的分析

外墙外保温工程施工技术的分析。建筑外墙外保温工程施工技术的应用范围非常广,这项技术不但可以应用在新建建筑中，也可以应用在旧物改造中。外墙外保温技术是一种节能环保的施工技术，其应用在建筑施工中，收到了较好的保温效果。在建筑物外侧的保温层，大大减少了自然界温度、紫外线等对主体结构的影响。随着建筑物层数的增加，温度对建筑竖向的影响已引起关注。外墙采用外保温技术可以降低温度在结构内部产生的应力。外保温不仅提高了墙体的保温隔热性能，而且增加了室内的热稳定性。它提高了墙体的防潮性能，可避免室内的结露、霉斑等现象。

3 建筑外墙保温工程施工技术应用的保温材料选择

建筑施工外墙保温技术需要从保温建筑材料进行探析，从某种意义上来讲建筑施工外墙保温技术的好与坏取决于建筑保温材料的质量。但是现阶段，我国用于建筑外墙保温材料的种类很多，质量呈现出多样化的特点，市场缺乏监督和管理，加大了选择保温材料的难度。往往需要结合不同的实际情况，选择合适材质的建筑保温材料。在建筑外墙保温工程施工过程中，通常所应用的保温材料有聚苯板、挤塑苯板等。聚苯颗粒是一种应用比较广泛的保温材料，其主要是由两部分构成，一是胶粉料，其主要是粘接材料，典型的胶粉料有熟石灰、硅粉等，另一是胶粉聚苯颗粒。上述这些材料都各有优势，但是也都存在着劣势，因此具体选择哪种保温材料，需要建筑施工人员依据建筑保温标准来进行选择。在选择的过程中要树立这样的标准。（1）合理选择保护层材料。建筑外墙保温工程施工过程中，由于水泥砂浆的强度高、收缩大、柔韧性变形不够，直接作用在保温层外面，耐候性差，而引起开裂。因此必须采用专用的抗裂砂浆并辅以合理的增强网，并在砂浆中加入适量的纤维。在水泥抗裂砂浆中也可以加入钢丝网片光，钢丝网片孔距不宜过小，也不宜过大。（2）合理选择增强网。建筑外墙保温工程施工过程中的玻纤网格布作为抗裂保护层的关键增强材料在外墙外保温技术中的应用得以快速发展，一方面它能有效的增加保护层的拉伸强度，另一方面由于能有效分散应力，将原本可以产生的裂缝分散成许多较细裂缝，从而形成抗裂作用。由于保温层的外保护开裂砂浆为碱性。玻纤网格布的长期耐碱性对抗裂缝就具有了决定性的意义。

4 建筑外墙保温工程施工技术应用的主要作用

4.1 建筑外墙内保温工程施工技术的作用

在墙体内表面不用再额外加设防水层，其技术不复杂，施工简便易行；并且外墙内保温工程施工不受气候影响，不需要高空作业，可以一家一户进行，对建筑物原有立面造型不会造成影响，工程造价也相对较低；外墙内保温工程在室内施工，保温材料不需要考虑大气和雨水的侵蚀，对材料无耐候要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2 建筑外墙外保温工程施工技术的作用

（1）建筑物建设过程中，其内外墙交界处在温度变化时会发生“热桥”现象，如果利用内保温技术，则“热桥”现象是无法避免的，但通过外保温技术则可以有效的避免“热桥”的发生，避免产生结露的现象。

（2）目前采用的外保温技术，其保温层主要置于建筑物的外围，当自然环境发生变化时对外围结构发生侵蚀时，由于外保温层的作用，则会有效的避免了结构的破坏和侵蚀。

（3）采用外保温技术，利用保温材料将有主体结构有效的保护起来，不需要进行隔气层的设置，墙体温度也会有所提高，有效的避免了冷凝现象的发生，使墙体的保温性能得以有效的改善。

5我国的外墙外保温防火技术现状

在现有建筑设计的相关防火规范中也没有对外墙保温这一方面的规范以及要求。外墙保温的系统缺少相关的分级标准，对保温材料的适用范围也没有比较明确限定，而且也不是十分符合相关的技术上标准和规范，在一些企业产品的有关说明中更是没有一项关于保温材料的耐火性指标。而在现在外墙的外保温系统中，约有百分之八十的主体保温材料都是属于有机材料，并且是可燃的；而且整个系统又是以一种有机的保温材料——薄抹灰系统为主，这种薄抹灰系统的防火性能很差；而国内的建筑有一个和国外建筑不同的特点就是，国内的中层或者高层的建筑是比较多。这种情况下一旦发生火灾，实施救援是非常有难度的，所以结合我国建筑物的特点，加强建筑物的防火能力特别是外墙外保温防火的相关技术要求就更高了。所以在建筑外墙保温系统的施工当中一定要做好材料的选择和施工技术的选择，能够良好的保证建筑外墙保温系统具有良好的防火性。

6保温层脱落

因为使用材料的质量问题、施工过程不注意等原因，外墙保温板材容易出现移位、空鼓、脱落，浆体保温层存在空鼓和脱落。如果没有及时处理，墙面的保温效果会大打折扣。原因如下：

（1）基层结构因素。框架结构外墙在砼梁柱和砌体接缝处，易发生因砌体变形而造成的保温层破坏。脚手架洞口等未砌实，形成保温层局部基层不牢而破坏。外墙装饰构件固定不牢、移位，形成推拉作用，使保温层局部空鼓、产生裂纹后长期渗水，最终导致保温层脱落;

（2）抗压措施不当。保温板表面荷载过大，或对负风压抵抗措施采用不合理，如沿海地区或高层建筑外墙采用非钉粘结合的粘结方式，极易使保温板块被风压破坏而空鼓脱落;

（3）墙体界面处理不当。除黏土砖墙外，其他墙体均应用界面砂浆处理后再涂抹浆体保温材料，否则易造成保温层直接空鼓或界面处理材质失效，形成界面层与主体墙空鼓，连带形成保温层空鼓。保温板表面也需要使用界面砂浆处理，否则也会造成保温层局部空鼓。

7 结束语

综上所述，高效建筑、绿色建筑等成为新时期的发展方向，顺应时代展要求，建筑施工中更加重视低碳技术的运用。建筑保温节能技术成为建筑节能技术的一个重要分支，而外墙保温技术又是建筑保温节能技术的核心部分。随着低碳环保概念的不断深入，外墙作为建筑能耗的重点工程，必须加强建筑外墙保温工程施工技术的推广与应用，并在建筑外墙工程中采用科学、合理的施工技术措施，以真正实现建筑能耗的降低，从而促进建筑业及社会经济的可持续发展。

参考文献

[1]刘增峰．浅谈建筑节能与建筑设计[J]．建筑科学，2009(25)．

[2]王克敬．建筑外墙节能技术[J]．现代农业，2008(2)．

[3]王昌成．外墙外保温技术及其常见问题分析[J]．建材技术与应用，2004，(2)．

论文作者:卢学蓬

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/36e3ab4eddf1ae94de148501.html