# 浅谈网架安装施工质量控制要点论文_王新年

兵团建工一建 新疆乌鲁木齐 830002

摘要：随着科技的发展，钢结构在建筑项目中的应用日益广泛，钢结构网架具有抗震性能好、造价低、工期短、刚度大、重量轻等优点，是目前空间结构上发展速度快、覆盖面积大、应用范围较广的结构形式，网架结构体系主要有螺栓球网架、焊接球网架和板式网架等不同的结构形式，焊接球网架和板式网架等网架形式是比较常见的承重结构体系。大跨度钢网架结构作为大型公共建筑的主要受力部分其质量直接影响到建筑物的安全和使用功能，所以对于其质量的控制尤关重要。本文根据从事工程施工管理的经验，并结合我公司承建的新疆生产建设兵团广播电视制播中心工程网架安装施工管理取得的成效，谈谈网架安装施工过程中的质量控制措施和技术要点。

关键词：焊接球网架结构；质量控制

一、工程概况及型钢砼介绍

新疆生产建设兵团广播电视制播中心工程位于新疆乌鲁木齐市五一农场，建筑面积38899.63㎡，由A区（主楼）和B区（演播中心）两部分组成，B区钢网架屋面跨度42m，建筑投影面积1500㎡。

本工程网架为焊接球节点网架结构体系，正放四角锥，支座距2.8米，多柱点上弦支撑，周边共设54个支座，网架厚度3米，网格尺寸2.8米×2.8米。屋面网架安装区域为横向33.6m，纵向为42m，结构安装高度最高点21.78m。

网架杆件规格有：φ89×4、φ114×8.0、φ133×8.0、φ168×10.0、.φ194×14.0、φ219×16.0、φ245×16.0、φ273.×18.0；

焊接球规格有：WS350*10、WS400*14、WSR500*16、WSR550*18。

二、钢网架安装施工质量控制要点

1.施工前准备

①施工前认真熟悉本工程设计图纸、施工规范及有关安全施工技术操作规程；

②依据施工技术标准、施工组织设计等技术文件编制施工方案，并报送上级有关部门和监理单位审查批准；

③通过劳务招标的方式选取优秀、实力雄厚的劳务班组，操作工人必须持证上岗，上岗证必须在有效期内；

④根据审批过的钢网架安装施工方案对施工班组进行书面及口头的技术交底和安全技术交底，使之明确施工要求；

2.钢网架各种原材质量控制要点

①杆件以及焊接球等构件进场后，必须核查出具的合格证及检验（含预拼装）记录。焊接钢管须核查焊接检验合格的出厂文件，按设计图纸的要求进行感观、几何尺寸检查并抽检焊缝外观质量，钢材表面锈蚀深度及运输途中损伤刻痕，其深度不得超过国家标准。

②按规定对拱桁架、复杆的钢管材料、网架的上下杆弦管材，焊接用材、预应力索及焊接用的钢板抽取一定数量作检验批复检。

③将焊接球节点与钢管焊接成试件对其进行轴心拉压承载力试验，其数值不应低于设计承载力的1.6倍。

④本工程采用Q345B钢板，所使用的钢板的规格，性能应符合GB/T1591低合金高强度结构钢有关规定和设计要求，对进场的钢板、高强螺栓、焊接材料进行见证取样，报验时提交有效质量合格证明文件及抽样合格报告并提供原件核验备案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

⑤焊条应符合现行国家标准《碳素钢焊条》GB5117或《低合金钢焊条》GB5118的规定，选用的焊条型号应与主体金属强度相适应；

⑥焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T14957的规定；

⑦构件中设置的栓钉应符合现行国家标准《圆柱头焊钉》GB10433的规定；

⑧普通螺栓应符合现行国家的标准《六角头螺栓A和B级》国标GB5782和《六角头螺栓C级》GB5780的规定。高强螺栓、螺母、垫板应符合现行国家标准《钢结构高强度大六角头螺栓、大六角母，垫圈与技术条件》GB/T1228-1231或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB3632-GB3633的规定。

3.网架现场拼装焊接质量控制要点

①网架安装施工，应符合《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）的规定；本工程网架杆件制作及安装过程中的对接焊缝质量等级为一级，其他对接焊缝质量等级为二级，安装焊缝质量等级为三级。

②钢管与空心球的焊接，焊缝要求饱满，不得有夹渣、未焊透、气孔、咬肉等缺陷。

③钢管与空心球连接，当钢管壁厚＜5mm时可采用角焊缝直接连接，并等强焊接。当钢管壁厚≥5mm时，在钢管端部作30°的坡口，并增设短衬管和采用完全焊缝连接。当钢管壁厚≥8mm时，除对接焊缝外，还采用部分角焊缝予以加强。焊接空心球由两个半球焊接而成。直径大于500mm以上的空心球内加十字肋。

④该工程的部分杆件壁厚均较大，整条焊缝应为4-5遍成型。第一遍为打底焊，必须焊透，不允许有夹渣、气孔、裂纹等缺陷。经认真清理检查合格后，进行第二遍焊接。以后各遍程序相同，最后一遍为成型焊接。成型后的焊缝要求表面平整，宽度、焊波均匀，无夹渣、气孔、焊瘤、咬肉等缺陷，完成后的焊缝周围的熔渣和金属飞溅物应及时清理。

⑤质量检验员应对所有焊缝进行100％的外观检查，并作好记录。严禁有漏焊、裂纹、咬肉等缺陷。按规范和设计要求对焊缝进行超声波探伤跟踪检测，无损检测应在焊缝焊后24小时后进行。对内部有超标缺陷的焊缝必须进行返修。同一条焊缝只允许有两次返修，返修后的焊缝必须进行复测，无误后方可视为合格。作好探伤检测记录，提供探伤报告。

4.网架涂装控制要点

①该工程该网架构件表面必须采用抛丸除锈处理，彻底清除构件表面的氧化皮、毛刺、铁锈、油污和其它附着物，表面涂底漆两遍，漆干后再涂面漆两遍，除锈等级应达到《GB89-32》中的Sa2.5级标准。涂装时按照设计要求逐道进行，每道都要进行湿膜、干膜厚度的自检和缺陷的修补。

②焊接钢、杆件球表面处理在工厂内进行，并涂刷可焊性防锈漆，杆件两端焊接位置留出5CM不喷涂。除涂层修补及现场拼装焊缝两侧外，其它构件及部位均在网架安装前施工完毕。

③严格控制使用的涂料质量，要求必须符合国家标准，不合格及过期涂料严禁使用，所使用的任何一种涂料都应具备产品说明书、产品批号、生产日期、防火标志、合格证及检验资料。

④严格控制漆膜厚度，涂装过程中对每一道都应进行湿膜和干膜的外观检查和厚度测量。涂层表面色泽均匀、平整光滑、无流挂、不产生明显桔纹，不允许存在各类污物及斑痕等，涂层的外观应符合设计规范及厂方要求，并达到设计厚度。

三、小结

在新疆生产建设兵团广播电视制播中心工程网架结构施工过程中，通过严密的施工组织、充分的施工准备、有效的协调管理，再加上行之有效的措施控制确保了该工程球形网架结构的施工质量。

参考文献：

[1].《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

[2].《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）

[3].《钢网架焊接空心球节点》（JG/T11-2009）

[4].新疆生产建设兵团广播电视制播中心工程施工图纸及施工组织设计

论文作者:王新年

论文发表刊物:《北方建筑》2016年11月第33期

论文发表时间:2017/1/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/36ec5df3be6f09d83c2632fe.html