# 通信工程中有线传输技术的应用及改进论文_阮翠倩

清远中剑通信有限公司 511518

摘要：文章主要从通信工程数据传输技术的特点出发，分别简述了通信工程中有线传输技术的应用，以及通信工程中有线传输技术的应用，旨在与广大同行共同探讨学习。

关键词：通信工程；有线传输技术；应用及改进

引言

在这个信息化时代，必须不断提高通信工程服务质量以及水平，给人们提供更好的通信服务。因此，在将有线传输技术应用到通信工程的过程中，必须不断地探索和创新，努力提高信息传输的效率以及质量，满足人们的需求。对于目前存在于有线传输技术在通信工程应用中的一些问题，必须要采取有效的措施进行改进，为人们提供更佳的通信体验，并且能更好地为我国的经济建设服务。

一、通信工程数据传输技术的特点

根据我国通信工程现阶段在工业系统中的应用状况可知，通信工程已经初步与机械设备系统相融合，并且在产品生产过程中，能够借助与网络信息平台的沟通，将整体工业生产精细化的理念落实，以便后续生产质量水平能够提升。故而，根据当前通信工程应用状况，可知传输技术共有以下三个方面的特点：

1.一体化技术

一体化技术是根据现阶段工业发展状况提供的数据集中处理系统。在通信工程应用一体化技术的过程中，不但能够通过单板机对数据进行更全面的采集，由此处理与存储数据信息，以便后续监管工作的有效落实，同时也规避了通信有线传输线路混淆的问题，使信号能够被正常导入处理器，以保障数据信息的传导速率。

2.产品轻量化

比较传统的通信数据传输设备，现代数据传输设备正向轻量化发展，不但产品的体积、重量、尺寸都极大的缩小，同时由于设备原料的缩减，更能够有效降低通信工程设备的生产成本，以便通信工程在技术上具备更充足的资金继续研发。

3.功能丰富化

网络信息技术的有效应用，极大拓展了通信系统的功能涵盖范畴，并且在高效率的数据处理器影响下，以往信息传导线路的损耗也得到了较大的缩减，不但有效提升了数据线缆的可利用率，同时更提升了数据传递的效率，保障了网络平台的使用质量。

二、通信工程中有线传输技术的应用

1.同轴电缆技术应用

同轴电缆技术，是指把单根的铜线作为电缆的芯线，然后用钢管包裹住芯线，然后建立一个符合通信数据信息传输标准的信道。同轴电缆的传输频带较宽，这也是它免受外界的干扰重要原因，然而考虑到其传输速率相对较低，因此在监控工程或者广播电视方面应用居多。平衡电缆传输技术主要分两种：低频对称与高频对称。市话电缆就是低频电缆的一个重要体现。同轴电缆的信息传导主要是利用铜网包裹铜线的方式实现的。通常来说，同轴电缆的构成部分主要包括：绝缘体塑料、电线皮、铜线以及网状导电层。在这种情况下，假如电缆出现弯曲，则会导致内部的电波被反射回发射信号的源头，这极大地消耗了信号的功率，最终所接收到的信号极其微弱。

2.架空明线传输技术应用

此类通信有线传输技术多应用于地区电网系统内部。通常以杆塔搭建适宜高度的导线架，而后将通信线路逐个连接，由此构建安全可靠的通信渠道，以避免电流环境与正常的交通功能空间相互影响。在此技术应用过程中，可知通信频段通常保持在 300 赫兹以上，以此确保线路信号的正常传导，同时在单路电话、多路载波与数据传输方面有较广泛的应用，既有效降低了外界环境可能对通信质量的影响，同时也提供了更安全的数据传导渠道，降低了不法分子盗取数据信息的可能性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但根据以往技术使用的资料，此类技术也存在传导距离短、传输速度慢与应用范畴狭窄的缺点。

3.光纤传输技术应用

光纤通信作为传递信息的一种通信方式，其主要是利用光导纤维传输光信号，属于有线通信。光经过调变后便能携带信息，以光纤作为传输媒介，利用光波作载体，实现信息的传递，是光信息科学与技术的研究与应用领域。光纤通信在技术功能构成方面具体如下：信号的发射、信号的合波、信号的传输及放大、信号的分离以及信号的接收。就光纤传输来说，属于一种很常见的传输技术，作为骨干网中的主要传输途径，光纤传输技术不但传输速度快，而且其通信容量大、重量比较轻、此种技术具备充足的原料、信道主要是以数字信道为主，因此在将来也会成为极其重要的一种有线传输技术。

4.对称电缆传输技术应用

对称电缆传输技术分为低频与高频两种形式，其中低频的通信频段较窄，仅能提供单一的信号传导途径，经常应用于电话专线等通信工程内，以此保障数据传输的质量同时，更能够有效避免数据信号被盗取。另外，高频线缆则分为屏蔽与非屏蔽两种。屏蔽电缆造价较高，是在数据传导稳定性方面具备极佳的优势，在未来对数据传导有特殊要求的工程中，具备较大的用户市场。

三、通信工程中有线传输技术的改进

1.发展波分复用技术

波分复用同样是强化光纤传输的先进技术，其核心在于对不同波长的广播进行处理，从而可以做到在一根光纤之中传输多种波长的光载波信号。简单来说，该技术就是利用合波器与分波器，在信号发送及接收端对光载波进行耦合与分离，从而起到提高光纤通信容量的目的。在该技术的支持下，光纤传输的通信容量、效率等都将得到提升，并能进一步满足通信工程中的各种复杂需求。不过就目前来看，光发射机、光接收机等设备的发展还不够成熟，难以在技术上实现波分复用的广泛应用，尚需要通过不断的探索与改进来促进其发展。

2.优化设备

若想提高有线传输技术的应用水平，要从设备角度入手，进行设备优化。具体措施如下：①开展通信工程建设工作，必须要从实际出发，结合网络规划，考虑商务谈判等。通常来说，通信工程中实际应用的有线传输技术，进行设备优化，有着较大的难度，比如设备搬迁和设备替换等，在具体实施中，要严格按照标准规范进行。从当前设备研发以及使用情况来说，MSTP设备的使用，有着较强的优选处理能力，不过和SDH光传输网设备相比，其性能水平还有着较大的差距。除此之外，在通信工程中，为确保网络运行的稳定性和安全性，可借助SDH设备，优化调整网络结构。②做好设备环境优化。从设备使用角度来说，设备环境会影响其性能，所以要结合优化网层面布置情况，对厂家设备环境，做相应的调整以及优化。在具体优化中，要从电源和机房以及光纤等基础设施方面入手，进行协调处理。通过对比设备性能，优选设备，制定完善的方案。在进行设备环境的改进时，要坚持保证传输网络运行安全和质量的原则，做好全面的把控，尤其是电路割接方案，确保制定的网络方案具有较强的科学性以及合理性，保证完善和稳定调整目标实现。

3.加大传输距离

通信工程对于国家发展经济的贡献是不可估量的，通信工程的发展需要来自经济基础的支持，而通信基础设施又是经济发展的基本保障。从改革开放到现在，我国经济发展取得了重大的突破，同时在很大程度上激发了各个领域对通信工程的大量需求。然而在这个过程中所遇到的困难也是难以想象的，例如：如果要突破更广范围、更大距离的信息传输，铺设电缆的难度也就越大，必须要跨地区或者跨海域等等，要解决这些问题，意味着对于通信工程的施工和有线传输技术有了更高的要求。可以看出，现阶段通信工程在远距离把控和相关技术方面还需要投入更多的精力去不断完善和改进，这也是未来有线传输技术的重点探索方向。

参考文献：

[1]赫思姣.有线传输技术在通信工程中的改进[J].中国新通信，2018（6）

[2]华月铭.关于通信工程中有线传输技术的改进研究[J].中国新通信，2017（3）

论文作者:阮翠倩

论文发表刊物:《基层建设》2019年第11期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/36ecf3236a271205ac1f3dd9.html