# 低压线路的电气隔离与检修安全管理论文_王海峰

摘 要：创新电网运维检修管理方式，提高管理水平是极为必要的，可为提升电力企业的经济效益和社会效益创造有利条件。本文分析了电气隔离在控制线路上的应用，以及低压停电检修安全知识，为保证电气检修的安全，需要做一系列准备工作与防护措施。

关键词：低压线路；电气隔离；检修安全

前言：

电气隔离就是将电路中的干扰源及易受干扰的部分分离开来，在进行低压电路的检修时，电气隔离是最基本的操作。通过电气隔离实现器件的隔离，阻断了噪声的传播，减弱了噪声的干扰。即使进行了电气隔离，电力线路的检修工作仍然存在较多的安全隐患，所以在进行线路的检修时要加强防护，多方面入手，确保检修安全。

1、电气隔离在线路上的应用

1.1信号隔离

1.1.1脉冲变压器隔离

脉冲变压器的隔离方式中主要的器件是脉冲变压器。脉冲变压器的电容较小，因为它的匝数较少。正是由于其这些特点，使得脉冲变压器可以在电气的隔离上起到作用。脉冲变压器传递输入、输出脉冲信号的时候，避免直流分量的传递，所以应用广泛。随着科学技术的不断发展，脉冲信号的传递频率也不断的增加，可以满足我们对此方面的需求。而正是由于脉冲变压器的电容较小，所以使用较为方便，也使其得到了较为广泛的应用。

1.1.2配线系统隔离

在配线系统隔离中，微弱的信号电路与产生噪声干扰的信号一般是分离的。这种隔离方式需要在走线布置时加以设计，信号线路和强电控制线路，电源线路都需要分开走线，使线与线之间保持间隔，而且尽可能的间隔大一些，这样会在很大程度上减少噪声的干扰。另外，配线系统隔离还具有分压小的特点，产生的电流也就小，这样除了减小电路本身的噪声干扰外，还能防止电路耦合产生的部分噪声。但是，配电系统隔离也有自身的缺点，一旦电路中产生的大的噪声干扰，则很难反馈到输入系统中，缺少这种反馈作用，系统的智能性下降。

1.2电源系统的隔离

要想从电源系统入手，减少电路中的噪声干扰，则需要将电源的普通变压器换成隔离变压器。隔离变压器的隔离就是体现在输入绕组与输出绕组之间的隔离，它的原理与普通的变压器相同，都是依靠电磁感应实现功能。基于电源隔离变压器的电气隔离往往需要变压器具有较大的容量，还要将屏蔽层接地，次级线圈需要使用双绞线，以减少线路间的干扰。在实际应用中经常遇到的是交流供电系统的隔离，在交流电路中常常有一些干扰波，所以供电的设备应该配有相关的防护器件。电源隔离器在其中就起到了重要的作用，随着相关技术的不断发展，现在已经研制出了专具有抑制噪声作用的变压器，由于其结构和材料都比较特殊，使得这种变压器在普通变压器的基础上增加了阻断噪声的功能。直流电源供电系统的电气隔离的实现也需要借助相关的变压器。这种电气隔离的实现主要是通过对控制装置和相关设备内部的电气隔离，实现预期的隔离效果。

2、配电线路运行检修技术

众所周知，配电系统是电力系统在运行过程中非常重要的环节之一，其能够直接对电力系统的运行安全和稳定产生影响。配电线路检修本身就具有极大的安全隐患，因此电力企业要做好配电线路检修现场的安全控制工作，从多个方面做好配电线路的检修和故障排查工作，引进一些先进的性价比也比较适合的设备，对其检修的结果进行仔细的分析。通过与一些高科技的设备对其进行数据的分析，检修人员应该落实到具体的每一处，不能放过每一个可能出现错误的地方。配电线路检修无论是大修还是小修，或者是进行配电线路改造，配电线路的检修人员都必须要亲临现场，只有这样才能彻底掌握配电线路检修的实际情况，进而制定出可操作的检修方案，同时还能做好配电线路检修的事故预防措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，配电线路检修要安排专人进行监督，确保各项检修措施的全面落实，督促检修人员要做好底线、导线的巡视和故障排查工作，对于存在安全隐患的配电线路要及时的进行检修，这样就可以减少和避免电力安全事故的发生，使得配电线路能够安全稳定运行。

3、低压停电检修安全知识

低压停电检修安全知识:(1)停电并防误送电措施。一般在检修前都需要首先切断电源，并且需要反复检查确保电源已断开。还有许多回路比较复杂，要注意别的贿赂突然给电，保证所有需要检修部分的电源都是切断的，并做好防止有人误合闸的措施。(2)对有储能设备的回路切断电源后必须放电。这样做主要是将被检修设备上残存的静电完全消除，储能设备上储存的电荷还会在刚切断的电路中保留一定的时间，人若接触，就会产生电击现象，因此，确保安全，需要对有储能设备的回路切断电源后必须放电。(3)人体接触停电设备前要验电。已经停电的设备，不论在什么情况下，都需要验电，在没有验电前，都不得触碰。(4)挂接临时地线。在验电后，即使表明停电设备不带电，人需要立即在停电检修设备的来电电源侧装设携带型接地线。主要是保证借点人员的人身安全。(5)悬挂警告牌。在检修设备的过程中，不仅要保证检修人员的人身安全，还要保证非操作者的安全，需要树立止步等各种标识。(6)与带电设备保持足够的安全距离。检修时，人体及所携带的工具与带电体的距离要保持在0.1m以上:,在线路上工作时要在1m以上。(7)正确选择照明电压。一般在36V，危险场所，不得超过12V。(8)登高作业安全措施。登高作业时，2米以上，都要系安全腰带。(10)拆除电气设备后不留隐患，不允许保留可能带电物品。(11)坚持文明作业，符合各项要求标准。(12)作业人员掌握急救知识，这是非常关键的。

4、低压线路电气隔离与检修安全

最近几年,伴随着电力系统的快速发展,电网规模不断扩大,覆盖面越来越广,也使得电击事故的发生变得日趋频繁,在这种情况下,电力检修人员在针对低压线路进行检修时,断电处理后,还必须做好相应的检查工作,对设备中存在的静电进行放电处理,确保无电后才能进行检修,为自身营造出一个相对安全的维修环境。实际上,在设备和线路的检修中,断电后之所以会存在中性电,主要原因包括两点,一是设备存在对地泄露电流,在开展维修工作中,这部分中性电可能会出现回流的情况,从而导致设备带电;二是中性线上存在的电流,能够通过雷电感应,威胁检修人员的人身安全。

针对上述问题,在低压线路电气隔离检修中,首先,应该树立良好的安全防范意识,切断电源后,还应该断开中性线,对自身的操作行为进行规范,避免误操作和违规违章操作,营造出一个安全的检修环境,避免安全事故的发生;其次,在检修过程中,应该对储能设备进行相应的放电处理,消除其中的残留静电。同时,要对你设备进行验电,确定其无静电之后,才能够开展检修工作;第三,在检修时,检修人员应该在设备上挂接临时地线,并且与设备保持一定的安全距离,消除安全隐患。而在对设备进行拆卸前,应该深入了解设备的结构和使用原则,实现规范化操作;第四,应该采用具备较高安全性的四级开关,避免电机事故的发生,提升检修工作的安全性;第五,应该做好相应的安全防护工作,使用绝缘工具,佩戴绝缘手套、绝缘服等设备,减少触电事故发生的机率。电力企业应该定期对安全防护设备进行检查,确保其性能良好,一旦发现设备的绝缘性能下降或者出现破损等问题,应该立即进行更换,避免继续使用;最后,应该安排相应的现场管理人员,避免独自操作的行为,要求至少有一个现场安全监督员对检修工作进行监督,确保在出现问题时可以得到及时的救治。如果监督员临时有事需要暂离,则应该停止作业,等待监督人员回归后方能继续操作,以切实保证低压线路检修工作的安全。

4、结语

总之,在电力系统中,低压线路电气设备检修工作的安全性与检修人员的人身安全息息相关,同时也关系着电力系统的安全稳定运行,应该得到足够的重视。

参考文献：

[1]杨飞虎.电线路运行检修和防雷技术探讨[J].通讯世界，2017（4）

[2]马东生．10kV配电线路故障查找和处理方法研究[J].科技创业月刊，2015(17)

论文作者:王海峰

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第23期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/36f5731c48573009b348f93a.html