# 关于干式配电变压器的使用及技术发展分析论文_张卫涛

天津经纬正能电气设备有限公司 天津 300353

摘要：随着工业化水平的不断提高，我国变压器发展水平逐步提高，干式配电变压器的使用越来越普遍。本文就不同类型干式配电变压器技术特点进行分析，结合干式配压变压器的选择使用，对干式配电器的技术发展前景提出展望。

关键词：干式配电；变压器；使用技术；技术发展

引言

现如今，随着我国科学技术的不断进步，干式配电变压器也取得了飞速发展。当前市场中的变压器类型非常多，不同类型的干式配电变压器在环保、节能、损耗、噪音、价格等方面各有不同，所以要加强研究，对其发展中的使用性能与技术特点进行分析。

1不同类型干式配电变压器技术特点分析

1.1非晶合金和硅钢片变压器

首先，非晶体合金变压器生产成本高，由0.02mm厚的非金属带材绕制而成的铁芯，厚度非常的小，但是密度和硅钢片相差无几，芯柱面积大，需要使用更多的线材；与此同时，非晶体合金材料对机械张力、应力极其敏感，导致压力增大，耗材增多。并且，由于非晶体合金制造工艺要求高，使得市场上同样数量的非晶体合金材料本身的成本就要高于硅钢片。其次，由于非晶体合金具有极其敏感的机械应力，尤其是在厚度相对较小的情况下，工作过程中，产生的噪音极大；更为重要的是非晶体合金变压器质量重，占地面积大，导致其噪音加剧，而消音设备的出现，极大地降低了非晶体合金变压器工作状态下的噪音；最后，非晶体合金变压器由于厚度不足，脆性大，使得承重铁芯的容量无法增加，容积相对较小。

1.2环氧树脂浇注和Nomex纸绝缘变压器

2种主流类型各具特色，使用性能以Nomex纸绝缘变压器较佳，具体优势体现如下：（1）环氧树脂材料具有稳定的化学性质，不仅具有抗寒、防潮的作用，适用于恶劣环境，甚至是湿度超过100%的环境，待停机后进行干燥，仍可继续运转。其制造过程是利用特定的模体将环氧树脂浇筑成型，制作过程、制作工艺相对复杂，需要注意的是，如果浇筑过程稍有不慎，也会引起刚体的龟裂。但Nomex环氧树脂一旦制作成型，化学稳定性能、机械性能、电气性能皆具有很好的抗老化性，即便是在超高温环境下工作，也能保持10年之久。（2）具有极高的耐火性，与一般的环氧浇注材料相比较，铜线、钢线膨胀系数都有所欠缺，而与Nomex环氧酯材料相比较，膨胀系数相差甚远，而Nomex纸绝缘变压器4%的材料由难燃材料Nomex纸构成，能够耐受的温度高达750℃，与此同时，还不会释放有害物质，多适用于对耐火性要求高的场地。（3）环保绿色，Nomex纸环氧树脂变压器在超过使用年限以后，经过简单的工艺低成本工艺处理以后，能够及时地回收再利用。（4）后期维修相对简便，由于Nomex纸绝缘变压器属于敞开式变压器，一旦发生故障，可直接对故障部位重新绕制。

1.3立体卷铁芯和平面铁芯变压器

（1）与平面铁芯变压器相比较，立体铁铁芯变压器3个铁芯呈等边三角形，磁路完全相同，而平面铁芯变压器，3个铁芯处于一个平面，长短不一。两者相比较，立体卷铁芯变压器三相空载电流可以完全平衡。（2）立体卷铁芯通常采用硅钢带材绕制而成，不会出现缝隙，磁路分配相对平衡，出现畸变的现象几乎为零，大大降低了磁阻，空载电流也相对较低。（3）与平面铁芯变压器相比较，立体卷铁芯变压器，电磁辐射相对较小，噪音量相对较低。由于硅钢带结构相对紧凑，运行情况下震动较小，大大降低了噪音量。（4）与Dynll联结组合之后，为谐波电流提供了双重回路，立体卷铁芯谐波大大降低。（5）采用铁芯卷变压器能够有效地降低劳力，实现了生产的自动化，提高了生产的效率，优化生产工艺，避免了生产过程中的人工叠片、装片的过程中，应该说是工业生产发展的产物，是未来干式配电变压发展的方向所在。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2干式配电变压器的使用方法

2.1使用前的安全检查

不同类型的干式配电变压器，性能方面各有优劣，使用方法、过程基本相同，运行前对变压器的外壳、零部件等进行检查，及时发展破损情况，另外，还需对操作结构的灵活性、牢固性进程检查，保证电气接触的良好、可靠，并压紧和封闭所有的电缆线。最后，检测低压开关箱仪器表有无损坏。各部位检查正常后，进行电气交接试验，一方面各项试验结果应符合技术条件要求，另外，变电站各部位的电气绝缘度应符合相关规定，工频耐压试验应无击穿或闪络现象；与此同时，高负荷开关合闸后，应投入空载运行；最后，根据所选择的干式配电变压器型号、规格，按规定步骤操作停止按钮和各部分的连锁按钮，检查各部分操作、电流、电压参数是否合规。

2.2使用过程中的安全防护

首先，应做好日常的监控和记录，对每日最大负荷情况的电力情况进行记录，注意开停机操作，严格按照规定操作；其次，需要做好日常的养护工作，应定期的清理变压器周围的污垢，一旦发现腐蚀或绝缘电阻下降等情况，及早查找原因并修复；再次，日常的养护工作中，应及时的清除粉尘，检查接地情况、密封圈、紧固隔爆面螺栓等情况；最后，对于长时间停放的变压器，应做好防潮、防锈等措施，再次使用时，经电气性能检测合格后，方可投入使用。

3干式配电变压器的发展趋势

3.1节能低噪

现阶段，干式配电变压器在耗损和噪音方面已经取得了巨大的进步，随着各类低耗材、计算机优化、绕组结构技术的不断深入研究，未来的干式变压器将会更加节能，运行震动更小，噪音更小。政府部门也积极推动节能变压器发展，不断的鼓励和引导绿色、环保的干式变压器的研发。

3.2高可靠性

我国干式变压器广泛应用于各个领域、各个项目，不同领域、不同项目都对变压器的可靠性要求较高。未来将通过浇注工艺、磁场理论、质保体系等，提升我国干式变压器使用的可靠性，不断满足现代工程项目的需求。

3.3大容量变压器

城市电负荷越来越高，各大企业对电负荷的要求也越来越高，现阶段35kV大容量干式配电变压器广泛应用于各大领域。而超过35kV超大容量的干式变压器也已经问世，一旦工程项目需要，将来超级容量的干式变压器还可以被设计制造出来。

3.4多功能、智能化方向发展

单一功能的变压器将逐渐被淘汰，未来变压器将朝着多功能、智能化方面发展，不仅带有强迫风冷、保护外壳等功能，而且具备功率计量；尤其是智能化终端的引进，未来干式变压器将实现数据传输、数据处理、状态控制及显示等功能，使其处于最佳的运行状态。

结语

总之，积极的掌握现代干式配电变压器核心技术，采用新型的材料，借助于新兴的制造工艺，不断完善我国干式配电变压器，仍是我国干式配电变压器发展的重中之重。

参考文献：

[1]王树岗，王锦德，贺青云.干式配电变压器的使用及技术发展[J].海峡科技与产业，2017（9）：114-115.

[2]张勖成.干式配电变压器向智能型发展[C]//全国建筑电气设计技术协作及情报交流网年会，2005.

[3]曾庆赣，蔡定国.干式变压器的应用及发展[J].电气时代，2002（9）：98-99.

论文作者:张卫涛

论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/36f867473039f40c5a750558.html