# 蜂窝石材技术要求探讨论文_王岩

连云港市建设监理有限公司 江苏连云港 222000

摘要：蜂窝石材是一种新型建筑材料，具有比普通天然石材更好的抗冲击性每平方米仅为8～11千克，是普通天然石材重量的1/7，抗压强度却是它的3～5倍，完全克服了天然石材重量大、易碎等缺陷，提供了一种性能更为优异和应用领域更为广泛的新一代建筑材料。

关键词：蜂窝石材；技术；探讨

1 前言

连云港市水利科技档案馆项目建筑面积19537平方米，幕墙面积一万余平方米，其中蜂窝石材面积约2484平方米。本文就蜂窝石材的特点和相关生产技术要求进行探讨。

2 蜂窝石材的特点

当今世界，推动建筑向节能、绿色、智能化方向发展，是建筑业实践可持续性发展理念的大势所趋，也是中国经济社会发展面临的重要任务。在这个大前提下，蜂窝石材板应运而生。它是一种新型建筑材料，具有比普通天然石材更好的抗冲击性每平方米仅为8～11千克，是普通天然石材重量的1/7，抗压强度却是它的3～5倍，完全克服了天然石材重量大、易碎等缺陷，提供了一种性能更为优异和应用领域更为广泛的新一代建筑材料。

3 石材的加工要求

1）石材必须与招标方提供的石材样本颜色一致，如果不一致将会导致材料的浪费。

2）石材磨光装饰面基本上应与本工程已使用的普通石材板装饰面相同。

3）石材板原料必须平整、干燥才可进入复合加工，以免造成石材面与铝板复合面的脱胶隐患。成材板规格尺寸要求详见附件。

4）石材面做三遍防护，并等养护剂涂刷完成后在太阳下晒至充分干燥，然后进行包装、发货。防护剂必须采用正规厂家生产的合格产品，为杜绝假冒产品，应提供采购合同原件备查。

4 铝蜂窝板要求

1）铝蜂窝芯应符合HB5443的要求，铝箔应选用3003系列，壁厚不小于0.07mm，芯格边长不大于6mm，铝蜂窝芯材必须经过专业的防腐蚀处理，且具有气压平衡孔。

2）铝板选用材质品牌为优质国产铝板，等级为H24，过渡铝板及背面铝板的复合面必须要有防腐蚀且有利于粘结的背漆，以提高耐用年限，并与使用胶水做相容性测试，需提供第三方的权威测试报告。

3）面板厚度不小于0.7mm，力学性能应符合GB/T3880.2的要求，厚度偏差应符合GB/T3880.3的A类高精级产品的要求。

5 胶粘剂要求

1）胶粘剂应采用改性进口双组份柔性聚氨酯胶，不得采用快干脆性的环氧树脂胶，为防止假冒，应随附该批次的进口报关单及合格证。

2）胶粘剂有害物质含量应符合GB/T18583的规定，胶粘剂对所粘接材料应不产生腐蚀。

3）胶粘剂产烟毒性危险分级不应低于GB/T20285规定的准安全级（ZA2）

4）胶粘剂的质保期应为20年，在质保期内因胶的质量问题造成板材脱落，投标人应承担由此造成的所有损失，包括给第三方造成的损失。

5）胶水应存放在20摄氏度的空调房间，并且胶水的配比使用需在恒温恒湿净化复合车间中进行，使用机器自动搅拌喷胶处理。

6 安装连接件要求

1）安装连接件应采用Q235的冷镦工艺成型的异型螺母，其表面防腐处理应满足GB5267.1的规定或更高级别，机械性能等级应达到GB3098.2中规定的5级。

2）异形螺母螺纹直径不应小于8mm，螺柱直径不应小于12mm，底座直径不应小于22mm。

3）异形螺母采用胶粘剂埋设，所用胶粘剂应符合前条规定。背板部位打孔（定位、深度）及预埋孔内填胶量应由电脑精确控制，并且填胶后经恒温恒湿环境自然初步固化，以保证每个预埋螺母的承重拉拔力。

4）异形螺母埋设位置应符合设计要求，偏差不得大于1mm。异形螺母螺柱面应与板表面齐平，误差不大于0.5mm。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆石材蜂窝板必须在制造商工厂按图纸布置安装孔，并预埋螺栓，以保证强度及防水要求。

5）单个异形螺母的抗拉拔极限承载能力不应小于3.2Kn。

7 石材蜂窝板质量要求

1）外观应平直、整洁，无毛刺、流胶、脱胶、脱落、空鼓。

2）石材蜂窝板的石材表面缺陷允许范围符合下表要求：项目缺棱（长度＜5mm，宽度＜1mm，不计）最大长度≤4mm，最大宽度≤2.5mm，每块板允许处数缺角（长度、宽度＜2mm，不计）裂纹划伤擦伤。

3）石材蜂窝板尺寸允许偏差项目边长厚度对角线边直度面平整度≤1000mm每米长度每米长度允许偏差（mm）0.0～-1.0±0.5≤2.0≤1.0≤2.0不允许不允许不允许1规定内容最大长度≤8mm，最大宽度≤1.2mm。

4）石材蜂窝板的主要物理力学性能应符合下表要求项目平压强度/MPa平面剪切强度/MPa滚筒剥离强度（N*mm/mm）平拉粘接强度/MPa弯曲强度（标准值）/MPa≥0.8≥0.5平均值最小值平均值技术要求。

5）试验检验，石材试验检验按每个批次抽样、封样、送检三个步骤执行，检测单位指定为国家建筑材料测试中心（北京），检测项目为平面粘接强度、平压强度、平面剪切强度、弯曲强度、滚筒剥离强度、安装连接件承载能力、耐温差性等。试验主要参数：平压强度≧0.8Mpa；滚筒剥离强度平均值≧50N•mm/mm，最小值≧40N•mm/mm；平均粘接强度：平均值≧1.0Mpa，最小值≧0.6Mpa；耐温差性：在（-40±2）℃下恒温2h，然后程序升温，在（80±2）℃下恒温2h，以此为一个循环，进行50次循环，产品无剥落、脱胶、开裂、空鼓、明显变形等外观上的异常变化；弯曲强度下降率≦20%；安装连接承载力不应小于3.2KN。

8 石材蜂窝板组装

1）石材蜂窝板应按附图要求进行预拼装。预拼装符合要求的成品，为了运输、安装查找方便，所有的板块应进行编码。

2）石材蜂窝板在直角拼接处应加铝合金U型型材，U型材由幕墙施工单位负责。

3）在工地拼装中，如按原编码拼装成的组件不符合附图要求，将作退货处理。

9 包装标准

1）根据不同尺寸的石材蜂窝板，采取相应的包装材料和包装方案，特别注意对石材棱角的保护，并应随箱附带塑封石材蜂窝板装箱单（应标明每块板的编号）等书面资料。

2）板材装箱时铝板面对铝板面，中间用橡皮胶垫或泡沫隔开，用纸板护角包裹四角防止崩角，并在木箱的底部衬垫不小于2mm厚橡胶垫或泡沫，防止石材边直接与木材接触。

3）包装时将相同或相近规格的板材摆放在一起，板材面与面、底与底相向并紧密相靠，以减少运输过程中板面之间产生的摩擦。箱内不能出现缝隙或任何松动现象，木箱四周及箱内所有空隙必须用泡沫填充塞实，不能有任何空隙与晃动。

4）石材蜂窝板应采用木质（框）包装箱，并用尼龙膜包裹防止雨淋。

10 装卸和验收

1）卸货验收前，材料供应商须提供材料相应的检验报告。

2）材料供应商须送货至现场卸货地点。如果存在退货部份，来回搬运费用由材料供应商承担。

3）材料厂商负责现场石材修补，阴阳角处理。

11 结语

现在很多高层建筑想整栋搂外墙都用天然石材，但因为建筑的墙体载荷做石材钢挂承受那么重的载荷存在安全隐患，现在石材蜂窝板解决了这个问题，石材蜂窝板是把花岗岩切割3－5mm复合10－15mm铝蜂窝板，每平米的容重才10公斤左右，这样大大的减轻了容重，钢挂的系统也简单容重可以降低，这样整栋楼外墙能够达到天然石材面的效果，大大提升了建筑物的档次。而且石材蜂窝板还可以做吊顶，吊顶是传统石材产品的禁区，石材蜂窝板解决了这个问题。

参考文献：

[1]李伟华.石材蜂窝复合板在高层建筑外墙中的应用[J].城市建设理论研究：电子版，2012（20）.

[2]顾泰昌.人造板材幕墙工程技术规范要点解析[J].建筑技艺，2014（5）：87-91.

论文作者:王岩

论文发表刊物:《基层建设》2018年第33期

论文发表时间:2018/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/370ce3386fe0e07417df4c69.html