# 电力输电线路的运行维护及故障的排除论文_尹君 张家华 刘效源

国网本溪供电公司 辽宁 本溪117000

摘要：国家在快速的发展，社会在不断的前进，电力输电线路是整个输电线路不可或缺的重要组成部分，近年来，我国用输电负荷添加，输电线路增多，给电力输电线路的保护工作带来了很大压力。电力企业有必要做好电力输电线路的保护及故障排查工作。本文针对现有电力输电线路的运转及故障扫除中存在的问题，进行剖析和探究，找到电力输电线路运转保护及故障排查工作中的薄弱环节，积极探究，提出富有针对性的定见和主张，有利于电力输电线路正常运转。

关键词：输电线路；维护；故障排除

引言

在电力系统的发展过程中，输配电线路主要的功能是实现对电能的有效传输，从而有效保证电网的安全和稳定运行。但是输配电线路的线路长，面积广，其工作环境也较为复杂。如果我们不能对其进行有效的维护，及时的排出故障，其就会给人们的生产和生活带来很大的安全隐患，对电力企业的经济效益和社会效益造成很大的影响。为此，相关人员需要对电力输配电线路的运行维护与故障排除技术进行认真的研究和分析。

1电力输配电线路运行维护和故障排除方面存在的问题

1.1技术的单一性比较强

就目前的电力输配电线路运行维护和故障排除来讲，存在的一个主要问题是技术的单一性比较强。从目前的实践分析来看，在进行电力输配电线路运行维护和故障排除的时候，采用的统一化的人员为主，监测为辅的方法，这种方法在人力和技术的结合性发挥方面具有比较强的优势，但是对于应对现阶段的输配电线路问题却有着明显的不足。主要是因为在电力系统覆盖范围扩大的情况下，输配电线路的分布范围越来越广，而人员能够接触到的范围越来越有限，所以这时候利用人力为主的技术手段显然存在着诸多方面的不足，而这种不足会使得问题解决的难度加大。基于此，积极的分析现阶段输配电线路面对的形式，探讨多样化的技术手段和方法十分的必要。

1.2运行维护和故障排除的专业性相对缺乏

运转保护和故障排除的专业性相对缺少是现在电力输电线路工作当中存在的第三个明显问题。就实践剖析来看，这种专业性的缺少首要表现在两个方面：第一是人员的专业性差。不管是从理论上进行剖析，还是从实践操作上进行调查，现在的工作人员专业性都存在着明显的缺乏，这种缺乏使得工作专业性无法得到进一步的完成；第二是技术上的专业性不强。电力系统在不断发展，使用的技能也在不断的前进，所以需要愈加先进的、专业的技能进行故障问题的解决，但是在现在的实践中，技能创新和完善工作严峻滞后，所以导致了技能使用方面的专业性不足问题。

2电力输配电线路运行维护和故障排除技术分析

2.1风力故障的排除技术

风力也会对输变电产生一定的影响，处在不同位置的输变电线路所受的风力大小不一，其对输变电线路所产生的影响也就不同。电力企业通过对输配电线路所在地区通过相关检测，对地区的输变电配送线路进行一定程度的线路优化，从而有效地避免因风力因素对输变电线路所造成的影响。此外，通过对处于易风力影响的输变电线路地区，电力企业的相关部门通过对该地区的输配电线路进行及时地检查，从而避免风力因素对输变电线路所造成的影响。另外，一些电力技术人员通过在风力较大的地区安装防震锤，通过防震锤技术的合理运用，避免风力对该地区输配电线路的影响。

2.2加强输电线路的设计与管理工作

输电线路设计的方案质量影响着电力系统的平稳运行，保证了电力输电线路的设计的优质化，因此增强电力输电线路设计管理，可以避免或减少阻碍运行稳定因素的存在。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆(1)相关部门做好审查工作，充分查阅资料，借鉴成功经验，并结合所在地的地理环境与气候自然环境，对电力输电线路运行的安全和稳定进行评估测量，提出若干合理科学化的设计方案。例如，设计时一般会考虑到对边坡、建筑物等的风偏距离。(2)收集施工信息，为设计部门提供相关数据。进行线路设计时，相关人员应到施工现场中实地考察，结合现场情况，制作线路设计所需的资料，为设计管理部门提供具有可以充分参考的数据资料。(3)完成设计之后的试运行阶段，由经验丰富的技术人员，对整个电力输电线路运行质量进行检查监督，实时监控整体线路。如遇到问题应及时予以解决。

2.3做好预防工作

电力公司要定期巡视线路。根据我国现实情况，一般而言电力公司每月日检一次，每季夜巡一次。在天气恶劣或出现其他特殊情况时，要针对特殊情况增加巡视次数。例如汛期来临之际，为了防止汛期雨水对电力基础设施的破坏，要对线路塔杆、附近建筑物和树木进行彻底排查。夏天用电负荷增加和气温升高导致导线弧垂增加，要加强交跨测量工作。春天为了防止鸟害影响电力运输，要对鸟巢进行重点检查，一旦发现及时处理。雨季来临之前，要对杆塔接地进行测量和处理，避免雷击对电力输电线路造成破坏。冬季要重点巡视跨水库、跨沟地区，防止水汽凝结造成冰闪事故。巡检过程中发现问题要及时处理，如果暂时无法处理，必须下发事故隐患通知书。

2.4做好输电线路防雷措施

为了确保电力输电线路的正常运行，必须要加强电力输电线路的防雷保护，做好输电线路的防雷工作。①加设避雷导线。在电力输电线路的设计阶段，就应当在综合考虑当地实际情况下对输电线路加设避雷导线，减少雷电带来的线路故障。②运用输电导线耦合法。运用输电导线耦合法主要是为了在雷电发生时，减少其对杆塔产生的电压，运用屏蔽导线的方式来达到控制导线内感应电压的目的。③运用消弧线圈接地法。运用消弧线圈接地法也是一种有效的防雷措施，在雷击的作用下会容易产生单相接地问题，而实行中性点不接地能够自动消除这一问题，防止相间短路故障。

2.5加强线路巡查

巡查工作是线路维护工作的一种基本方式，巡查工作可以了解到线路所在区域环境变化情况，线路运行状态。较早发现隐患从而将其消除在萌芽阶段。同时也能够为线路检修工作开展提供凭据。巡查工作可以定期开展，也可以不定期开展。可以进行全面检查，也可以针对某些重点内容。但是在某些特殊的情况下需要增加检查工作频率，以确保线路运行始终处于正常状态。正常巡查工作其主要作用在于掌握线运路运行状况。

2.6信息分析技术

信息分析技术在目前的电力输配电线路运行维护和故障排除中也有着表现显著的应用，此种技术的应用需要两方面的配合。一方面是线路运行监测仪器的应用。此仪器的主要作用是收集和获取线路运行的实时消息，从而为数据分析提供丰富的数据来源。另一方面是要对信息分析建立科学的数据模型，并在模型的基础上研究数据资料所反应的情况。就具体的利用来看，此技术进行的运行维护和故障排除需要建立在丰富且准确的数据资源基础上，而且对于分析模型的依赖性也比较强。所以说此技术虽然有较好的结果准确性，但是在实际操作的过程中，对于专业性的依赖和操作更强，所以在没有数据以及准确模型支撑的情况下，此技术的利用率很难提升。

结语

上所述，电力输配电线路的运行维护与故障排除技术对于电力企业的相关系统工作的运行具有重要的意义和作用。其有效的提高了系统运行的安全，保证了人们的使用和施工安全，为电力企业赢得较大的经济效益和社会效益。为此，相关的企业和工作人员应该对此及技术涉及的各个环节给予合理完善和优化，提高用电的质量和安全性，促进电力事业更快更好的发展。

参考文献

[1]杨忠海，王保民.电力输电线路的运行维护及故障排除[J].电子技术与软件工程，2016（21）：88-89.

[2]贾永辉.关于110kV输电线路施工技术问题的探讨[J].黑龙江科技信息，2016（33）：155-156.

[3]曹津源，贾立宁.输电线路运行安全影响因素及防治措施探讨[J].通信世界，2016（23）：117-118.

论文作者:尹君 张家华 刘效源

论文发表刊物:《电力设备》2017年第33期

论文发表时间:2018/3/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3710dc6547c7b54374ec08ba.html