# 110kV输配电线路施工探讨论文_叶祖明

（紫金县电力工程公司 517400）

摘要：随着社会经济的飞速发展，人们对电能的需求量也愈来愈大，无论是生活还是工作，电能早已成为了我们无法割舍的一部分。而在电力系统中，其中一个主要组成部分就是电力输配电线路，它不仅用来传输电能，还对电力运行的质量起着至关重要的作用。我国目前正加大资金、人才和技术的投入对这方面的工作上升空间加以关注和重视。鉴于此，文章结合笔者多年工作经验，对110kV输配电线路施工探讨提出了一些建议，仅供参考。

关键词：110kV输配电线路；施工；探讨

引言

为确保能够顺利进行整个输配电线路的架设施工，必须才科学合理的方式来确定施工工序，在运行过程中最大限度地保障安全，以此来满足相关人员在用电方面的要求，确保能够安全、稳定地输送电力。

1、输配电线路的特点

1.1占用面积大

电塔是输配电线路中的重要组成部分，它的造价、工期和劳动消耗量在整个线路工程中占很大比重。常见的电塔在体积和面积上都较大。而且，随着电压的增大，绝缘子需要的数量和重量也会成正比增大，对于一些特高压的电路，相应的绝缘子就会非常多，而这样的电路，就需要相当大的人力、物力和财力来日常维护。

1.2分布范围广，环境因素影响大

因为我国各地几乎分布着电网，不同地区的气候和自然特性不同，电路损坏的原因也不同。像沿海地区的雨季一样，雷电多，直击过电压少，线路绝缘子中标，单相接地或跳闸，重量可能由绝缘子破裂、破坏、破坏等事故导致长时间的电力供应中断。台风也是巨大的威胁。除了由强风引起的欠载、歪杆、断线等引起的架空电力线停电外，风力低或中等风力发电时，电线和避雷线振动、跳跃、触线、混线闪光事故、严重的情况下，电线振动导致的断线、倒带、破损等事故也会发生。此外，北方的冰架也对航线的安全运行产生了巨大影响。

1.3输配电线路的科技含量高，维修成本高

为了适应社会对电力日益增大的需求，输配电线路在输电技术、输电材料和设备等方面都不断地进行升级换代，科技含量和设计理念都在不断提高，同时，负责维修和维护的工作人员也通过频繁地培训，以期能应对各种高科技设备和技术带来的问题。很多材料和设备由于是从国外引进的，国内没有相同或相似的可替代产品，所以，更换配件只能靠进口，这无疑是一项高昂的开支。

2、输配电线路施工中出现的问题

输配电线路设计影响，我国因为土地面积广阔，气候复杂多变，依据电路设计图纸在实际的施行过程中难免会发生一些不合理的现象，这就对电力维修人员的实际运行维护产生了较大的影响。实际生活中发生的问题理应用科学的力量解决。例如：内蒙古一家供电局在工人的研究下开发了一种新型实用的GW 6隔离开关小型轴拆卸器，包括固定板、活动板、上支撑板、下支撑板和顶针；固定板和活动板调整固定，固定板有调整孔，调整孔是槽通孔，活动板和调整孔的相应位置有顶杆孔。所述的顶针是螺纹杆，所述顶针的一端依次通过所述的调整孔和所述的顶针孔，并与上述支持板螺柱相连接。其优点是可以直接从设备中删除角拐大轴，快速分解角拐大轴，从而大大缩短维修时间。不需要卸下驱动器盘柜、簧片和其他部件，降低了维护安全风险，确保了服务人员的安全。维护导致的停电时间大大缩短，减少了电力负载和经济损失。

3、施工管理优化措施

3.1建立完善施工管理制度

严格的制度是约束施工人员行为，保证施工安全，提高工程质量的有效途径。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆明确责任分工，把施工质量和安全与施工人员的量化考核相关联，并和绩效分配挂钩，奖罚分明，一切按规定办，提升企业在员工中的信任度，把安全管理和具体施工过程相结合，施工人员上岗前做好自身的安全防护，强化施工安全。做好设备的日常维护，施工前全面检测设备的运行情况，保证所需设备完好，能够正常运行，施工人员所用承力绳是保证施工人员安全的重要设施，避免承力绳和尖锐物体，粗糙表面、热源体等接触，以防承力绳受到损伤，甚至断开，注意留心观察承力绳使用、磨损的情况，保证自身安全。地线的拆除必须在电路检修施工完毕、全部的施工人员、施工材料、用具都下杆塔后才能进行。运用奖励激励机制，树立榜样，发挥模范的引领作用，调动施工人员的积极性，促进施工质量的提高。

3.2提高施工人员的专业素质

施工人员是110kV输电线路施工的主体，他们的自身素质和技术水平直接影响施工质量和送电安全，因此，应通过学习和培训以及技能竞赛等多种形式，提高施工人员的整体素质，通过技术交底和安全培训，使施工人员了解施工流程和应注意的事项，熟悉操作技巧，减少安全隐患和事故发生的几率。做好岗前培训，使新入职的人员对所要从事的施工工作有整体认识和初步了解，为做好本职工作奠定必备的基础。加强安全知识的学习与培训，使工作人员更好地掌握规范施工要点，做好自我安全防护，增强责任意识，发扬主人翁精神，以高质高效完成施工任务为己任，团结协作，营造和谐融洽的企业氛围。加大人才培养和引进力度，优化施工人员配置，促进工作人员的队伍建设。

3.3排除施工突然来电的安全隐患

在输配电施工结束阶段，如果突然通电会引发触电，对施工人员的生命安全造成威胁，所以相关部门应该在此阶段断开接地线。但在实际施工中很多单位并没有留有接地点，只能人工进行地线的挂接。此方法没有安全保障，挂地一般要花费较长的时间，一旦在没有挂接完毕时突然来电，将造成严重的后果。此外，即使线路断电，导线上还会有电荷，且线路越长，残留的电荷越多，电位也越高，当电荷没有及时引入大地时，施工人员接触导线后会有触电隐患。为了防止这种情况发生，进行安全施工，需要注意以下几点：（1）在施工后期，施工单位要严格根据相关规范进行接地线操作，不可在未有地线的情况下开始施工活动。（2）除特殊情况，应该将接地点设置在端子附近位置以及分支杆和耐张杆的引线上。在没有违反规定的前提下，若有需要可以在主导线上增设接地点并安装专业的接地环，在设计图纸上准确标明接地点位置，从而方便施工人员审查。（3）为便于挂接地线，预留的地线挂口宽度也要符合规定。

3.4其他注意事项

（1）注意不可将承受力绳与表面粗糙、高温以及有突出物的物体接触，注意在牵引时承受力绳的摩擦力不能过大，尤其是不可集中摩擦，避免发热。在施工过程中不可对系扣加以锚固，如果需要，则应该用金具配合操作，在收绳时绳盘的直径不能超过0.4m。（2）注意收听天气预报，选择天气晴朗、风力小的天气进行作业，防止恶劣天气给施工带来不利影响。（3）施工前，需要认真检查施工过程中可能使用到的机械设施的功能是否完好。

结束语

110kV输配电线路的是电力企业的一项核心工作。它的安全运行关系到电力企业的正常运转，甚至可以关系到国民经济的持续发展和社会的稳定。电力工作人员应提高安全生产意识和责任，运用科学防护手段，为保证我国输配电线路的安全，贡献自己的力量。

参考文献：

[1]罗伟丰.浅谈110kV输电线路的施工质量控制方式[J].科技经济导刊，2018（01）：181.

[2]张晓雷.110kV输电线路施工质量监控[J].科技创新导报，2017，14（35）：209+211.

[3]危超群.110kV输电线路跨越高速公路施工技术要点探讨[J].机电信息，2017（21）：106-108.

[4]周鸿科.110kV输电线路跨越高等级公路更换导地线施工方法分析[J].通讯世界，2017（12）：130-131.

[5]郭晓光.电力系统110kV配电线路安全运行维护措施分析[J].科技资讯，2017，15（13）：39-40.

论文作者:叶祖明

论文发表刊物:《河南电力》2019年3期

论文发表时间:2019/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/375088f5ee7aeb3eba0d5757.html