# 高支模施工技术在土建施工中的应用分析吕祥利论文_吕祥利

摘要：随着新中国改革开放以来城市现代化的快速发展，过去，居民只把住房定义为他们的居住地。现在，住宅小区、居住环境、周边建筑、配套设施、建筑质量等方面已经成为购买的重点。与此同时，高支模技术得到了广泛关注和迅速发展，本文首先阐述了高支模技术施工过程中的注意事项，以保证高支模技术施工过程的安全稳定，然后分析研究了高支模技术在土建施工过程中的应用过程，以保证高支模的施工效率和质量。

关键词：高支模施工技术；土建施工；应用

引言

现阶段我们国家经济持续发展，建筑行业的发展速度不断增快，住房建设项目越来越多，本文分析了房建土建工程中的高支模施工技术，希望可以给相关的人员提供一定的参考。

1高支模施工技术概述

高支模施工技术在城市土建工程中运用的次数较多，因为对大跨度、高空间建筑结构的需求旺盛，高支模施工技术也成为了土建工程中运用的关键技术之一。因其对建筑结构质量具有重要意义，高支模施工技术的应用也成为了整个建筑工程质量是否能通过验收的关键之一。但因高支模施工技术在日常施工过程中，操作系数较大，一些施工人员技术功底不扎实，易导致出现质量问题。为了避免在高支模施工技术操作中出现问题，需要建筑工程施工管理人员充分了解高支模施工技术，在操作过程中，根据土建工程中的功底环境，因地制宜，科学合理的制定支模施工流程。在确定土建工程整体结构高度后，要保障有效支撑物的质量，确保避免施工安全问题的出现。从施工技术角度出发，高支模施工技术顾名思义，就是一种支撑技术，通过运用高支模技术对土建工程施工进行有效支撑，并且这项技术对于细节处理有很高的要求，一旦一项出现问题，会导致整个钢管模板工程出现安全隐患。高支模施工技术对于建筑工程土建部分施工具有很高的实用价值，能够为建筑工程的快速发展服务。

2高支模施工技术的使用研究

2.1高支模专项施工方案的编制以及审批

其中高支模施工技术的使用和其他的工程项目有着较差的差异，在开展高支模施工之前，需要借助专家来设置完善的施工方案，编制高支模专项方案的过程中，施工单位需要组织和施工方案编制人员进行沟通，提升专项方案的可行性。等到专项方案审核完毕，施工单位的技术负责人需要在审核通过之后签字，保证施工专项方案可以正确地在房建土建施工中进行使用。其中针对工程可以选择总承包的方法，其中总承包单位和承包单位针对专项方案要正确签字以及盖章，针对质量要求较高的房建土建施工，能够邀请专家来评估工程施工方案的可行性，及时地找出存在的各种问题，选择合理的方法来调整施工方案，监督整体的施工，确保施工方案可以顺利地落实。不仅如此，等到高支模专项施工方案设置完毕，全部人员都不可以随意修改专项方案。

2.2严格控制安装工序

在高支模施工中，支架安装是重中之重，任何一个环节发生问题，都会影响总体施工质量及安全性，具体的安装工序：先放出轴线和梁位置线，以确定支架安装的水平标高；再进行梁和脚手架安装，将梁底的横纵木枋放置在脚手架顶托之上；然后进行模板及侧面模板安装，底板木枋安装在脚手架顶部；最后进行楼板模板安装，绑扎板钢筋，卸下脚手架的可调顶托，拆除模板及脚手架等。在具体安装过程中，必须高度重视以下几个方面：第一，在具体安装过程中，如果施工现场没有在支顶基础上进行回填土分层处理，则在重力的作用下，可能会发生下沉问题，影响施工的安全性。需要对施工现场的土质结构进行全面系统的调研分析，确认达到要在之后，才能进行脚手架搭设。如果基础稳定性不足，则要进行夯实处理或者换填处理，以保证脚手架搭设的牢固性及稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第二，在使用脚手架时，必须严格遵循施工标准及规范，尽量使用质量及性能符合标准的钢材，针对存在质量问题的钢管必须及时处理，严禁将其使用于脚手架的搭设，避免影响总体施工质量。第三，切实做好脚手架支撑体系中各连接部位的衔接工作，如果在施工中发现支撑体系衔接部位松动，必须立即停止施工，处理之后才能继续施工，避免水平或者垂直方向的剪刀撑没有按照工程要求标准设置，影响高支模整体结构的稳定性。第四，强化对施工技术人员的培训工作，很多施工人员在施工中，存在侥幸心理，为降低施工难度，提升施工的便捷性，存在不按照施工方案和标准施工的现象，致使高支模搭设精度不足好，支架实际搭设位置和设计标准存在出入，从而影响整体结构的稳定性及承载力，如果处理不及时，将有可能发生严重的安全隐患。第五，在开始搭设之前，必须对所用各个构件严格检查，检查内容包括型号、规格、质量、尺寸、性能等。这些因素也会直接影响到高支模施工的质量及安全性。

2.3高支模验收

在土建施工过程中，高支模系统属于支撑系统，在施工过程中起到辅助作用。高支模的安装和施工质量直接影响施工安全。因此，做好高支模施工的质量验收是非常必要的。大模安装技术后，应在第一时间进行质量验收。除了严格测试模板的性能外性，还要仔细检查支架，确保支架之间的搭建符合实际需求。只有加强安装的施工质量控制，才能最大程度提高高支模的质量，从而为土建工程的施工进度提供有力保障。

2.4高支模的拆除

在开展房建土建工程施工的时候，高支模施工技术能够给工程施工提供保证，所以等到房建土建工程施工完毕，就需要拆除高支模，在拆除高支模施工之前，需要让专业的检测人员来评估混凝土的强度，确保混凝土的强度能够满足标准需求，如此才能够拆除高支模。最开始需要先清理高支模的拆除部分，明确安全之后才能够拆除高支模。在拆除高支模的过程中，各项步骤都需要满足规范需求，防止损坏内部的混凝土结构，如此会严重影响到整体的建筑质量。最后等到高支模拆除完毕，需要及时地拆除剩下的模板，清理各个部分，确保可以循环使用零部件，确保在整理检查合格之后再次使用，降低对于环境的污染。要是明确一部分部件存在损坏的情况，就需要及时地进行维修，防止影响到之后的使用。

3提升高支模施工技术应用效果的措施

在模板安装施工中，必须严格控制每一层的标高和尺寸，并用墨线进行标记，以保证每块模板的安装质量都满足设计要求。对模板支撑体系及承载力也要进行多次核算确定，派遣专业人员进行数据测量，确保模板能够承载施工中的最大压力。模板安装必须严格按照施工方案及施工工艺的要求，一旦发生问题，立即上报，组织人员进行解决和处理，达到要求之后才能继续施工。

结束语

综上所述，高支模支架技术为建筑工程施工技术提供了支撑辅助作用，为提高施工效率保证施工质量作出了巨大贡献，但我国高支模技术在应用方面仍有不足之处，需要广大建筑行业从业者不断完善。本文通过浅析高支模技术在施工过程中的应用以及应注意的问题，为之后的高支模施工技术尽献绵薄之力。

参考文献

[1]段力楠,李鑫.探究高支模施工在土建施工中的应用[J].建材与装饰,2019(21):37-38.

[2]张坤.小议房建土建工程中的高支模施工技术[J].居舍,2019(20):50.

[3]石志峰.关于房建土建工程中的高支模施工技术运用分析[J].绿色环保建材,2019(06):150-151.

[4]王新宏.小议房建土建工程中的高支模施工技术[J].建材与装饰,2018(40):15-16.

[5]欧杰辉,李玲.关于高支模施工技术在土建施工中的应用研究[J].居舍,2018(24):95+139.

论文作者:吕祥利

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1期

论文发表时间:2020/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/379cf7cd7f4fb612790513b0.html