# 谈水利工程现浇混凝土衬砌渠道防渗漏技术赵嘉诚论文_赵嘉诚

摘要：水利工程现浇砼衬砌渠道防渗施工主要是将输水能力和抗冲击能力显著提高，实现真正意义上的节水灌溉和水资源的节约利用。而当前的渠道防渗施工中，更要做好砼衬砌渠道施工的各个环节控制，做好施工过程中技术质量的控制，保证水利工程建设能够顺利进行。本文对水利工程现浇砼衬砌渠道防渗漏技术进行了探讨。

关键词：引黄济青；水利工程；现浇砼衬砌渠道；防渗漏技术

1 前言

引黄济青工程是“七五”期间的国家重点工程，是跨流域大型输水工程，该工程已连续运行了30年，今年将对工程进行改扩建，引黄济青工程对渠道的衬砌施工质量要求很高。建设这样的大型水利工程对于满足人们的水资源需求、解决人们的生产生活用水以及促进我国国民经济的不断提高具有至关重要的作用。因此，就需要对砼衬砌渠道防渗漏施工技术进行研究，提高施工技术水平，有效地避免出现渗漏现象，最终提高工程的整体建设质量。

2 水利工程砼衬砌渠道发生渗漏的原因

2.1 渠道基础处理不合理

在水利工程施工过程中，通常是在天然地基上建设。倘若地基的土质无法达到设计要求，那么为了确保水利工程施工的整体质量，就必须通过有力手段来提升地基的质量。然而在进行地基施工的过程中，土质不一样，其所采取的施工方式也不一样。所以在地基处理过程中，选取合适的施工方法，对地基进行有效的处理，是极为重要的，倘若渠道地基处理不够理想，那么将严重影响到地基本身的质量与防水性能，进而造成工程渗漏情况的出现。例如引黄济青渠道寒亭段的土质大部分是粉砂壤土，渗透系数较大，就采取了特殊的碾压和夯实措施。

2.2 衬砌原材料的质量不合格

在水利工程衬砌渠道的施工中，所使用的砼原材料质量好与坏，将直接影响到衬砌渠道的施工质量。混凝土的主要原材料有水泥、石子、骨料、水、外加剂等。对水泥性能、强度等级、杂质的含量、砂石骨料的粒径、原材料的存储以及砼配料比例等各个方面，都有极为严格的要求，其中任何一个环节发生问题，都将造成极为严重的影响。

2.3 支模偏差

在工程施工中，模板主要是用于支撑砼，且使其成型。在衬砌渠道施工中，通常是选用钢模板或者是木模板，但是不管是选用哪一种模板，在对模板进行安装的过程中，都必须按照设计要求进行测量、放线，必要时可以多设置几个控制点，进而便于检查与校核；假使在安装现浇砼模板时发生偏差，造成较大的变形，或是相邻模板拼接高差大于有关规定，都可能引发衬砌渠道工程渗漏。

3 水利工程现浇砼衬砌渠道防渗漏技术

3.1 施工前准备工作

3.1.1对设计图纸有全面的认识，并对施工中的相关注意事项进行全面地学习，以避免在施工过程中发生错误，影响施工的顺利进行。

3.1.2对渠道衬砌基面进行检查，看其是否满足施工相关要求，并确保衬砌基面干净整洁。

3.1.3对施工中所使用到的材料以及相关设备要准备到位。

3.2 基层的有效清理

3.2.1施工要点：施工人员对渠道开挖完成后，应在砼衬砌施工前严格按照设计图纸的要求对渠底和坡面部位进行针对性的处理，以确保后期施工的顺利进行。紧接着对基层部位进行清理，将基层部位的树根、草根等杂物进行彻底的清除，借助推土机清除预留保护层，经振动碾压后再进行人工挂线清理。此外为了避免渠坡部位受到雨水的侵蚀，在削坡完成后应在第一时间铺设保温板和土工膜。

3.2.2控制标准：（1）渠道中心线的偏差应控在2cm 以内，渠道边线的误差也应控制在2cm以内；（2）土基层与砂基层的压实密度分别在0.95、0.80以上；（3）渠道基层开挖的高程误差范围应控制在－10～＋5mm，渠底以及内边坡的平整度偏差应控制在2cm以内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3 铺设复合土工膜

在铺设复合土工膜前，施工人员需对基层表面的杂物进行彻底的清理，以避免对土工膜造成损坏。应按设计指标要求从正规厂家购买土工膜，并在使用前进行全面检查和检测，对存在质量问题的土工膜应严格禁止进入施工场地；要按照渠道的断面尺寸尽可能地选择大尺寸、接缝数量少的土工膜，这样可提高其防水性能。

3.3.1铺设。土工膜铺设时应严格按照一定的顺序进行，应采取横向的方式进行铺设，而且上游压下游，将边缘部位进行固定处理。对于多余的部位应进行裁剪。

3.3.2焊接。复合土工膜之间的连接使用热熔法焊接方式。在正式焊接前应对焊接设备进行预实验，以确保焊接温度以及相关参数满足实际所需。通常情况下，焊机的温度控制在260℃～300℃为宜，速度控制在2档位置即可，如若气候有所变动可进行适当地调整；焊接完成后应形成双焊缝并做气密性试验；经检验合格后方可借助缝纫机对土工布进行缝合处理。

3.3.3注意事项：（1）土工膜铺设完成后应尽可能地避免阳光直射，可采取边铺设边进行混凝土的浇筑或衬砌工作；（2）施工现场严禁吸烟或者将危险火种带入工作区域，以免引起不安全事故的发生；（3）为了防止人为对土工膜造成损害，施工作业人员不得穿带钉的鞋进入场地；（4）禁止在已铺设完土工膜的区域打孔等行为；（5）土工膜铺设完成后将剩余部分要妥善存放和保管，避免造成破坏或者污染。

3.4 砼衬砌施工

3.4.1布料。砼在拌合站搅拌均匀后借助运输车输送到施工场地，砼拌合车可借助衬砌机的皮带与布料小车将砼运输到仓内，达到场地卸料时可采取自由下落的方式进行，但要注意的是下料高度应进行严格控制，以防砼的离析现象发生。砼的铺料厚度应严格控制，设计板的厚度直接决定摊铺厚度，比如设计板的厚度为6cm，则摊铺厚度为6-7cm比较合适。

3.4.2振捣。布料平仓完成后应进行振捣。按照砼的塌落度控制振捣梁的行进速度，振动的方向应严格按照一定的顺序进行，采取由坡脚到坡肩的方向进行振动，渠坡坡脚齿墙部位使用型号为50型振捣棒进行振捣，以提高其平整度。在振捣中若发现仓面内有露石或者蜂窝状态存在时，应对该部位进行填补处理并重新振捣。

3.4.3抹面压光。使用型号为MG-80 型的电动抹光机进行处理，使表面处于平整状态。通常情况下粗抹两遍较为合适，终凝前使用抹光机以及人工进行处理，以达到表面的光洁与平整。在实际抹面压光中，受到人为因素或者其他方面的影响，砼衬砌面平整度不可避免地会出现一定的误差，但只要其处于可控范围内，仍可满足施工规范的相关要求。

3.4.4养护。混凝土压光完成后要在规定时间内进行养护，在混凝土表面喷洒养护剂后并进行洒水保湿，使用草帘或薄膜进行覆盖，以减少水分的散发。若气候较为寒冷则应做好保温养护措施，养护时间应至少28d。

3.5 渠道砼衬砌工程养护

为了保证混凝土衬砌渠道的施工质量，在施工后需要做好混凝土养护工作，这项工作很重要，一定要严格按照规范要求进行养护。对混凝土粘结情况和伸缩情况进行不定期检测，对于出现填充料脱离的情况，要采取相关技术措施进行修补。冬季要注意将水排干净，尤其是聚集在混凝土板下部的积水，避免温度过低出现冻胀危害。渠道衬砌过程中使用喷雾养护的措施进行养护，混凝土终凝后采用铺设高性能防护薄膜的方式进行养护，并根据具体的天气情况做出相应的调整，并将养护记录工作做好，使用高分子化学材料对存在缺陷的混凝土进行修补，使其表面形成防水膜，避免出现混凝土开裂的情况。

4 结语

综上所述，在水利工程建设过程中，必须要采取科学合理的方法，对水利工程砼衬砌渠道进行防渗处理，从而才能够确保水利工程的质量和性能。

参考文献：

[1]雷梨,马凤霞.浅谈水利工程现浇混凝土衬砌渠道防渗漏技术[J].科技风.2015(17)

[2]张庆杰.小型渠道现浇混凝土衬砌技术要点[J].南方农业.2018(05)

论文作者:赵嘉诚

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷第12期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/37f74874c32c36b539dbc890.html