# 浅析核电厂工艺系统管道振动测量与评价方法论文_秦志庄

摘要：在现代化社会的发展中，各领域都对核电厂的发展提高重视度。而在核电厂的内部发展中，工艺系统管道震动测量是其重要的工作内容，对核电厂的稳定发展具有重要的影响。通过对工艺系统管道振动的科学测量，对其测量结果的详细分析，可以及时掌握核电厂工艺系统管道的运行情况，避免其发生问题继续运行，从而降低核电厂稳定发展的安全隐患。核电厂工艺系统管道的完整性，直接影响整体工作质量，建议在工艺系统管道振动上安装阀门、小支管等部件，为工艺系统管道振动测量工作提供有利条件，从而确保核电厂的稳定发展。

关键词：核电厂；工艺系统；管道振动；测量；评价

针对核电厂工艺系统管道振动的测量与评价，所采用的测量方法与评价方法，需要结合核电厂工艺系统管道的实际情况综合分析，确保所选择的测量方法与评价方法满足其核电厂的发展要求。在实际测量的过程中，不仅要明确管道测量点，而且还需要把所产生的相关信息数据详细记录，通过对其测量信息数据的分析，可以及时发现核电厂工艺系统管道存在的相关问题，对其问题的详细分析，明确具体的影响因素与引发原因，采取科学合理的解决措施。与此同时，对核电厂工艺系统管道振动制定完善的评价体系与标准，确保管道振动测量工作质量。

一、核电厂工艺系统管道振动测量对象

对核电厂工艺系统管道振动测量的分析，我们选择的测量对象为秦山第二核电厂某工艺系统部分管段，如图1所示的绿色部分。

图1 秦山第二核电厂某工艺系统部分管段示意图

二、核电厂工艺系统管道振动测量标准

对核电厂工艺系统管道振动测量标准的分析，我国有相关规定要求，在实施的过程中，需要相关单位与工作人员，严格按照相关标准要求对其的规范性实施，从而确保核电厂工艺系统管道振动测量工作质量。明确具体的测量管道，建议把测量管道划分成若干个测量段，分析各测量段的结构形式、管径、分布情况等，把各测量段的修正系数精确取值，并且把每段测量出的信息数值详细地记录，做好标记。我们此次测量选取的是图2中的绿色管段部分。

图2 管道特征分段及测点位置示意图

通过对图2管道特征分段及测点位置示意图的分析，在实际测量的过程中，选择对不同测量管段的标准，利用不同的标记颜色对各测量管段的区分，分别采用A、B、C、D的字母与标记点结合，使测量人员在实际测量的过程中，详细划分各管道测量段的位置。而对管道测量段的选点原则，本着“选取振动最大点”，是测量管道最薄弱的地方。例如：对简支梁特征管段的测量，首先，是对管道测量点位置的明确，最适合的测量点就是管道的中部。然后，对每个测点做好标记，为管道测量工作的开展与实施提供有利条件。设置X为水平方向，Y为垂直方向。

三、核电厂工艺系统管道振动测量方法与仪器的选择

核电厂工艺系统管道振动测量方法与仪器的选择，不仅要考虑到核电厂管道的分布情况，而且还对相关工作人员提出更高的要求，需要相关工作人员对管道测量工作内容详细了解与掌握，具备专业技术水平与综合能力，在实际测量的过程中，严格按照相关标准制度的规范性操作，针对核电厂工艺系统管道实际情况，对测量方法与测量仪器的科学选择。而最常用的测量仪器就是由美国研发生产的DP1500振动数据采集仪。对现代化信息技术的应用，研发出ENTEK振动数据分析处理软件，还包括970i加速度振动传感器。不同的测量仪器都有自身的使用标准，需要测量工作人员对相关仪器使用标准详细掌握，从而对测量仪器的正确应用，确保管道测量结果的准确性与科学性。对此，我们针对秦山第二核电厂某工艺系统部分管段进行了实际测量，并且把管道振动标准计算的参数取值及计算结果详细记录，具体如表1所示。

通过对表1管道振动标准计算的参数取值及计算结果相关信息数据的详细分析，能够掌握秦山第二核电厂某工艺系统部分管段的测量情况，相关工作人员会根据具体的信息数据，去分析核电厂工艺系统管道振动实际情况，对信息技术的引进，明确所选择的测量管道属于不锈钢的材料，那么对测量仪器的选择，最适合的是“以磁座吸附”传感器，可以满足此管道测量的工作需求，并且还确保测量出的信息数据准确性、可靠性。

除此之外，还需要相关工作人员对所测量出的信息数据科学处理，我国对此也有明确的规定，采用振动峰值速度限值对核电厂工艺系统管道振动测量数据的处理，针对上述的实际测量，可以得知此次测量对象管道振动峰值速度是处于稳态状态。如图3所示，为管道振动峰值速度取值示意图，在一个完整的震动周期内，该测量管道的振动速度正向最大值为80mm/s，负向最大值为-74mm/s。对此，秦山第二核电厂某工艺系统部分管段振动峰值速度取值为80mm/s。

图3 管道振动峰值速度取值示意图

四、核电厂工艺系统管道振动评价方法

针对核电厂工艺系统管道振动评价方法的选择，是以管道振动测量工作为基础，最常见的评价方法为筛选法。把测量出的相关信息数据详细记录，由专业人员对其详细分析，可借助相关文献资料，对核电厂工艺系统管道振动测量、评估方法的实验探究，能够在探究的过程中分析出评价方法的合理性，可以适当对其进行调整。例如：设置振动峰值速度可以超过稳态振动管道速度的2倍，但是不会对其的应力进行测量与评估，而是采取减振措施对其的科学研究。通过对测量管道各测量点振动情况的分析，可以分析出管道振动属于标准范围内，说明此工艺系统管道目前还处于正常的状态下，只需要对其进行跟踪测量即可。明确测量时间，对其进行定期测量，把每次测量信息数据详细记录，由专业工作人员对测量信息数据的对比分析，可以知道核电厂工艺系统管道运行情况。如果发现管道运行中存在问题，需要对该管道详细测量，采取科学合理的解决措施，从而为核电厂稳定发展提供良好的安全保障。

结语：

综上所述，为确保核电厂的稳定发展，增强其自身的安全性，还需要相关工作人员对工艺系统管道振动测量工作提高重视度，选择科学合理的评价方法，确保管道测量信息数据的准确性与可靠项，对测量结果的综合评价，从而详细掌握核电厂的运行状况，为核电厂的稳定发展提供有利条件。

参考文献：

[1]赵岳,何超,徐伟祖,韦超,鲍宇.核电厂调试期间核级管道振动测量工作改进[J].核动力工程,2015,36(05):111-113.

[2]柳鹏,钱立波.核电厂工艺系统管道振动测量与评价方法[J].中国核电,2011,4(03):220-225.

论文作者:秦志庄

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/380aa13a1a5e2f1b619d74a7.html