# 公路交通安全设施工程施工质量检测技术探究论文_秦承杰

摘要:公路交通安全设施工程施工质量，直接关系到公路使用寿命及行车安全，需加强检测，应用超声波检测、探地雷达检测等多种方式，检测公路路面路基施工质量是否达标，采用合理方式进行原材料检测与压实度检测，在卸货料场进行护栏立柱、隔离栅、拼接螺栓、防阻块、交通标志板等交通安全设施产品的质量检验，剔除不合格产品，检验后编制检测报告，做好试验台账，由第三方检测机构提出施工建议，切实保障安全设施工程施工质量。本课题便重点分析研究公路交通安全设施工程施工质量检测技术的具体应用，以期提高公路交通安全设施工程施工质量检测工作的效率及质量。

关键词:公路交通安全设施工程；施工质量；检测技术；探究

我国国土面积广阔，为了促进区域经济的交流和发展，方便人们的出行，构建了四通八达的交通网络，修建了大量的公路、铁路，水路、航空运输体系也更为发达，这些交通工程的建设，促进了各个区域间的经济、文化、政治交流，推动了国家经济的发展[1]。公路交通是我国交通运输的主要类型，为了保障交通运输安全，必须完善公路交通安全设施工程建设，并做好相关质量检测工作，准确判断工程施工质量，为行人生命安全保驾护航。鉴于此，本课题围绕“公路交通安全设施工程施工质量检测技术”进行分析研究意义重大。

1.公路交通安全设施工程施工质量检测技术概述

1.1超声波检测

超声波检测是一种常用的公路交通安全设施工程施工质量检测技术，超声波在传播过程中，接触组织界面后会反射回来，采集检测对象的波形图信息，可检测出公路连续路段中的间隙。在检测过程中，需通过机械撞击或用钢球撞击混凝土表面的方式，产生低频应力波，声波到达断裂面，会反射到回地面，采集分析反射波形态，就可以判断出公路的内部结构情况[2]。

1.2探地雷达检测

探地雷达技术是一种借助天线发射高频无线电磁波，电磁波传入地下，遇到不同电性分界面，会发生反射，产生带有地下介质信息的反射波系数序列及雷达脉冲子波的反射波信号，这些信号可被探地雷达检测接收到，分析反射波的反射波幅，即可分析出公路地下介质分布情况，检测路基施工有无质量缺陷。

2.公路交通安全设施工程施工质量检测技术要点分析

2.1原材料检测

在公路交通安全设施工程施工中，需要使用到多种原材料，包括砂石、石灰、沥青及各种混凝土原料等，原材料质量，将直接影响整体工程施工质量，是工程质量检测的重点项目。材料进场时，施工单位应进行严格的检查，审核原料的工厂质量认证、质量保证证书和检验合格证等文件资料，不合格建材禁止入场，对于人工轧制碎石，应该严格把控其压碎值、密实度、级配等参数，检测颗粒级配、砂石含泥量是否达标，砂子含泥量、孔隙率越低越好，在公路地基施工中，专业检测人员应该到现场检测各类原材料，检测指标包括填料的水稳定性，压实强度等，通过取土试验，检测填料的最大粒径、强度最低值，按照要求，公路地基所用填筑材料最大粒径应小于等于填筑层厚的三分之二，同时小于25cm[3]。

2.2压实度检测

路面路基的压实度，对于公路交通安全影响较大，是公路交通安全设施工程质量检测的重点。在这一项目检测中，主要检测指标为路基土质的最大密度及最佳含水量，先取样，进行马歇尔试验，检测沥青混合料密度，基于沥青材料特性，辅以体积法、表干法、水中重法等方式检测，确保获得准确的压实度数据。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.公路交通安全设施工程施工质量检测管理分析

3.1完善检测设备与检测人员配置

在进行公路交通安全设施工程施工时，需严格按照相关规章制度及施工合同，建设工地实验室，配置高精度质量检测仪器，包括在护栏、标志等钢结构材料设施检测中要用的万能拉力试验机，在涂层、镀层、壁厚测试中要用的千分尺、涂层测厚仪、超声波测厚仪，在反光膜光学性能测试、逆反射性能检测中要用的色度与逆反射测试仪，同时，聘请专业检测人员，完善岗前培训机制，让检测人员入职前学习公路交通安全设施工程质量检测的方法、技术，熟练使用相关检测仪器。

3.2交通安全设施产品检验问题

交通安全设施产品众多，大部分在卸货进场间就会直接检测，比如说护栏立柱、防阻块、拼接螺栓、交通标志板等。检测工作前，工作人员应做好准备，校准仪器，千分尺归零校准，测厚仪应用校准片多次校准核对，逆反射测试仪先开机，预热几分钟后校准，仪器准备好后，抽取样本，做好标记，展开检验，详细记录检验数据。在交通安全设施产品检验中，常测试到护栏立柱壁厚不足、护栏板板厚与涂层厚度不足、交通标志立柱壁厚不足、反光膜等级不达标等问题，所以检测时，这些都是优先重点检测的指标。在进行护栏板检测时，一般采取连续随机抽样的方式，护栏板每隔20片连续抽检2块以上，如若到达不合格判定数，即可终止检测，要求施工方自检，将不合格产品后剔除后，重新组批报检。在进行交通标志用反光膜的检测时，检测人员应严格按照《道路交通标线质量要求和检测方法》、《道路交通标志板及支撑件》要求，检测反光膜的色品、光度等外观性能，及耐高低温性、耐溶剂性、耐盐雾性等化学性能[4]。

3.3存档和试验台账

完成相关质量检测工作后，检测实验室应该将所得数据进行整理分类，编织成检测报告，签发给对应单位，将相关数据、文件存档，编制试验台账。第三方检测单位获取数据后，会根据检测结果对施工方所采购的原料质量进行评估，并给出合理的采购意见。比如说，检测报告中显示，当护栏板黑件厚度设计值为4.0mm，较大概率会出现不合格批次，建议施工方将黑将板材厚度设计值增加到4.2mm之上，这样能够确保栏板黑件在酸洗、镀锌后厚度仍超过4.0mm，以免被退货；检测报告显示，涂护栏板的上、下边区域涂层厚度不足，建议施工方增加挂件之间的距离。在经过多次严格的质量检验后，加工厂家会对加工工艺进行改进，产品质量明显提升，并稳定在合格区域内，可进行长期合作，如若厂家不同批次产品质量数据存在较大波动，说明厂家在产品质量把控上力度不足，施工方应更换合作厂家。

3.4隔离栅质量问题

隔离栅产品是一种重要的公路交通安全设施，在进行质量检测时，应该重点检查其外观尺寸，检测其钢丝丝径、网孔尺寸、网片长度是否合格，检测材料双层防腐设计是否经过热镀锌处理，同时，检测人员可应用压力机，进行突起路标的抗压性能检测，确保这一产品的抗压、抗冲击性达标，切实保障行车安全[5]。

4.结语

公路实现了不同地域的连接，促进了不同地域间物资的流通，推动了区域经济的交流，疏通了国家经济发展的脉络，在国民经济发展中发挥着重要作用。在公路建设过程中，还需要建设相关配套设施，安全设施工程，是确保公路交通安全的基础设施，其施工质量将直接影响到公路的使用年限，影响到交通运输的安全性与流畅度。为了确保公路交通安全设施工程施工质量达标，应做好质量检测工作，针对检测项目采用合理质量检测技术，以科学全面的数据，来反映出实际施工质量，准确评估工程质量。

【参考文献】

[1]俞迪.公路生命安全防护工程设施选用经济性分析——以G312无锡段为例[J].城市道桥与防洪,2019(05):197-199.

[2]张海恬,张静.高速公路提速改造工程交通安全设施的设计分析[J].福建交通科技,2019(05):153-155.

[3]赵晨,宗家琪,邓海峰.黑山南北高速公路Smokovac-Mate?evo段交通安全设施设计研究[J].公路,2019,64(05):52-57.

[4]韩超.加强交通安全设施建设的策略及其对农村公路安全作用的研究[J].无线互联科技,2019,16(16):159-160.

[5]冉涛,李俊德,廖疆平,魏治国,黄显周,陈实.公路运营期间交通安全设施适用性分析[J].公路交通科技(应用技术版),2019,15(07):316-319.

论文作者:秦承杰

论文发表刊物:《城镇建设》2020年 1期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/380e00e0acc27abec158e964.html