# 电箱重复接地深度

##### 问：配电箱重复接地接地极埋设深度是多少？

- 答：接地极用5毫米×5毫米角钢2.5米打入地面以下0.6米，接地电阻达不到设计要求的，需要间隔5米打入多根用扁钢连接。

- 答：专业问题问问技术人员吧

##### 问：二级电箱重复接地要接多深？

- 答：二级电箱重复接地要接多深？得接的深一些。

- 答：二级电箱重复接地，需要接一尺多深就可以了

- 答：电箱的话应该是需要重复件。

- 答：二级电箱重复接地，需要按照具体的标准来进行接，具体的深度也应该参照标准。

- 答：接地极，一般使用钢管，长度5米左右，打入地面5米以上，一般要打5个接地极。

- 答：二级电箱重复接地的深度要超过动程，在东北来说也就是1米8左右。

- 答：二级电箱重复接地链接做什么？我觉得应该要要二，30米左右吧，如果接的话肯定不够啊，尽量机场一点吧。

- 答：二级电箱重复接地要接多少？那就要看你所使用电的级别是多少，如果功率比较小，应该在3米左右

- 答：老师，需要进行重复登记的，根据你自己选择来进行重复接地

- 答：二级店想重复接地要接多深要接一米

##### 问：配电箱怎样做重复接地

答：重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢（暗装）或者镀锌螺丝（明装）连接到接地网上。

具体做法：

在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中，施工单位在安装时，应将配电线路的零干线和分支线的终端接地，零干线上每隔1千米做一次接地。

对于接地点超过50米的配电线路，接入用户处的零线仍应重复接地，重复接地电阻应不大于10欧。

要求：

1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧；

2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧；

3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧；

4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧；

5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。

扩展资料：

接地特点：

在中性点直接接地的低压配电系统中，为了确保线路运行安全可靠，防止零线断线所造成的危害，系统中除了系统（工作）接地外，还必须在引出零线的其他地点进行必要的重复接地。

接地地点：

1、室外架空线路宜实行集中重复接地；架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处以及沿海线每1公里处，零线应重复接地。

2、高压线路与低压线路同杆架设时，同杆段的两端低压零线也应重复接地。

- 参考资料：

答：1,重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢（暗装）或者镀锌螺丝（明装）连接到接地网上。

2,配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的，如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。

- 3,重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置，说白了就是那个配电箱外壳在接一次地，因为系统中性点是接地的。

答：1、供电系统采用TN-C供电系统，

重复接地应该把配电箱的工作零线重复接地。

2、供电系统采用TN-C-S供电系统，

重复接地应该把配电箱的工作零线重复接地，然后从接地点引出工作零线和保护零线。

3、供电系统采用TN-S供电系统，

重复接地应该把配电箱的保护零线重复接地。

- 重复接地点可以采用镀锌角铁或者镀锌圆钢，打入地下至少2米，接地点要连接可靠牢固。

- 答：自己做人工接地体。人工接地体应采用垂直敷设的角钢、钢管等，入地的深度不应小于2米。人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料，必须符合以下要求：圆钢直径不小于8mm；扁钢截面积不小于4*12毫米；其厚度不小于4毫米；角钢厚度不小于4毫米；钢管壁厚不小于3.5毫米。

本文来源: https://www.lw33.cn/article/381d2e01bc2309bdf6314fca.html